# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产9000万块紫、棕色页岩砖厂项目

建设单位（盖章）：兴国县大财机砖厂

编制日期：   2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产9000万块紫、棕色页岩砖厂项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 王太财 | 联系方式 | 13979766028 |
| 建设地点 | 江西省 赣州市 兴国县 江背镇华坪村 |
| 地理坐标 | （115度24分23.767秒，26度17分11.208秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 56 砖瓦石材等建筑材料制造 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 107.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.07 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是：项目现已建成，因主要原辅材料发生变动，需重新报批环境影响评价报告表 | 用地（用海） 面积（m2） | 34666.84 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2019本）》（自2020年1月1日起施行）及国家发展改革委发布关于修改《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定（国家发展和改革委员会第 49 号令），本项目属于第一类“鼓励类”中的三、“煤炭”中的第6条“煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用”；本项目利可用于制砖的一般固体废物，属于“鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用 20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”；不属于“限制类”、“禁止类”项目。符合国家相关产业政策要求。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于江西省赣州市兴国县江背镇华坪村，根据现场的勘察，项目用地区内地势平坦，周围无重大污染原区，交通运输十分方便，水电已接通，所在地环境空气质量现状符合功能区区划要求，地表水水质符合项目建设的要求，区域噪声现状符合项目建设的要求，项目区环境容量满足项目建设的要求。项目建设地块周围500m范围内没有需要保护的文物古迹、自然保护区、珍稀动植物，周围环境较简单，土壤及植被的自净化能力强，项目能够最大限度的利用现有土地资源，由此可知，无论项目对外环境、还是外环境对本项目均无明显制约因素。因此，项目选址合理。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的相符性分析 本项目位于江西省赣州市兴国县江背镇华坪村，不在生态红线范围内，周边无自然保护区、饮用水源保护区、基本农田、公益林等生态保护目标，符合生态保护红线的要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 根据《长江经济带战略环境评价江西省“三线一单”研究报告》、《长江经济带战略环境评价江西省赣州市“三线一单”划定技术报告》，对赣州市兴国县大气环境质量、水环境质量及土壤环境风险防控提出了底线要求，将有关要求梳理如下。 表1 江西省、赣州市“三线一单”中关于兴国县环境质量底线目标 环境质量底线要求 2020年 2025年 2035年 大气环境质量底线 PM2.5浓度目标（µg/m3） 34 34 34 大气污染物允许排放量（t/a） SO2 2114 2055 2055 NOX 4964 4815 4815 一次细颗粒物 9265 9061 9061 VOCs 1533 1483 1483 氨 3340 3253 3253 水环境质量底线 断面名称 2020年 2025年 2035年 平江江口 Ⅱ类 Ⅱ类 Ⅱ类 土壤环境风险防控底线 受污染耕地安全利用率 达到省政府下达的指标要求 - 95% 污染地块安全利用率 90% - 95% 水环境质量底线：根据赣州市生态环境局2022年2月地表水监测月报公布的数据可知，平江江口水质达Ⅱ类水标准，达到“三线一单”中水环境质量底线要求。 大气环境质量底线：2020年兴国县六项污染物浓度年均值已达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准限值要求，PM2.5浓度已达“三线一单”中的大气环境质量底线要求。 土壤环境风险防控底线：本项目废水、固体废物均得到妥善的处理处置，对土壤的影响是极小的，不会改变该地区土壤质量类别。 （3）资源利用上线 本项目用水来自乡镇供水，用电来自乡镇供电系统。项目生产过程中会使用到煤矸石作为原料内燃，不作为能源发热。根据2022年3月5日第十三届全国人民代表大会第五次会议政府工作报告“能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”。因此，本项目能源消费计算为电力及新水。 表2 能源消费情况表 能源种类 实物量 折标系数 折标煤 电力 211万kw·h 0.1229kgce/kw·h 259.319t（当量值） 0.334kgce/kw·h 704.74t（等价值） 新水 13393.92t 0.2571kgce/t 3.44t 合计 / / 262.759t（当量值） 708.18t（等价值） 根据计算，本项目不属于“高污染高耗能”项目，能源消耗未超过区域资源利用上线。 （4）环境准入清单相符性 1）与赣市府字[2020]95号文相符性分析 根据赣州市人民政府关于印发赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（赣市府字[2020]95号），本项目位于江背镇，属于优先保护单元（环境管控单元编码：ZH36073210001）对照《赣州市生态环境总体准入要求》，本项目符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等的准入要求。 表3 赣州市生态环境总体准入清单 赣市府字[2020]95号 与本项目相符性 是否 相符 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 1、禁止新建、改扩建《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类产业。2、大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中禁止类项目；石城县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中禁止类项目。3、东江（定南水）源、东江（寻乌水）源、赣江（章江）源、赣江（贡江）源源头区内禁止新建污染企业等不符合源头保护区生态功能定位的活动。4、不得引进产业规划禁止类项目进入园区。5、禁养区内禁止建设规模化养殖场或养殖小区。6、自然保护区核心区原则上禁止人为活动。 1、本项目不属于淘汰类产业。2、本项目不属于禁止类项目。3、本项目不属于东江（定南水）源、东江（寻乌水）源、赣江（章江）源、赣江（贡江）源源头区；4、不属于“限制类”、“禁止类”项目。符合国家相关产业政策要求。5、本项目不属于养殖项目。6、本项目不属于自然保护区。 相符 限制开发建设活动的要求 1、不得新建规模不符合各行业准入条件的项目。 2、不得新建《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备。3、江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中限制类项目，大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县按准入条件建设；江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中限制类项目，石城县按准入条件建设。矿产资源禁止开采区：区内实行生态环境保护优先，原则上不得新设固体矿产的矿业权。对生态环境无影响或影 响较小的地热、矿泉水等液体矿产，在征得相关部门同意后可设置矿业权。建立动态巡查和监管制度，有效防止违法违规采矿活动。4、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 1、本项目符合行业准入条件；2、本项目无《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备。3、本项目不属于限制类项目。4、本项目不在饮用水水源一级保护区内。 相符 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、现有生态红线内不符合生态功能活动限期退出或关停。2、现有饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目拆除或关闭。3、现有禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖业户应限期退出或关停。 1、本项目不在生态红线范围内； 2、本项目不在饮用水水源一级保护区内。3、本项目不属于养殖业； 相符 污染物排放管控 允许排放量 要求 到2020年，赣州市全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在13.07万吨、1.79万吨、5.62万吨、3.86万吨以内，比 2015 年分别下降4.3%、3.8%、4.42%和 7.28%。“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求。 本项目严格执行省级下达的管控指标要求。 相符 现有源提标 升级改造 1、2020年底前，完成中心城区城镇污水处理厂一级A排放标准改造。2、到2020年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（含茶炉大灶、经营性小煤炉），赣州市建成区 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉基本完成清洁能源替代。依法严把准入关，县级及以上城市建成区不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 不属于相关情形 相符 环境风险防控 险 防控 联防联控要求 1、积极参与和龙岩市区域大气污染防治联防联控合作及和广东省跨界河流水污染联防联控协作工作，推动省界生态环境特征相似区域环境管控要求协调统一。2、严格管控农用地，不得在污染地块种植水稻等特地农产品。 3、纳入疑似污染地块的，应当依法开展土壤污染环境质量状况调查，确定为污染地块后，经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量标准要求后，方可进入用地程序。 无相关情况 相符 联防联控要求 1、工业园区应建立三级环境风险防控体系。2、紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止规划环境风险等级高的建设项目。3、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废 水直排污染地表水体。产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 1、本项目位于兴国县江背镇华坪村，不在工业园区内2、本项目不属于环境风险等级高的建设项目。3、本项目不属于生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业。 相符 资源利用效率要求 水资源利用总量要求 1、到 2020 年赣州市区域用水总量不得超过 35.83 亿立方米。2、农业灌溉水有效利用效率不低于 0.509。 项目生活污水经隔油池+三级化粪池处理后，全部由当地村民清掏用于农田施肥，不外排。 相符 地下水开采要 求 1、禁止在赣州市中心城区新增取用地下水。 本项目所在地不属于赣州市中心城区。 相符 能源利用总量及效 率要求 到2020年，全市万元地区生产总值能耗比 2015 年下降15%，能源消费总量控制在1019万吨标准煤以内。 本项目严格执行相关要求。 相符 禁燃区要求 1、禁止在赣州市划定的高污染燃料禁燃区燃用高污染燃料，及新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 2、禁燃区内现有使用高污染燃料的区域应分期分批次淘汰或实施清洁能源改造。 本项目不在相关区域。 相符 2）与赣市环委办字[2021]5号相符性分析 根据赣州市生态环境保护委员会办公室关于印发《赣州市生态环境总体准入要求》及《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》的通知（赣市环委办字[2021]5号），本项目位于江背镇，属于优先保护单元（环境管控单元编码：ZH36073210001），对照《赣州市生态环境总体准入要求》及《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等的准入要求。 表4 赣州市环境管控单元生态环境准入清单 赣市环委办字[2021]5号 与本项目相符性 是否 相符 空间布局约束 允许开发建设活动的要求 1、生态保护红线内自然保护地核心保护区外的其他区域允许开展零星的原住民保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖等8类活动。2、生态保护红线外的其他生态空间允许开展符合区域主导生态功能等不损害或有利于维护区域主导生态安全功能的活动（农业、生态旅游、适度的合法矿产资源开发和利用、以及按照相关管理规定和要求新（扩）建畜禽养殖等）。3、非生态空间执行生态环境保护的基本要求。 根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2019本）》（自2020年1月1日起施行），本项目属于第一类“鼓励类”中的三、“煤炭”中的第6条“煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用”；本项目利可用于制砖的一般固体废物，属于“鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用 20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程” 相符 禁止开发建设活动的要求 1、生态保护红线范围执行生态保护红线的有关管理规定。2、禁养区禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场。 1、本项目不在生态红线范围内； 2、本项目不属于养殖场项目 相符 限制开发建设活动的要求 1、不得在集中供水工程和饮用水水源一级保护区内建设与供水设施和水源保护无关的建设项目。2、宁都县画眉坳（CX001）限制开采区：区内严格执行限制开采区相关管理规定。 本项目不在集中供水工程和饮用水水源一级保护区； 2、本项目不涉及开采工序且不在宁都县画眉坳（CX001）限制开采区 相符 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、经生态保护红线优化后不符合生态功能活动的，限期退出依法关停。2、现有集中供水工程和饮用水水源一级保护区内与供水设施和水源保护无关的建设项目限期退出或关停。3、不合法的矿产资源开发应限期退出或关停。 1、本项目不在生态红线范围内； 2、本项目不在集中供水工程和饮用水水源一级保护区内； 3、不属于矿产开发项目 相符 综上所述，本项目建设符合本项目建设符合“三线一单”生态环境分区防控的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据本项目的实际建设情况，项目制砖原料发生变动，新增废弃渣土、矿山尾矿、工业废弃物等一般可用于制砖的固体废弃物。需重新报批建设项目环境影响报告表。 兴国县大财机砖厂拟投资3500万元，选址于兴国县江背镇华坪村建设年产9000万块紫、棕色页岩砖厂项目，项目占地面积34666.84平方米，中心地理坐标为东经115°24′23.767″北纬26°17′11.208″。本项目利用现有车间、进行生产，不新增用地。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院（2017）第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目需要进行环境影响评价。根据生态环境部令第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目产品属于“二十七、非金属矿物制品业：56、砖瓦石材等建筑材料制造”，应编制环境影响报告表。因此，兴国县大财机砖厂委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表，本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写成建设项目环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 2、项目建设名称、性质、建设单位 项目名称：年产9000万块紫、棕色页岩砖厂项目 建设单位：兴国县大财机砖厂 建设性质：新建 行业类别：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造。 3、项目地理位置 兴国县大财机砖厂年产9000万块紫、棕色页岩砖厂项目位于江西省赣州市兴国县江背镇华坪村，中心地理坐标为东经115°24′23.767″北纬26°17′11.208″。项目地理位置见附图一。 4、建设内容 项目占地面积为34666.84平方米（约52亩），建筑面积为27720m2。项目主要组成区块详见下表。 表5 建设项目工程概况一览表 类别 建构筑物名称 建设规模 备注 主体工程 制砖车间 一层，钢架结构，占地面积约760.26m2 已建 隧道窑车间 一层，钢架结构，二烘二烧，占地面积约3666.4m2 已建 存坯库 一层，钢架架构，占地面积约2046.87m2 已建 陈化库 一层，钢架架构，占地面积约1771.40m2 已建 破碎车间 一层，钢架结构，占地面积约1788.66m2 已建 原料堆棚 一层，钢架结构，占地面积约2825.71m2 已建 辅助工程 办公室 一层，砖混结构 已建 员工宿舍 一层，砖混结构 已建 食堂 一层，砖混结构 已建 过磅间 一层，砖混结构 已建 配电房 一层，砖混结构 已建 公用工程 给水 生活用水接附近村自来水管网，生产用水接附近村自来水管网及厂区附近水塘抽取 已建 供电 由江背镇华坪村电网提供 已建 环保工程 废水治理 1、生活污水：隔油池+三级化粪池处理设施处理后作为肥料施用于农田，不外排； 2、生产废水：项目无生产废水外排，混合搅拌用水在生产过程中全部蒸发，脱硫除尘废水采用净化沉淀闭路循环回用 已建 废气治理 破碎、筛分粉尘：破碎、筛分运输过程产生的粉尘通过在工段上方安装集气罩和袋式除尘器，实施引风除尘，收集的粉尘全部回用于生产，不外排；运输时用篷布遮盖，防止物料洒落；运输前对轮胎、车体进行清洗 已建 窑炉废气：2套湿式石灰石膏法脱硫除尘器处理后通过68m高排气筒 已建 食堂油烟：经油烟净化器处理后由专用排烟管道排放 已建 噪声治理 设置密闭、基础减振设施，引风机加消声器和地下设置等 已建 固废治理 生产固废收运装置和堆放场地，以及防尘设施 已建 5、产品方案 本项目产品具体方案见下表。 表6 产品方案一览表 序号 名称 年产量 1 紫、棕色页岩砖 9000万块 6、原辅材料 表7 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 名称 备注 原项目年消耗量 本项目年消耗量 变化量 1 煤矸石 外购 11.34万t/a 12.6万t/a +1.26万t/a 2 页岩 外购 17.01万t/a 9.83万t/a -7.18万t/a 3 废弃渣土，矿山尾矿，工业废弃物等可用于制砖的固体废物 （一般固废） 外购 0 9.07万t/a +9.07万t/a 4 石灰 外购 0 55t/a +55t/a 5 片碱 外购 0 58t/a +58t/a 6 生产用水 生活用水接附近村自来水管网，生产用水接附近村自来水管网及厂区附近水塘抽取 10584m3/a 12410m3/a +1826m3/a 7 生活用水 885.528m3/a 983.92m3/a +98.392m3/a 8 电 由江背镇华坪村电网提供 198.9万kwh/a 211万kwh/a +12.1万kwh/a 页岩：页岩是一种沉积岩，成分复杂，但都具有薄页状或薄片层状的节理，主要是由粘土沉积经压力和温度形成的岩石，其中混杂有石英、长石的碎屑以及其他化学物质，一般页岩主要成分为 78%岩石、10%石英、10%长石、2%其他化学物质。页岩由粘土物质硬化形成的微小颗粒易碎裂，很容易分裂成为明显的岩层，容易加工成理想的制砖原料，是国家提倡发展的新型墙体材料。 煤矸石：煤矸石是在成煤过程中与煤共同沉积的有机化合物和无机化合物混合在一起的岩石，通常呈薄层和在煤层中或煤层顶、煤层底。煤矸石按主要矿物含量分为黏土岩类、砂石岩类、碳酸盐类、铝质岩类。按来源及最终状态，煤矸石可分为掘进矸石、选煤矸石和自然矸石三大类。煤矸石排放量根据煤层条件、开采条件和洗选工艺的不同有较大差异，一般掘进矸石占原煤产量的10%左右，选煤矸石占入选原煤量的12%~18%。 一般固废：本项目使用的废弃渣土、矿山尾矿、工业废弃物为一般可用于制砖的固体废弃物。需经过检测机构根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）出具浸出毒性检测认定为一般固废的鉴别报告，鉴别标准执行《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）。废弃渣土、矿山尾矿、工业废弃物等均不含有毒有害物质，不属于危险废物，为一般固体废弃物，受污染的土壤不能作为原辅料使用。 石灰：石灰是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。石灰是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物，经900～1100℃煅烧而成。 片碱：化学名氢氧化钠，白色半透明片状固体，为基本化工原料，广泛用于造纸、合成洗涤剂及肥皂、粘胶纤维、人造丝及绵织品等轻纺工业方面，农药、染料、橡胶和化学工业方面、石油钻探，精炼石油油脂和提炼焦油的石油工业，以及国防工业、机械工业、木材加工、冶金工业，医药工业及城市建设等方面。还用于制造化学品、纸张、肥皂和洗涤剂、人造丝和玻璃纸，加工铝矾土制氧化铝，还用于纺织品的丝光处理，水处理等。 7、项目主要生产设备 本项目主要生产设备情况见下表。 表8 生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 原项目台数 本项目台数 1 双级真空挤出机 JKB55/50-4.0 2 2 2 双轴搅拌机 GJ4500 3 3 3 碾碎机 LP1300 1 1 4 高速滚动筛 2m*6m 1 1 5 供料箱 P1000 3 3 6 输送机 10m*600 13 13 7 窑车 2.2*2.68 230 230 8 液压顶车 CP600 4 4 9 风车 UJ1800 4 4 10 铲车 临工500 3 3 11 挖机 徐工135 1 1 12 全新码坯机 / 1 1 13 欧派切坯切条机 / 2 2 14 隧道窑 自建（二烘二烧） 4 4 8、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水和生产用水，生活用水接附近村自来水管网，生产用水接附近村自来水管网及厂区附近水塘抽取，通过PER环保管埋地铺设管道输送至本项目蓄水池。 生产用水量约为44m3/d（12410m3/a，含循环水池初次注水90m3），根据建设单位提供资料，其中混合搅拌用水约为31m3/d，脱硫除尘喷淋用水约为90m3，循环补充水约为9m3/d，洒水抑尘用水量约为2m3/d及喷淋用水量约为2m3/d。 项目职工为32人，其中在厂区住宿人数22人生活用水量按照137L/人·d计，不在厂区住宿人数10人生活用水量按照50L/人·d计，则项目生活总用水量为3.514m3/d（983.92m3/a）用水平衡见图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）排水 项目混合搅拌用水在生产过程中全部蒸发，脱硫除尘废水采用净化沉淀闭路循环回用，循环率为90%，只需定期补充新鲜水，补充水量为9m3/d，年补充用水2520m3。因此不产生生产废水。项目主要为生活用水及雨水，采用雨污分流，雨水经收集后排入厂区排水沟，生活污水经隔油池、化粪池设施处理后由当地村民定期清掏，作为肥料施用于农田，不外排。 （3）供电 本项目用电负荷为三级负荷，采用10kV高压电源供电方式。高压线由附近江背镇华坪村电网供电线路引入变电室。 9、工作天数和劳动定员 本项目职工人数32人，无人员新增。管理人员实行8小时白班+值班工作制，生产班数3班，每班8小时，年生产天数280天，在厂区住宿的职工约为22人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流图简述及产污环节如下： 图2 项目工艺流程及产污环节图 工艺流简述： ①原料制备：原料堆场中的煤矸石和页岩（块度小于350mm）及一般固废（废弃渣土，矿山尾矿，工业废弃物等可用于制砖的固体废物）分别经皮带机送至粉碎搅拌场，先由颚式破碎机进行初破，初破料经滚筒筛筛分，大于60mm的料返回颚式破碎机再破碎，控制煤矸石、页岩及一般固废的出料块度小于60mm，然后经输料皮带送到锤式粉碎机进行粉碎。经初步处理、符合要求的原料由输送带送至搅拌机箱内混合，并掺入一定量的水进行搅拌。控制泥料含水在10~14%，然后将初搅后的泥料送至第二搅拌机进一步搅拌均匀后，进行陈化。该工序产生粉尘以及噪声。 ②原料陈化处理：陈化是将煤矸石和页岩料加水浸润，使其进一步疏解，促使水分分布均匀。不但可以改善原料的成型性能，而且可以改善原料的成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高制品质量。原料经过2-3天陈化后由多斗挖掘机出料，经输送带送至箱式给料机。 ③挤出成型：陈化后的混合料，经箱式给料机均匀地将料供给双轴搅拌机进行搅拌，搅拌过程中适当加水，使其含水率达到成型要求。经搅拌后的原料送入双极真空挤出机挤出成型，输送过程中设置悬挂式磁铁，以除去带铁的物质，免除对设定设备的危害。成型后的泥条经全自动切条机、自动切坯机切割成所需尺寸的砖坯，由全自动码坯机码上窑车，进入烘干窑。切坯工序产生的少量废泥头送回至双轴搅拌机再次搅拌挤压成型。该工序主要产生噪声。 ④干燥与焙烧：项目隧道窑集烘干与焙烧于一体，采用内燃焙烧工艺，热源来自砖坯内燃料，不需外投煤。码好砖坯的窑车将砖坯送入烘干窑干燥，烘干窑热源来自隧道窑余热，通过调节系统调整送风温度及风量大小，满足砖坯干燥，干燥好的砖坯进入隧道窑焙烧，焙烧温度控制在980℃~1080℃，焙烧产生的热量经风机抽出，用于砖坯干燥。该工序产生窑炉废气及噪声。 ⑤成品检验与堆放：燃烧后的成品砖在隧道窑轨道线上保湿、自然冷却，经检验合格后即为合格成品砖，运送至成品区装运，有人工将成品从窑车卸下，按制品外观质量分等码放到成品堆场。对空窑车经清扫、保养通过回车线送至码坯位置，进入下一个循环。不合格品经收集破碎后回用于生产，不外排。 表9 产污环节一览表 序号 工序 产污 1 原料制备 噪声、粉尘 2 陈化 噪声 3 挤出成型 噪声 4 干燥与焙烧 窑炉废气、噪声 5 成品检验 不合格品 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有环保手续 兴国县大财机砖厂于2016年11月委托国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司编制《兴国县大财机砖厂年产9000万块紫、棕色页岩砖厂项目环境影响评价报告表》，于2016年12月14日获得赣州市兴国生态环境局（原兴国县环境保护局）的批复，批复文号为兴环评函[2016]87号。并于2018年6月完成项目竣工验收工作。 2、现有污染物治理措施 （1）治理措施 ①废水 生活污水经三级化粪池处理后，由当地村民清掏用于农田，不外排。脱硫除尘产生的废水采用净化沉淀闭路循环使用，不外排。 ②废气 原料堆场产生的扬尘通过对原料棚内的装载机和装卸料点采用喷淋装置和除尘设施，确保在卸载过程中及时洒水和除尘。破碎、筛分产生的粉尘通过洒水抑尘。 隧道窑产生废气通过2套湿式石灰石膏法脱硫除尘装置处理后由65m高的烟囱排放。 ③噪声 项目主要噪声源为双级真空挤出机双轴搅拌机、碾碎机、高速滚动筛全新码坯机、欧派切坯切条机以及各种风机等，尽量集中在在厂房较低位置，采用了基础减震封闭设置。厂房、操作间设置隔声门窗，以减少噪声向外传递。运输时间避开居民休息时间，路过村庄时降低车速，严禁鸣笛。 ④固废 项目实施后产生的不合格产品全部返回破碎机进行重新破碎，回用于生产，不外排。生活垃圾经过统一收集后由当地环卫部门集中处置。永磁除铁器收集的铁屑作为废铁外卖。脱硫除尘过程中产生的固废通过统一收集后放置在专门的场所内，外售给水泥生产企业作为原材料或用作筑路材料。 3、现有工程环保措施及达标排放情况 根据现有项目2018年4月验收报告及验收数据，项目废水废气噪声可达标排放，环保措施可行。 4、现有污染物排放情况汇总 表10 现有污染物排放总量指标（单位：t/a） 种类 污染物名称 产生量（t/a） 消减量（t/a） 接管量（t/a） 排入环境量（t/a） 废水 COD 0.275 0.275 / 0 BOD5 0.157 0.157 / 0 SS 0.197 0.197 / 0 NH3-N 0.024 0.024 / 0 废气 破碎、筛分 无组织 31.5 31.184 / 0.316 原料 堆场 堆场扬尘 7.846 7.689 / 0.157 装卸扬尘 16.23 15.905 / 0.325 输送 皮带 粉尘 3.15 3.118 / 0.032 烟尘 29.252 29.135 / 0.117 SO2 121.641 110.997 / 10.644 NOX 14.914 9.098 / 5.816 氟化物 7.560 5.859 / 1.701 食堂油烟 0.00806 0.00483 / 0.00323 固废 不合格产品 315 315 / 0 铁屑 0.5 0.5 / 0 除尘器粉尘 28.067 28.067 / 0 脱硫石膏渣 29.133 29.133 / 0 5、存在的环境问题及以新带老措施 运输车辆进出厂区产生的运输扬尘较大，现有项目未对扬尘进行处理。本项目拟对运输扬尘进行洒水抑尘，厂区增设雾炮车。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现场勘察以及收集的有关资料，本项目所在地区环境质量现状如下： 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域基本污染物环境质量现状达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本评价引用江西省生态环境厅发布的2020年江西省各县（市、区）六项污染物浓度均值，主要指标统计评价表如下表所示。 表11 2020年兴国县空气质量主要指标统计评价表 城市 县（市、区）名称 SO2 NO2 PM2.5 PM10 CO日均值95%位数值 O3日最大8小时值90%位数值 赣州市 兴国县 11 11 23 35 1.1 132 标准值 60 40 35 70 4 160 达标率 18.33% 27.5% 65.71% 50% 27.5% 82.5% 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 注：CO浓度单位为mg/m3，其余五项污染物浓度单位为ug/m3。 根据上表可知，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此判断项目所在区域为达标区。说明评价区域内环境质量现状总体良好。 补充监测： 本项目数据为江西盛昕检测技术有限公司2021年9月15日出具的《兴国县大财机砖厂年产9000万块紫、棕色页岩砖厂项目环境质量检测报告》。 （1）监测因子：氟化物 （2）监测周期和频率 项目进行一期监测，每天采样4次（北京时间02:00、08:00、14:00、20:00），连续测3天，每次采样时间不少于45分钟。监测和分析按《环境空气质量标准》（GB/3095-2012）和《环境空气质量手动监测技术规范》（HJ/T194—2017）执行，获取小时浓度。 （3）监测点位 根据评价等级、当地气象特征、地形条件、工农业发展情况和周围敏感点分布，布设2个环境空气监测点，监测点的位置及功能见表10。 表12 大气监测点及功能一览表 序号 监测点位名称 监测项目 A1 厂界上风向 氟化物 A2 厂界下风向 （4）监测结果：监测统计结果列于下表。 表13 氟化物1小时平均浓度检测结果表统计结果 检测项目 点位名称 采样日期 1小时平均 02:00-03:00 08:00-09:00 14:00-15:00 20:00-21:00 氟化物（μg/m3） A1（厂界上风向） 2021-9-13 0.6 0.7 0.8 0.8 2021-9-14 0.6 0.9 0.6 0.7 2021-9-15 0.8 0.6 0.8 0.6 氟化物（μg/m3） A2（厂界下风向） 2021-9-13 0.6 0.8 0.7 0.6 2021-9-14 0.7 0.7 0.9 0.8 2021-9-15 0.7 0.8 0.7 0.6 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 20μg/m3（小时值） （5）现状评价 由表9可见，评价区域内监测点氟化物污染物指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，表明评价区域内的环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目区域主要水系为平江，为水环境质量Ⅲ类功能区。根据赣州市生态环境局2022年2月地表水监测月报公布的数据可知，平江江口及兴国睦埠桥断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目数据为江西盛昕检测技术有限公司2021年4月21日出具的《兴国县大财机砖厂年产9000万块紫、棕色页岩砖厂项目环境噪声检测报告》。 （1）监测点位 共布设6个点，分别位于拟建地块东、南、西、北场界外1m处（N1、N2、N3、N4）及声环境敏感点距离50m内敏感点（N5）。 （2）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行，采用积分声级计或具有相同功能的测量仪器测量等效连续A声级。 （3）监测频率：进行一期监测，监测2天，分昼、夜两个时段进行。 （4）监测结果：监测统计结果列于下表。 表14 厂区环境噪声监测统计结果 检测结果 测点编号 测点名称 2021-9-13（09:02-11:10） 2021-9-13（22:02-23:50） 昼间Leq[dB（A）] 夜间Leq[dB（A）] ▲N1 厂界东外1m 54.6 39.2 ▲N2 厂界南外1m 53.8 39.8 ▲N3 厂界西外1m 53.6 40.7 ▲N4 厂界北外1m 54.4 39.1 ▲N5 项目敏感点 52.3 39.2 测点编号 测点名称 2021-9-14（10:10-12:19） 2021-9-14（22:09-23:54） 昼间Leq[dB（A）] 夜间Leq[dB（A）] ▲N1 厂界东外1m 54.9 39.8 ▲N2 厂界南外1m 54.5 38.3 ▲N3 厂界西外1m 55.7 39.9 ▲N4 厂界北外1m 54.9 39.9 ▲N5 项目敏感点 51.9 38.7 《声环境质量标准》（GB3096-2008））2类 60 50 是否达标 是 是 （5）现状评价 由上表可知，项目所在区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境 本项目位于江西省赣州市兴国县江背镇华坪村。根据项目地现场调查，区域内无大型珍稀保护野生动植物，无特殊文物保护单位。总体来看，本区域生态环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 以项目厂界外为500m范围内大气环境敏感点主要为居住区等，具体情况详见下表，敏感点分布情况详见附图。 表15 大气环境敏感目标一览表 名称 坐标系/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 厂址 0 0 / / / / / 乌仙岭下 -223.3 143.6 居民点 约34户108人 《环境空气质量标准》中的二类区 西北 183.1 散户1 -425.1 -413.3 约2户6人 西南 526.7 散户2 -353.9 0 约4户12人 西 289.4 散户3 -134.4 -310.5 约5户16人 西南 251.8 联盟 73.9 120.5 约23户73人 南 54.7 华坪村 66.7 365.8 约14户44人 东北 303.4 坪上 232.4 317.8 约20户64人 东北 313.8 散户4 35 172.2 约1户3人 北 104.2 2、水环境保护目标 表16 水环境敏感目标一览表 环境 要素 环境保护对象名称 方位 与厂界距离 规模 环境功能 水环境 平江 西北 1301m 大河 《地表水环境质量》(GB3838-2002)III类水体标准 3、声环境保护目标 根据现场核实，项目场界50m范围内无声环境保护目标。 其它环境保护目标 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区文化区、地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）项目隧道窑炉尾气排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，污染物无组织排放执行表 3企业边界大气污染物浓度限值，具体标准值如下表所示。 表17 砖瓦工业大气污染排放标准 单位：mg/m3 项目 排放浓度限值 污染物排放监控位置 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 （以NO2计） 氟化物 （以F计） 人工干燥及焙烧 30 150 200 3 车间或生产设施排气筒 原料破碎及制备成型 30 / / / 表18 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 项目 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 氟化物 浓度限值（mg/m3） 1.0 0.5 -- 0.02 （2）厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。具体指标数据见下表。 表19 饮食业油烟排放标准（试行） 规模 小型 基准灶头数 ≥1，<3 对应灶头总功率108J/h 1.67，<5.00 对应排气罩灶面总投影面积(m2) ≥1.1，<3.3 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除率(%) 60 2、废水 项目无生产废水产生，混合搅拌用水在生产过程中全部蒸发，脱硫除尘废水采用净化沉淀闭路循环回用，不外排；生活污水经隔油池+三级化粪池处理后，参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱作作物种类标准值，由当地村民清掏用于农田施肥，不外排。标准限值见下表。 表20 农田灌溉水质标准 单位 mg/L 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 标准值 5.5~8.5 200 100 100 -- -- 3、噪声 本项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表21 噪声排放标准限值 等效声级Leq:dB(A) 适用标准 排放等级 排放限值 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 4、固体废物 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | “十四五”期间，我国实施大气污染物总量控制的因子为NOX、VOCs，，地表水污染物总量控制的因子为COD、氨氮。本项目外排污染物属于国家总量控制指标范围内的污染物主要为废气中的NOX。 根据总量控制核算，本项目需要排污总量为NOX：5.34t/a。建设单位已向环保管理部门申请排污总量为NOX：5.816t/a，本次核算未超出已申请总量，无需再向环保管理部门申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据本项目的实际建设情况，项目制砖原料发生变动，新增废弃渣土、矿山尾矿、工业废弃物等一般可用于制砖的固体废弃物。需重新报批建设项目环境影响报告表。由于本项目已建成，施工期已结束，本项目利用现有车间、进行生产，不新增用地。故本次评价不对施工期进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、大气污染源及源强分析 项目营运期废气污染源为破碎、筛分工序粉尘、窑炉废气、堆场粉尘、道路运输扬尘及食堂油烟。 （1）破碎、筛分工序粉尘 项目进行破碎、筛分工序时会有粉尘产生，建设单位拟在产尘点设置集气罩对粉尘进行收集，后引入布袋除尘器进行处理。除尘系统废气引风机总引风量10000m3/h，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册的产排污系数进行取值为1.23kg/万块-产品，本项目年产页岩砖9000万块，则粉尘产生量为11.07t/a。 产尘点集气罩收集效率为80%，布袋除尘器处理效率为98%。则破碎、筛分工序粉尘排放量为0.18t/a，排放速率为0.027kg/h。收集的粉尘回用于生产，不外排。未被收集的粉尘以无组织形式在车间内排放，无组织排放量为2.21t/a。通过在产尘工序周边设置围挡，采取喷淋降尘加强车间通风等措施，可有效降低车间粉尘，削减率约为85%，处理后无组织排放量为0.33t/a，排放速率为0.049kg/h。 （2）窑炉废气 本项目隧道窑烧结会产生窑炉废气，窑炉废气污染物主要为SO2、NOX、颗粒物和氟化物。本项目共设置4条隧道窑（二烘二烧）进行产品烧结，项目产量为年产9000万块紫、棕色页岩砖，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册的产排污系数如下表所示。 表22 粘土砖瓦及建筑砌块制造产排污系数 产品名称 原料 名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产物 系数 烧结类砖瓦及建筑砌块 黏土、页岩、粉煤灰、污泥等 砖瓦工业焙烧窑炉（单条）（燃煤等） ≥5000万块标砖/年 工业废气量（窑炉）（燃煤等） 标立方米/万块标砖 42980 颗粒物（窑炉）（燃煤等） 千克/万块标砖 4.73 二氧化硫（窑炉）（燃煤等） 千克/万块标砖 14.8 氮氧化物（窑炉）（燃煤等） 千克/万块标砖 1.66 ①颗粒物 根据产排污系数计算得出，项目工业废气量为38682万m3/a，项目颗粒物产生量为42.57t/a，产生浓度为109.97mg/m3。本项目隧道窑废气采用“2套湿式石灰石膏法脱硫除尘装置”处理，该装置第一套设计对颗粒物处理效率为96%，第二套设计对颗粒物处理效率为90%，则颗粒物排放量为0.17t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为0.43mg/m3。 ②SO2 根据产排污系数计算得出，项目工业废气量为38682万m3/a，项目SO2产生量为133.20t/a，产生浓度为344.32mg/m3。本项目隧道窑废气采用“2套湿式石灰石膏法脱硫除尘装置”该装置第一套设计对SO2处理效率为80%，第二套设计对SO2处理效率为75%，则SO2排放量为6.66t/a，排放速率为0.99kg/h，排放浓度为17.20mg/m3。 ③NOX 根据产排污系数计算得出，项目工业废气量为38682万m3/a，项目NOX产生量为14.94t/a，产生浓度为38.57mg/m3。项目废气处理设施“为2套湿式石灰石膏法脱硫除尘装置”该装置第一套设计对氮氧化物处理效率为45%，第二套设计对氮氧化物处理效率为35%，则NOX排放量为5.34t/a，排放速率为0.79kg/h，排放浓度为13.72mg/m3。 ④氟化物 页岩中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF为主，页岩中氟元素含量约为0.002%~0.008%之间，类比同类型报告表《藤县塘步正新砖厂年产9000万块环保页岩砖技改项目环境影响报告表》（2020年6月），本次估算取值0.002%计算，根据《大气环境工程实用手册》表5-118增编的污染物排放系数，其溢出量约为粘土含氟量的30-80%，本项目页岩砖烧结温度1000摄氏度左右，且页岩中含有氟化钙、氟化镁等碱性金属氧化物，部分氟化物被吸收固化形成氟化钙等物质，剩余部分外排，本项目氟化物溢出率按50%计，本项目页岩使用量为9.83万t/a，则氟化物产生量0.983t/a。项目采用“2套湿式石灰石膏法脱硫除尘装置”处理，该装置第一套设计对氟化物处理效率为55%，第二套设计对氟化物处理效率为50%，则氟化物排放量为0.22t/a，排放速率为0.033kg/h，排放浓度为0.57mg/m3。 表23 窑炉废气污染物产排情况一览表 污染源 污染 因子 产生量t/a 产生 浓度mg/m3 处理效率 排放量t/a 排放速率kg/h 排放 浓度mg/m3 第一套 第二套 窑炉废气 （38682万m3/a） 颗粒物 42.57 109.97 96% 90% 0.17 0.025 0.43 SO2 133.20 344.32 80% 75% 6.66 0.99 17.20 NOX 14.94 38.57 45% 35% 5.34 0.79 13.72 氟化物 0.983 2.61 55% 50% 0.22 0.033 0.57 （3）堆场粉尘 项目物料在堆场堆放过程中会产生粉尘，污染因子为颗粒物，堆场粉尘可参考日本三菱重工业公司长崎研究所煤尘污染起尘量的计算公式： 式中：Qp—起尘量，mg/s； W —物料的含水率，取20%，即W=20； Ap—原料仓堆场的表面积，m2，项目原料堆棚总面积为2825.71m2； U—平均风速 m/s，兴国年平均风速 1.8m/s； Β—经验系数，8.0×10-3。 经计算，堆场粉尘产生量为0.027mg/s（0.000097kg/h），堆存时间按 6720 小时计，年产生量为0.00065t/a。项目物料堆放期间设置帆布薄膜遮盖，堆场四周设置围挡，原料堆棚配套雾化喷头，除尘效率达 80%，则项目堆场粉尘排放量为0.00013t/a，排放速率为0.000019kg/h。 （4）运输扬尘 运输车辆行驶过程中产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，会造成较大的影响，其产生量可按下列经验公式计算： 其中：——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； ——汽车车速，km/h，汽车平均车速取15km/h； ——汽车载重量，吨，本项目自卸车空车载重量为10t/辆，满载重量为50t/辆； ——道路表面粉尘量，kg/m2，项目路面粉尘量取0.1kg/m2。 由上式计算可知，空车和满载情况下（每辆车单次往返）汽车行驶产生的扬尘分别为0.153kg/km•辆、0.601kg/km•辆。根据项目产品方案，项目生产9000万块页岩砖（一块页岩标砖质量约为2kg，则年产页岩砖约18万t），原辅料年用量315113t。每辆车载重50t，则需要发空车9903次/年，重车9903次/年，运输距离约50m，则本项目汽车扬尘量约为0.374t/a。 对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表23为道路洒水抑尘的试验结果。可见，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～100m范围。 表24 洒水抑尘试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 对于道路扬尘，因此厂区的道路扬尘排放量为0.112t/a。 （3）食堂油烟 职工食堂使用燃料为天然气，食用油消耗系数为30g/人·天，项目在食堂就餐的职工为32人，年工作280天，则食用油消耗量为0.96kg/d，烹饪过程中油烟产生量占总耗油量的3%，项目区食堂油烟产生的量为0.029kg/d（8.12kg/a）。油烟净化器的净化效率为75%，风机风量为2000m3/h，按日烹饪4小时计。计算得知油烟产生浓度为3.63mg/m3，油烟排放量为2.03kg/a，排放浓度为0.91mg/m3，项目区食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。食堂油烟经油烟净化器处理后经过油烟管道在楼顶排放。 综上所述，食堂油烟经油烟净化器装置处理后外排油烟浓度较低，对周边其他敏感点影响比较小。 本项目废气产生及排放情况见表25。 表25 项目大气污染物排放情况一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生情况 排放形式 主要污染治理设施 污染物排放情况 排放口编号 排放标准 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 治理措施 处理能力 （m3/h） 收集效率% 去除效率% 是否为可行技术 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率 （kg/h） 浓度限值（mg/m3） 破碎、筛分 颗粒物 2.21 / 无组织 设置围挡，采取喷淋降尘加强车间通风 / / 85 是 / 0.51 0.076 / 1.0 堆场粉尘 颗粒物 0.00065 / 无组织 设置帆布薄膜遮盖，堆场四周设置围挡，原料堆棚配套雾化喷头 / / 80 是 / 0.00013 0.000019 / 1.0 运输扬尘 颗粒物 0.374 / 无组织 洒水降尘 / / 70 是 / 0.112 0.017 / 1.0 窑炉废气 颗粒物 42.57 109.97 有组织 2套湿式石灰石膏法脱硫除尘装置 57562.5 / 96；90 是 0.43 0.17 0.025 FQ-01 30 SO2 133.20 344.32 / 80；75 17.20 6.66 0.99/ 300 NOX 14.94 38.57 / 45；35 13.72 5.34 0.79 200 氟化物 0.983 2.61 / 55；50 0.57 0.22 0.0033 3 食堂 食堂油烟 0.00812 3.63 有组织 油烟净化器 2000 / 75 是 0.91 0.00203 0.002 FQ-02 2.0 2、排气口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），制定本项目大气监测计划如下： 表26 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别 排污口编号及名称 排放口基本情况 排放标准（mg/m3） 监测要求 高度m 内径m 温度℃ 坐标 类型 监测点位 监测 因子 监测 频次 有组织 窑炉废气排放口（FQ-01） 68 2.5 70 115°24′26.567″，26°17′9.508″ 一般排放口 30 窑炉废气排放口（FQ-01） 颗粒物 1次/半年 300 SO2 1次/半年 200 NOX 1次/半年 3 氟化物 1次/半年 无组织 破碎筛分、原料堆场、 / / / / / 1.0 厂界四周 颗粒物 1次/年 3、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为2套湿式石灰石膏法脱硫除尘装置设备其中一套故障时，废气治理效率下降的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表27。 表27 废气非正常工况排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常处理效率% 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 窑炉废气排放口（FQ-01） 废气处理设施故障 颗粒物 90 10.94 0.63 1 1 立即停止生产，关闭排放阀，及时进行维修 SO2 75 85.99 4.95 1 1 NOX 35 25.19 1.45 1 1 氟化物 50 1.27 0.073 1 1 4、污染源强核算表格 表28 大气污染物污染源强核算表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间/h 核算方法 产生量 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 工艺 效率/% 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 破碎、筛分 破碎、筛分机 无组织排放 颗粒物 系数法 2.21 / / 设置围挡，采取喷淋降尘加强车间通风 85 0.51 / 0.076 6720 堆场粉尘 堆场 颗粒物 系数法 0.00065 / / 设置帆布薄膜遮盖，堆场四周设置围挡，原料堆棚配套雾化喷头 / 0.00013 / 0.000019 运输扬尘 运输 颗粒物 系数法 0.374 / / 洒水降尘 / 0.112 / 0.017 窑炉 窑炉废气 有组织 颗粒物 系数法 42.57 109.97 6.33 2套湿式石灰石膏法脱硫除尘装置 96；90 0.17 0.43 0.025 SO2 133.20 344.32 19.82 80；75 6.66 17.20 0.99 NOX 14.94 38.57 2.22 45；35 5.34 13.72 0.79 氟化物 0.983 2.61 0.15 55；50 0.22 0.57 0.033 食堂油烟 灶头 有组织 食堂油烟 系数法 0.00812 3.63 0.007 油烟净化器 75 0.00203 0.91 0.002 1120 5、卫生防护距离 卫生防护距离指产生有害因素的部门的边界至居住区边界的最小距离。由于本项目粉尘污染物为无组织排放，通过设立卫生防护距离可以控制其对周围居住区产生的影响。 本评价根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499－2020）和颗粒物无组织排放量计算卫生防护距离，计算结果见表30。 表29 卫生防护距离系数选取 卫生防护距离 L≤1000m 当地年平均风速(m/s) 计算系数 A B C D 1.8 参数 470 0.021 1.85 0.84 表30 项目废气的卫生防护距离 控制单元 面积m2 主要有害物质 无组织排放速率（kg/h） 标准浓度限值 （mg/m3） 计算防护 距离（m） 防护距离（m） 生产 厂房 27720 TSP 0.076 0.9 0.484 50 图3 卫生防护距离预测图 项目卫生防护距离为生产厂房外扩50m。根据项目敏感点分布图可知，项目西南面50m范围内有3户民房，目前均已租下用作职工宿舍，该范围内目前无学校、医院等保护目标。 综上所述，卫生防护距离的设置是可行的。 6、措施可行性分析 破碎、筛分工序产尘点设置围挡，采取喷淋降尘加强车间通风等措施，可有效降低车间粉尘。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，窑炉废气处理措施采用石灰石膏法脱硫除尘装置属于可行技术，二氧化硫、氮氧化物以及粉尘经处理后排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的排放限值。 汽车运输扬尘主要是沿途抛洒及道路行驶引起的扬尘。可通过采取限制汽车超载，运输时用篷布遮盖，防止物料洒落，运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面和洒水，在与乡村公路连接路两侧种植绿化带，经过村庄时要减速行驶等措施后，抑尘率为80%以上，运输起尘可大大减少，对道路影响不大。 项目食堂油烟通过安装净化效率75%的油烟净化设备，经处理后油烟可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型灶头相关标准即≤2mg/m3，经油烟管引至楼顶排放，对环境影响较小。 二、废水 1、废水污染源及源强分析 （1）生活污水 项目职工为32人，其中在厂区住宿人数22人，根据《江西省城市生活用水定额》（DB36/T419-2017）和赣州市地方用水定额，住宿员工生活用水量按照137L/人·d计，不在厂区住宿人数30人生活用水量按照50L/人·d计，，则项目生活总用水量为3.514m3/d（983.92m3/a），排放系数以0.8计，则本项目产生的生活污水量为2.811t/d（787.08t/a）。其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后由当地村民定期清掏，作为肥料施用于农田，不外排。 （2）混合搅拌用水 由用水情况分析可知，混合搅拌用水量为31m3 /d（8680t/a）。全部用于生产混料工段，随原料进入毛坯砖中，经干燥、烧成后全部蒸发掉，无生产废水产生。 （3）脱硫除尘喷淋用水 根据实际运行情况，脱硫除尘用水量为90m3，废水采用净化沉淀闭路循环回用，部分水随烟气蒸发、沉渣携带、收集等损失。只需定期补充新鲜水，补充水量为9m3/d，年补充用水2520m3。 （4）洒水抑尘用水 本项目每天洒水用水量约2m3 /d，则项目降尘用水量为560t/a。抑尘用水蒸发损耗，无废水排放。 （5）喷淋用水 本项目破碎筛分车间采用喷淋降尘，每天喷淋用水量约2m3/d，则项目降尘用水量为560t/a。喷淋用水蒸发损耗，无废水排放。 表31 项目废水类别、污染物及治理措施信息表 序号 废水类别 污染物种类 污染防治措施 排放 去向 排放 方式 排放规律 排放口 编号 排放口名称 排放口是否符合要求 排放口类型 其他信息 污染防治设施编号 污染防治设施名称 污染防治设施工艺 是否为可行技术 污染防治设施其他信息 2 生活污水 pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 / 隔油池+化粪池 / 是 / / 不外排 / / / / / / 2、措施可行性分析 本项目无生产废水产生，主要为员工产生的生活污水项目生活污水经隔油池+化粪池处理后作为肥料施用于农田，不外排。 由于本项目废水产生量较小，且周边农田较多，因此完全有能力消纳项目产生的废水，实现水资源利用。项目生产人员雇佣当地村民定期清理用于周边农田施肥，属于当地转移，不会加重当地土地的消纳能力。 综上，采取上述措施后，生产废水和生活污水均能够得到合理利用，采取的措施经济合理，技术可行。 三、噪声 1、噪声污染源及源强分析 （1）噪声源强 生产设备噪声主要为双轴搅拌机、碾碎机、高速滚动筛等机械设备运行产生的噪声，生产设备噪声在70~90dB(A)之间，详见下表。根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。将整体声源看作一个隔声间，其隔声量由房的窗、门、墙等综合而成，隔声量一般在10～25dB(A)之间。本项目取25dB(A)。各作整体声源的周界平均声级见表。 表32 项目主要噪声声源及声功率级 项目 噪声源 设备名称 源强dB(A) 数量（台） 降噪措施 降噪后叠加噪声级 dB(A) 生产车间 双轴搅拌机 80 3 降噪措施 59.77 碾碎机 85 1 60 高速滚动筛 85 1 60 供料箱 80 3 59.77 液压顶车 80 4 61.02 风机 85 4 66.02 铲车 80 3 59.77 挖机 80 1 55 全新码坯机 80 1 55 欧派切坯切条机 80 2 58.01 图4 项目营运期等声级线图 从等值线图看出，各噪声源对厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中2类标准，设备噪声对声环境影响轻微。 （4）噪声防治 本次预测前提为，该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： A、总平布置 从总平面布置的角度出发，将噪声较高的设备远离厂界同时选择距离项目附近敏感点最远的位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 B、加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 C、满足工艺生产的前提下，选用装配质量好，低噪的设备，对于某些设备运行，由振动产生的噪声，可以考虑对设备基础进行隔振、减振，以减少噪声。对生产车间内有固定位置的机械设备，要在其底部进行基础减震，设置软连接，避免设备振动而引起的噪声值增加；对于项目配备的风机、水泵等辅助设施进行相应的基础减震，设置软连接，从而减少设备运行时噪声值。 D、长时间强噪声工作条件下，工作人员易患职业性耳聋。同时受噪声干扰，工作人员难以听见各种事故征兆，从而造成工伤事故，影响安全生产。因此，应特别重视作业人员的噪声防护工作，选用噪声小的设备并对高噪声设备设立独立机房，并采取减振、隔声、消声措施，员工劳动时应配带个人防声设施，如耳塞、耳罩、护耳棉以及帽盔等。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，使厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间≤60dB，夜间≤50dB）限值内。不会对项目周边声环境产生不良影响。 2、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表33 噪声监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季度，分昼夜进行 四、固废 1、固体废物及源强分析 本项目固体废物主要为不合格品、布袋除尘器收集的粉尘、脱硫除尘渣、筛选的杂质、含油抹布、手套和员工生活垃圾。 （1）不合格品 生产过程中的不合格品约占原料使用量的0.1%，结合项目的原料使用量，则此部分固废产生量约315t/a，可破碎后重新回用于制砖。 （2）布袋除尘器收集的粉尘 根据工程分析，布袋除尘器收集的粉尘为8.86t/a，重新回用于制砖。 （3）脱硫除尘渣 项目脱硫除尘工艺会有脱硫渣产生，根据烟尘量、二氧化硫浓度、脱硫效率、钙硫比 （1.03）、石灰纯度（92%）计算，项目产生 SO2 量为133.533t/a，通过湿式脱硫除尘后 SO2量 为6.68t/a，则有126.54t/a的SO2被去除，项目年产生脱硫渣量为119.91t。根据对照《国家危险废物名录》（2021 年版）项目产生的脱硫渣不属于危险废物，对脱硫渣集中收集，返回生产线做原料重新利用，不外排。 （4）筛选的杂质 筛选产生含铁杂质，产生量按原料的0.01%计算，产生量约为31.5t/a，铁可出售给收废站，其它杂质收集后由环卫部门统一处理。 （5）含油抹布、手套 本项目设备维修过程中有沾有机油的抹布、手套等产生，根据《国家危险废物名录》（2021年版），沾有机油的抹布、手套等的废物类别HW49（代码900-041-49），产生量约为0.04t/a。根据新版《国家危险废物名录》（2021年版）中《危险废物豁免管理清单》明确废弃的含油抹布等属于豁免项，全部环节可统一收集后，跟生活垃圾一起处理。 （6）生活垃圾 根据环保统计参数测算：生活垃圾按G=K·N计算，式中：G-生活垃圾产量（kg/d）；K-人均排放系数（kg/人.天）；N-人口数（人）。 依照我国生活污染物排放系数，住宿职工K=0.8kg/人·天，非住宿职工K=0.2kg/人·天，本项目职工总人数为32人，其中22人在厂内食宿，每年工作280天，则产生的生活垃圾为19.6kg/d（5.488t/a），由环卫部门统一收集后无害化处置。 表34 固废属性判断 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 产生量 t/a 种类判断 是否为固废 判断依据 1 不合格品 检验 固态 页岩 315 是 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） 2 布袋除尘器收集的粉尘 废气处理 固态 粉尘 8.86 是 3 脱硫除尘渣 废气处理 半固态 / 119.91 是 4 杂质 一般固废 筛选 铁屑 31.5 是 5 含油抹布、手套 / 设备维修 固态 0.04 是 6 生活垃圾 办公生活 固态 / 5.488 是 表35 项目固体废物产生情况汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 1 不合格品 一般固废 检验 固态 页岩 《国家危险废物名录》（2021版） / / 315 2 布袋除尘器收集的粉尘 一般固废 废气处理 固态 粉尘 / / 8.86 3 脱硫除尘渣 一般固废 废气处理 半固态 / / / 119.91 4 杂质 一般固废 筛选 固态 / / / 31.5 5 生活垃圾 / 办公生活 固态 / / / 0.04 6 含油抹布、手套 / 设备维修 固态 / / / 5.488 该公司产生的固废均能得到妥善处置，不排放，对当地环境危害不大。 2、一般固废的环境影响分析 项目一般工业固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求进行设置。具体规定如下： ①应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 ②应采取防雨措施，设置钢制防雨棚或混凝土防雨屋顶，堆棚四周设导排水沟，同时采用防渗、防腐蚀（耐碱）的材料作地面，落实防扬撒、防流失、防渗漏“三防”措施。 ③建立和完善工业固体废物台账 针对产生的工业固体废物，建立废物管理记录表、产生及流向信息情况。 采取以上措施后，一般固废对环境影响较小。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A地下水环境影响评价行业分类表”可知，本项目属于IV类项目，IV类项目不开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018），本项目属于附录A中的“制造业”金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的其他，项目类别为III类项目，本项目为污染型项目，评价等级划分依据如下。 1、敏感程度 建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≦5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目面积为34666.84m2，占地规模为小型。 （1）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表36 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他 根据对本项目的敏感程度判断，本项目厂区周边存在居民区，因此判定属于敏感区。 2、评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表37 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 占地规模 评级工作等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据对本项目的敏感程度判断，本项目厂区周边存在居民区，因此判定属于敏感区，同时根据本项目的环评类别属于Ⅲ类项目，占地规模属于小型，因此本项目为土壤环境影响评价三级。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中8.7.4章节内容：评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目采取定性描述的方法对土壤环境影响进行分析。 （1）大气沉降影响分析评价 本项目大气沉降影响主要是破碎、筛分工序粉尘、堆场粉尘、对于土壤产生的影响。鉴于项目在工序产尘点设置集气罩对粉尘进行收集，后引入布袋除尘器进行处理、厂房阻挡，逸散出厂房的粉尘量较少且厂区路面硬化，因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可行。 （2）入渗影响分析评价 本项目不涉及持久性土壤污染物，易吸附降解。不会对土壤质量产生明显恶化影响，环境影响很小，在采取保护措施后影响可以接受。 本项目为砖瓦石材等建筑材料制造项目，产生的主要污染物为颗粒物、烟尘、SO2、NOx、氟化物，项目生产过程中对土壤的环境影响主要为固废贮存以及因其它因素（如大风、运输散落、等）造成的影响，生产过程中除尘器收集的粉尘重新回用于制砖，防止飘散至项目周边，造成周边环境污染，影响周边土质；运输过程中如遇大风天，运输过程中因其他因素造成散落造成沿途污染，运输车辆应加盖篷布遮盖，运输过程中应严格遵守交通运输操作流程，本项目如能严格遵守生产及运输操作流程，从源头控制污染对土壤的影响，可对周边土壤环境影响较小。 土壤环境防治措施： 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： （1）大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的非甲烷总烃，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 （2）水污染型：项目产生的废水事故状态下不能循环利用直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。 （3）固体废物污染型：项目废气处理产生的固废等在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。 为减小对厂区以及周边土壤环境污染，可从源头防控措施和过程防控措施对周边区域土壤进行保护及管理。 源头防控措施 禁止原辅材料及固体废物随意堆放，原辅材料及固体废物应存放于指定区域，并设有专人负责； 管道连接处应做好封闭性措施，加强污水处理设施的日常管理，防止未处理达标污水的跑冒滴漏。 过程防控措施 项目厂区内采取绿化措施，修建截排水沟； 对污水处理设施、固废存放间及仓库（主要存放原辅材料，包含一般固废暂存处）做好防渗措施，输送管道要定期检查，定期维护。 综上所述，在采取以上土壤污染防治措施前提下，本项目运营对区域环境产生影响很小。 七、环境风险影响分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、评价依据 项目营运期使用的环境风险物质主要为氢氧化钠。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。 表38 环境风险等级与Σqn/ Qn对照表 化学物质 储存量 临界量 Q值 氢氧化钠 1t 50t 0.02 由上表分析可知，本项目 Q=0.02＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。评价工作等级划分如下表所示： 表39 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 由上表可知项目综合环境风险潜势为Ⅰ级，简单分析即可。 2、风险识别 项目在设备选型上采用国内成熟制砖设备，一般设备的风险不大。项目的最大环境风险是各项环境治理设施不能正常运转而导致超标排污风险（特别是窑炉烟气），主要脱硫除尘设备出现故障或因停电而不能正常运行的时候。 炉窑烟气和粉尘在非正常工况下的超标排放，将使区域内的大气环境受到污染，并影响周围居民的人体健康。煤原料在堆存过程中由于受到水浸的影响下，从而影响到地表及地下水体，且其污染是长期而不明显的，不易被人们察觉，使人体健康受到危害。 根据物料使用情况、危害性等，主要分为固体化学品泄漏（氢氧化钠），这种情况主要有可能发生在：装卸、储存和使用过程中储存材料倾倒或破损等事故而发生泄漏。泄漏的危化品会对地表水有一定影响。 建设项目环境分险简单分析内容见下表40。 表40 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产9000万块紫、棕色页岩砖厂项目 建设地点 江西省 赣州市 兴国县 江背镇华坪村 地理坐标 经度 115°24′23.767″ 纬度 26°17′11.208″ 主要危险物质及分布 原料仓库：煤矸石、氢氧化钠 环境影响途径及危害后果 大气环境：公司原料仓库里的原料属于易燃物质，火灾引起的大气二次污染物主要为一氧化碳，浓度在数十至数百毫克/立方米之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。 水环境：公司危废暂存间内贮存的废润滑油采用带盖的桶装，下面铺设不锈钢的托盘，事故发生后，废润滑油经不锈钢托盘收集后委托有资质单位处置，故对地表水、地下水影响较小。废气处理装置故障事故影响分析：事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加，并超过相关质量标准，对周围的大气环境产生一定的影响。 风险防范措施 火灾爆炸事故：企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态 设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 建设单位必须严格管理，配备防护服、防护面具、灭火器、消防栓、事故池等应急物资及应急设施，采取一系列严密的应急防范措施，制定切实可行的消防及安全应急预案，并加强职工的安全防范意识，每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 针对可能出现的情况，制定周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。按应急预案设置事故池，满足事故状态废水储存要求。 分析结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 3、分析结论 根据本项目特征及同类项目类比调查，项目环境风险事故发生几率较小，环境风险在可接受范围内。建设单位若能严格执行国家有关环保、安全、卫生和劳动方面的标准规定，严格履行环保“三同时”制度，确保投产过程中环保设施正常运行，投产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录。在做好以上各项安全和环境风险防范措 施的前提下，项目的环境风险将降低到可接受的程度。 总量控制 本项目隧道窑烧结会产生窑炉废气，窑炉废气污染物主要为SO2、NOX、颗粒物和氟化物。本项目共设置4条隧道窑进行产品烧结（二烘二烧），项目产量为年产9000万块紫、棕色页岩砖，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册的产排污系数如下表所示。 表41 粘土砖瓦及建筑砌块制造产排污系数 产品名称 原料 名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产物 系数 烧结类砖瓦及建筑砌块 黏土、页岩、粉煤灰、污泥等 砖瓦工业焙烧窑炉（单条）（燃煤等） ≥5000万块标砖/年 工业废气量（窑炉）（燃煤等） 标立方米/万块标砖 42980 颗粒物（窑炉）（燃煤等） 千克/万块标砖 4.73 二氧化硫（窑炉）（燃煤等） 千克/万块标砖 14.8 氮氧化物（窑炉）（燃煤等） 千克/万块标砖 1.66 ①颗粒物 根据产排污系数计算得出，项目工业废气量为38682万m3/a，项目颗粒物产生量为42.57t/a，产生浓度为109.97mg/m3。本项目隧道窑废气采用“2套湿式石灰石膏法脱硫除尘装置”处理，该装置第一套设计对颗粒物处理效率为96%，第二套设计对颗粒物处理效率为90%，则颗粒物排放量为0.17t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为0.43mg/m3。 ②SO2 根据产排污系数计算得出，项目工业废气量为38682万m3/a，项目SO2产生量为133.20t/a，产生浓度为344.32mg/m3。本项目隧道窑废气采用“2套湿式石灰石膏法脱硫除尘装置”该装置第一套设计对SO2处理效率为80%，第二套设计对SO2处理效率为75%，则SO2排放量为6.66t/a，排放速率为0.99kg/h，排放浓度为17.20mg/m3。 ③NOX 根据产排污系数计算得出，项目工业废气量为38682万m3/a，项目NOX产生量为14.94t/a，产生浓度为38.57mg/m3。项目废气处理设施“为2套湿式石灰石膏法脱硫除尘装置”该装置第一套设计对氮氧化物处理效率为45%，第二套设计对氮氧化物处理效率为35%，则NOX排放量为5.34t/a，排放速率为0.79kg/h，排放浓度为13.72mg/m3。 ④氟化物 页岩中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF为主，页岩中氟元素含量约为0.002%~0.008%之间，类比同类型报告表《藤县塘步正新砖厂年产9000万块环保页岩砖技改项目环境影响报告表》（2020年6月），本次估算取值0.002%计算，根据《大气环境工程实用手册》表5-118增编的污染物排放系数，其溢出量约为粘土含氟量的30-80%，本项目页岩砖烧结温度1000摄氏度左右，且页岩中含有氟化钙、氟化镁等碱性金属氧化物，部分氟化物被吸收固化形成氟化钙等物质，剩余部分外排，本项目氟化物溢出率按50%计，本项目页岩使用量为9.83万t/a，则氟化物产生量0.983t/a。项目采用“2套湿式石灰石膏法脱硫除尘装置”处理，该装置第一套设计对氟化物处理效率为55%，第二套设计对氟化物处理效率为50%，则氟化物排放量为0.22t/a，排放速率为0.033kg/h，排放浓度为0.57mg/m3。 表42 窑炉废气污染物产排情况一览表 污染源 污染 因子 产生量t/a 产生 浓度mg/m3 处理效率 排放量t/a 排放速率kg/h 排放 浓度mg/m3 第一套 第二套 窑炉废气 （38682万m3/a） 颗粒物 42.57 109.97 96% 90% 0.17 0.025 0.43 SO2 133.20 344.32 80% 75% 6.66 0.99 17.20 NOX 14.94 38.57 45% 35% 5.34 0.79 13.72 氟化物 0.983 2.61 55% 50% 0.22 0.033 0.57 “十四五”规划中，我国实施大气污染物总量控制的因子为NOX、VOCs，地表水污染物总量控制的因子为COD、氨氮。本项目生活污水不外排，因此项目需申请总量的因子为NOX。根据计算，本项目需申请NOX总量5.34t/a。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎筛分工序 | 颗粒物 | 1套集气罩+布袋除尘器；喷淋设备；围挡 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值，污染物无组织排放执行表3企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 原料堆棚 |  | 设置围挡、喷淋降尘 |  |
|  | 运输扬尘 |  | 喷淋降尘 |  |
|  | 窑炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX、氟化物 | 2套湿式石灰石膏法脱硫装置+65m烟囱 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 1套油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准 |
| 地表水环境 | 职工生活 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准由当地村民定期清掏，作为肥料施用于农田，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 设备减振、厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固体废物的产生情况及处置去向： 产污环节 污染物名称 属性 利用处置方式和去向 暂存场所 生产过程 不合格品 一般 固废 返回生产线做原料重新利用 一般固废暂存间 废气处理 布袋除尘器收集的粉尘 脱硫除尘渣 杂质 铁交由收废站，其余交由环卫部门处置 职工 生活垃圾 生活垃圾 环卫部门集中处理 垃圾桶 设备维修 含油抹布、手套 / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 为减小项目对周围景观的影响，对厂区进行道路硬化，道路两旁，车间前后的空地上栽种树木。花卉、草皮等，通过对厂区生态环境的建设，可提高植被覆盖率，净化空气环境，减轻大气环境污染和噪声的危害，同时达到美化厂区的效果。 |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。 （2）必须对原料棚进行防雨防渗处理，并定期检查地面的完整性，对有裂隙及破损的地面应及时修补好。 （3）如脱硫除尘设备发生故障时，应及时停止生产，并及时对设备进行检修。 （4）修订环境事故应急预案，并报环境保护行政主管部门及相关部门批准后实施，同时对职工进行安全培训，一旦发生意外能做到处惊不变，能迅速的解决问题，是环境、经济损失等降至最低。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

项目符合国家产业政策，选址合理。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好。本项目严格采取环评中提出的各项污染治理措施、加强管理后，使得污染物排放量很少且满足达标排放要求，不会对周围环境产生明显的影响，对当地环境质量不会造成本质改变。因此，在达到本环评要求的前提下，从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.79213 | / | 0.79213 | +0.79213 |
|  | SO2 | / | / | / | 6.66 | / | 6.66 | +6.66 |
|  | NOx | / | / | / | 5.34 | / | 5.34 | +5.34 |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.22 | / | 0.22 | +0.22 |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.00203 | / | 0.00203 | +0.00203 |
| 废水 | CODCr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | / | / | / | 315 | / | 315 | +315 |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 8.86 | / | 8.86 | +8.86 |
|  | 脱硫除尘渣 | / | / | / | 119.91 | / | 119.91 | +119.91 |
|  | 杂质 | / | / | / | 31.5 | / | 31.5 | +31.5 |
|  | 含油抹布、手套 | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①