# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项目名称： | 兴国富春硅业有限公司富家地 |
| --- | --- |
|  | 硅石矿开采扩建项目 |
| 建设单位（盖章）： | 兴国富春硅业有限公司 |
| 编制日期： | 2022年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 兴国富春硅业有限公司富家地硅石矿开采扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2202-360732-07-02-942175 |
| 建设单位联系人 | 刘勇 | 联系方式 | 13909050678 |
| 建设地点 | 江西省赣州市兴国县兴江乡南村村 |
| 地理坐标 | （115度45分54.601秒，26度32分39.086秒） |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业10--11、土砂石开采 101（不含河道采砂项目）； B1019粘土及其他土砂石开采 | 用地面积（km2） | 0.996 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 兴国县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2202-360732-07-02-942175 |
| 总投资（万元） | 680 | 环保投资（万元） | 119.02 |
| 环保投资占比（%） | 17.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划文件；《赣州市矿产资源总体规划》（2021~2025年）； 审批机关：江西省自然资源厅； |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《赣州市矿产资源总体规划》（2021~2025年）相符性分析 表1-1 与《赣州市矿产资源总体规划》（2021~2025年）相符性分析 文件要求 本项目情况 结论 勘察方向 重点勘查矿种：铜、铅、锌、钨、锡、钼、铋、钴、金、银等金属矿产，离子吸附型稀土、锂、铍、铷、铯、铌、钽、锆、铪、锶、镓、铟、锗、碲、铼等三稀矿产，萤石、晶质石墨、硅石、滑石、水泥灰岩等非金属矿产，及地热、矿泉水等液体矿产。 限制勘查矿种：高硫煤、湿地泥炭、砂金等国家宏观调控限制性勘查 矿种。 本项目为硅石矿开采，属于重点勘查矿种 符合 开发利用方向 重点开发铀、地热等能源矿产，铜、金、银、锡等金属矿产，钽铌、锂等“三稀”矿产，盐矿、水泥用灰岩、高岭土、萤石、硅石（粉石英）、饰面用石材、建筑用石料等非金属矿产，以及矿泉水等液体矿产。 限制开采钨、稀土、高硫、高灰、高砷、高氟煤炭、隐晶质石墨和湿地泥炭，以及砂金、砂铁等重砂矿物。 禁止开采蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土等国家、省人民政府禁止开采的矿种。 本项目产品为石英原矿，开采的矿种为重点开采矿种 符合 由上表可知，本项目符合《赣州市矿产资源总体规划》（2021~2025年）。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为硅石矿原矿开采，不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中“鼓励类”、“限值类”及“淘汰类”项目，为允许类项目，符合国家产业政策。 本项目于2022年2月15日取得兴国县行政审批局出具的备案通知书（项目统一代码为：2202-360732-07-02-942175）。 因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、与江西省矿产资源总体规划相符性分析 根据《江西省矿产资源总体规划（2021-2025）》全面小康的决胜期，要求进一步加大矿产资源勘查开发力度，提高资源保障和供应能力。加大地质找矿投入，加强地质勘查力度，努力实现找矿重大突破，进一步提高主要矿产资源保障能力。持续推进铜、铅、锌、金、银、钽铌、锂、锡、富铁等重要金属矿产勘查开发，同时加大铀、地热、页岩气、煤层气等重要能源矿产以及萤石、黑滑石、硅灰石、盐矿、水泥用灰岩、高岭土、陶瓷土（瓷石）、硅石（粉石英）、晶质石墨等非金属矿和矿泉水的勘查开发力度，以保障我省国民经济和社会发展对资源的需求。 表1-2 与《江西省矿产资源总体规划》（2021~2025年）相符性分析 文件要求 本项目情况 结论 勘察方向 重点勘察矿种：铀、地热、页岩气、煤层气等能源矿产，铜、铅、锌、锡、钽铌、锂、金、银、富铁等金属矿产，萤石、黑滑石、晶质石墨、高岭土、陶瓷土（瓷石）、水泥用灰岩、硅灰石、透辉石、硅石（粉石英）等非金属矿产； 限制勘察矿种：高硫煤、湿地泥炭、砂金等国家、省人民政府宏观调控限制性勘查矿种。 本项目为硅石矿开采，属于重点勘察矿种 符合 开发利用方向 鼓励开采铀、地热、煤层气等能源矿产，铜、金、银、钽铌、锂、铁等金属矿产，萤石、黑滑石、硅灰石、盐矿、水泥用灰岩、高岭土、陶瓷土（瓷石）、硅石（粉石英）、饰面用石材等非金属矿产，以及矿泉水等液体矿产。限制开采钨、稀土、高硫煤、高灰煤、湿地泥炭、砂金等矿产。禁止开采可耕地砖瓦用粘土等国家、省人民政府禁止开采矿产。 本硅石矿开采矿区为允许的开采区，开采的矿种为鼓励类开采矿种 符合 规划条件 开采规模必须与矿区（床）的资源储量相适应，防止大矿小开、一矿多开；符合规划确定的矿山最低开采规模、矿产资源开发利用总量调控、结构调整、资源整合和区域布局方向、开采规划分区及开采规划区块要求；符合矿产资源保护和合理利用要求；符合规划确定的新建矿山对环境影响的准入条件。 江西旭源矿业开发有限公司对矿区进行储量地质核实，同时编制了《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿资源量储量核实报告》，项目开采规模与矿区（床）的资源储量相适应。 符合 资质条件 具有与所开采矿产资源相适应的资金、技术和装备条件。 本项目总投资680万元，其中环保投资119.02万元；采矿方法为地下开采方式、浅孔留矿法；并配备凿岩机、空压机等机械设备。 符合 技术条件 具有经评审备案的地质勘查储量报告；具备国家规定的矿山开采设计和矿产开发利用方案。 项目已有经评审备案的地质勘查储量报告，具备国家规定的矿山开采设计和矿产开发利用方案。 符合 安全条件 安全生产设施、措施完善，并经相关部门批准。 本项目已经申请安全部门批准，近期将取得安全生产许可证。 符合 综上，本项目符合《江西省矿产资源总体规划（2021-2025）》相关要求。 3、与赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的衔接情况 根据赣州市人民政府关于印发《赣州市“三线一单”生态坏境分区管控方案的通知》(赣市府字[2020]95号)可知，环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类环境管控单元，依据赣州市环境综合管控单元分布图可知，本项目所在地位于江西省赣州市兴国县兴江乡南村村，本项目位于赣州市生态环境管控单元中“江西省赣州市兴国县优先保护单元1良村镇、鼎龙乡、东村乡、城岗乡、枫边乡、梅窖镇、南坑乡、古龙冈镇、江背镇、兴江乡、兴莲乡、樟木乡(环境管控单元编码：ZH36073210001)”内。 2020年12月31日，赣州市人民政府发布《关于印发赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(赣市府字(2020)95号)，方案指出，坚持生态优先,绿色发展，以改善环境质量为核心，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为基础，通过划分环境综合管控单元，制定环境综合管控单元生态环境准入清单，把生态环境管控要求落实到具体管控单元，建立覆盖全市的生态环境分区管控体系。 （1）根据《赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（赣市府字【2020】95号）可知，赣州市设优先保护单元37个，重点管控单元150个，一般管控单元45个；兴国县环境管控单位划分见下表 表1-3 赣州市环境管控单元划定表（摘录） 序号 县（市、区） 范围 环境管控单元编码 管控单元分类 1 兴国县 良村镇、鼎龙乡、东村乡、城岗乡、枫边乡、梅窖镇、南坑乡、古龙冈镇、江背镇、兴江乡、兴莲乡、樟木乡 ZH36073210001 优先保护单元 2 兴国县 均村乡 ZH36073210002 优先保护单元 3 兴国县 埠头乡 ZH36072210001 重点管控单元 4 兴国县 长冈乡 ZH36073220002 重点管控单元 5 兴国县 江西兴国经济开发区北园区块一 ZH36073220003 重点管控单元 6 兴国县 江西兴国经济开发区北园区块二 ZH36073220004 重点管控单元 7 兴国县 江西兴国经济开发区南园 ZH36073220005 重点管控单元 8 兴国县 潋江镇 ZH36073220006 重点管控单元 9 兴国县 崇贤乡、龙口镇、隆坪乡、杰村乡、方太乡、茶园乡、高兴镇、永丰乡、社富乡 ZH36073230001 一般管控单元 本项目属于赣州市生态环境优先管控单元中“兴江乡（环境管控单元编码：ZH36073210001）”。 项目与《赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析具体如下表。 表1-4 项目与赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 文件要求 本项目 是否符合 优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在符合法律法规和相关规划的前提下，按照保护优先的原则，避免开发建设活动损害所在单元的生态服务功能和生态产品质量；涉及生态保护红线的，按照国家和省相关规定进行管控；在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 （1）本项目为不在生态红线范围内； （2）本项目区域环境质量现状较好，具有一定的环境容量； （3）项目建设运营期产生的污染物经处理处置后能达标排放，三废均能有效处理，不会明显降低区城环境质量现状，本项目建成后不会改变项目所在区域的环境质量功能。 符合 （3）与赣市环委办字〔2021〕5号相符性分析 根据《关于印发<赣州市生态环境总体准入要求>及<赣州市环境管控单元生态环境准入清单>的通知》（赣市环委办字【2021】5号），本项目与江西省赣州市兴国县优先保护单元1生态环境准入清单相符性分析如下。 表1-5 与赣市环委办字[2021]5号文相符性分析 环境管控单元名称 文件要求 本项目情况 是否相符 江西省赣州市兴国优先保护单元1（编码：ZH36073210001） 空间布局约束 允许开发建设活动的要求 生态保护红线内自然保护地核心保护区外的其他区域允许开展零星的原住民保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖等8类活动。 生态保护红线外的其他生态空间允许开展符合区域主导生态功能等不损害或有利于维护区域主导生态安全功能的活动（农业、生态旅游、适度的合法矿产资源开发和利用、以及按照相关管理规定和要求新（扩）建畜禽养殖等）。 3、非生态空间执行生态环境保护的基本要求。 1、本项目不在生态红线范围内。 2、本项目属于合法的硅石矿资源开发项目和利用。 3、本项目位于江西省赣州市兴国县兴江乡南村村。 符合 禁止开发建设活动的要求 生态保护红线范围执行生态保护红线的有关管理规定。 2、禁养区禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场。 1、本项目不在生态红线范围内。 2、本项目无养殖场。 符合 限制开发建设活动的要求 不得在集中供水工程和饮用水水源一级保护区内建设与供水设施和水源保护无关的建设项目。 2、宁都县画眉坳（CX001）限制开采区：区内严格执行限制开采区相关管理规定。 本项目位于兴国县兴江乡南村村，不属于集中供水工程和饮用水水源一级保护区内。 符合 不符合空间布局要求活动的退出要求 经生态保护红线优化后不符合生态功能活动的，限期退出依法关停。 2、现有集中供水工程和饮用水水源一级保护区内与供水设施和水源保护无关的建设项目限期退出或关停。 3、不合法的矿产资源开发应限期退出或关停。 1、本项目不在生态红线范围内。 2、本项目不属于集中供水工程和饮用水水源一级保护区内。 3、本项目属于合法的矿场资源开发商。 符合 综上所述，本项目与《赣市环委办字[2021]5号关于印发赣州市生态环境总体准入要求及环境管控单元生态环境准入清单的通知》相符。 本项目选址于赣州市兴国县，根据江西省发展和改革委员会关于印发《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单》（赣发改规划【2017】448号）和《江西省第二批国家重点生态功能区产业准入负面清单》（赣发改规划【2018】112号）的通知，本项目不在该文件的划定范围内，符合相关规划和要求。 4、“三线一单”符合性分析 （1）与生态红线的相符性分析 本项目位于位于江西省赣州市兴国县兴江乡南村村；项目不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内；根据《江西省生态保护红线的通知》（赣府发【2018】21号），本项目建设地点不属于水源涵养功能生态保护红线区、水土保持功能生态保护红线区、生物多样性维护功能生态保护红线区之内，不在兴国县生态保护红线划定范围内（详见附图10），符合江西省生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 根据《长江经济带战略环境评价江西省“三线一单”研究报告》、《长江经济带战略环境评价江西省赣州市“三线一单”划定技术报告》，对兴国县大气环境质量、水环境质量提出了底线要求，将有关要求梳理如下： 表1-6 兴国县环境质量底线目标 环境质量底线要求 2020年 2025年 2035年 大气环境质量底线 PM2.5浓度目标（μg/m3） 34 34 34 大气污染物允许排放量（t/a） SO2 2114 2055 2055 NOx 4964 4815 4815 一次细颗粒物 9265 9061 9061 VOCs 1533 1483 1483 氨 3340 3253 3253 水环境质量底线 断面名称 2020年 2025年 2035年 兴国睦埠桥断面 II类 环境空气质量底线：根据江西省生态环境厅发布的2020年赣州市环境质量状况年报中大气环境质量现状内容，兴国县六项污染物年均值已达到环境空气质量二级标准限值要求，PM2.5浓度（2020年浓度年均值为23μg/m3）未达到“三线一单”中的环境质量底线要求，项目建成后大气污染物中颗粒物经喷雾洒水降尘后，对周边环境空气影响较小；本项目主要大气污染物为粉尘，经采取喷雾洒水抑尘、设置遮盖或围挡等措施后均可达标排放。 水环境质量底线：根据《江西省地表水（环境）功能区划表》，项目所在区域为“II类”；根据赣州市生态环境局2020年发布的赣州市环境质量状况可知，平江地表水环境质量满足所《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准，所在区域环境质量现状较好、具有相应的环境容量。本项目废水主要为生产废水及员工生活污水，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理达标后用于周边山林灌溉，不外排。 并且本项目固体废物均妥善处置，不直接排入外环境，综上，项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 根据《长江经济带战略环境评价江西省赣州市“三线一单”划定技术报告》可知，2020年兴国县用水总量控制指标为2.76亿m³，现有水资源利用量未突破下达的总量，仍有余量，可以支持本项目的建设需求；项目用水来自附近山泉水供给，用电由市政电网供给。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 （4）与赣州市生态环境总体准入清单相符性分析 根据《赣州市人民政府印发赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（赣市府字[2020]95号）、《关于印发<赣州市生态环境总体准入要求>及<赣州市环境管控单元生态环境准入清单>的通知》（赣市环委办字[2021]5号），本项目与赣州市生态环境总体准入清单相符性分析如下。 表1-7 项目与赣州市生态环境总体准入清单相符性分析 维度 清单编制要求 序号 准入要求 本项目 相符性 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 1 1、禁止新建、改扩建《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类产业。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类产业 相符 2、大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中禁止类项目；石城县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中禁止类项目。 项目位于江西省赣州市兴国县兴江乡南村村 相符 3、东江（定南水）源、东江（寻乌水）源、赣江（章江）源、赣江（贡江）源源头区内禁止新建污染企业等不符合源头保护区生态功能定位的活动。 本项目不在源头保护区内 相符 4、不得引进产业规划禁止类项目进入园区。 本项目建设不在工业园区 相符 5、禁养区内禁止建设规模化养殖场或养殖小区。 本项目为硅石开采业 相符 6、自然保护区核心区原则上禁止人为活动。 本项目不在自然保护区核心区 相符 空间布局约束 限制开发建设活动的要求 2 不得新建规模不符合各行业准入条件的项目。 本项目符合硅石行业准入标准 相符 3 不得新建《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备。 本项目生产工艺及设备不属于《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备 相符 4 1、江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中限制类项目，大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县按准入条件建设；江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中限制类项目，石城县按准入条件建设。 项目位于江西省赣州市兴国县兴江乡南村村 相符 2、矿产资源禁止开采区：区内实行生态环境保护优先，原则上不得新设固体矿产的矿业权。对生态环境无影响或影响较小的地热、矿泉水等液体矿产，在征得相关部门同意后可设置矿业权。建立动态巡查和监管制度，有效防止违法违规采矿活动。 项目位于江西省赣州市兴国县兴江乡南村村，不属于禁止开采区 相符 5 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 本项目不在饮用水水源一级保护区 相符 不符合空间布局要求活动的退出要求 6 1、现有生态红线内不符合生态功能活动限期退出或关停。 本项目不在生态红线内 相符 2、现有饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目拆除或关闭。 本项目不在饮用水源一级保护区内 3、现有禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖业户应限期退出或关停。 本项目不属于养殖项目 污染物排放管控 允许排放量要求 7 到2020年，赣州市全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在13.07万吨、1.79万吨、5.62万吨、3.86万吨以内比2015年分别下降 4.3%、3.8%、4.42%和7.28%。“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求。 本项目不涉及锅炉 相符 现有源提标升级改造 8 1、2020年底前，完成中心城区城镇污水处理厂一级A排放标准改造。 / / 2、到2020年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉(含茶炉大灶、经营性小煤炉)，赣州市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉基本完成清洁能源替代。依法严把准入关，县级及以上城市建成区不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 本项目不涉及锅炉 相符 环境风险防控 联防联控要求 9 1、积极参与和龙岩市区域大气污染防治联防联控合作及和广东省跨界河流水污染联防联控协作工作，推动省界生态环境特征相似区域环境管控要求协调统一。 / / 2、严格管控农用地，不得在污染地块种植水稻等特地农产品。 本项目用地不占用农用地 相符 3、纳入疑似污染地块的，应当依法开展土壤污染环境质量状况调查，确定为污染地块后，经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量标准要求后，方可进入用地程序。 本项目用地范围内无疑似污染地块 相符 环境风险防控 联防联控要求 4、工业园区应建立三级环境风险防控体系。 项目不在工业园区 相符 5、紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止规划环境风险等级高的建设项目。 项目为硅石开采行业，不属于环境风险等级高的建设项目 相符 6、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 本项目不生产、存储危险化学品，废水主要矿坑涌水及生活污水。危险废物主要为废机油，暂存于危废暂存间，危废暂存间按标准进行设计施工使用 相符 资源利用效率要求 水资源利用总量要求 10 1、到2020年赣州市区域用水总量不得超过35.83亿立方米。 / / 2、农业灌溉水有效利用效率不低于0.509。 / / 地下水开采要求 11 禁止在赣州市中心城区新增取用地下水。 本项目不在赣州市中心城区 相符 能源利用总量及效率要求 12 到2020年，全市万元地区生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在1019万吨标准煤以内。 / / 禁燃区要求 13 1、禁止在赣州市划定的高污染燃料禁燃区燃用高污染燃料，及新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 2、禁燃区内现有使用高污染燃料的区域应分期分批次淘汰或实施清洁能源改造。 本项目不涉及高污染燃料 相符 因此，本项目建设与赣州市生态环境总体准入清单要求相符。 5、与《关于设立“五河一湖”及东江源头保护区的通知》赣府厅字【2009】36号相符性分析 五河源头主要是指赣江、抚河、信江、饶河、修河的源头区域，江西省人民政府以文件《关于设立“五河一湖”及东江源头保护区的通知》（赣府厅字【2009】36号，2009年4月9日）设立五河源头保护区。五河源头保护区的划定原则是：以省水（环境）功能区划河源Ⅱ类水质保护区间为基本长度，以基本长度内涉及到的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、森林公园为基本宽度确定保护区。在基本长度内没有自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、森林公园的，以分水岭为界确定保护区。五河源头保护区面积5647．96平方公里，涉及赣州、抚州、上饶、景德镇、九江、宜春6个设区市，瑞金市、石城县、大余县、崇义县、广昌县、玉山县、婺源县、浮梁县、修水县、铜鼓县10个县（市），41个乡（镇），45个林场，381个行政村。兴国县不在五河源头保护区范围内。 本项目位于江西省赣州市兴国县兴江乡南村村，不涉及五河源头保护区范围内。 6、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相符性 根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》【2005】109号文的要求，列表对比分析了本工程符合性，详见下表。 表1-8 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相符性 序号 相关规定 本项目情况 结论 1 新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。 根据矿山三合一方案，矿山采用边开采、边复垦的方式，复垦率达到100% 符合 2 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 本项目不在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内。也不在地质灾害危险区 符合 3 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 本项目直观可视范围内无铁路、国道、省道，且本项目为地下开采。 符合 4 矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。 本项目符合兴国县城市总体规划和赣州市矿产资源总体规划 符合 5 对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。 本项目产生的表土、岩石均运至废石堆堆放，用于后期复垦使用 符合 6 矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。 矿山占地基本为林地，极少部分农田和耕地，矿山基建完成后及时复垦复绿 符合 7 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 矿山通过采取洒水降尘措施来降低粉尘污染 符合 8 对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止雨水污染地表水和地下水 矿区设置一处废石堆堆放废石、采用“上截下拦”的原则进行防治，矿山严格按设计要求和有关规范合理有序地排放废石，废石场堆放坡度不宜超过35°。在废石堆下游修建一座仰斜式挡土墙，周边修建截排水渠； 符合 9 矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、排土场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。排土场尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。 矿山采用边开采，边复垦的方式，种植植物，在废石堆下游修建一座仰斜式挡土墙，周边修建截排水渠，服务期满后进行封场好复垦 符合 综上，本项目的建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相关要求。 7、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相符性分析 表1-9 项目与HJ651-2013的相符性对比分析表 项目 要求 本项目情况 结论 大气污染防治 采选过程中产生的大气污染物排放应符合GB9078、GB16297、GB20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB26451、GB28661等国家大气污染物排放标准以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准。环境空气质量应符合GB3095标准要求。 项目大气污染物排放满足GB16297要求。所在地环境空气质量符合GB3095二级标准要求。 符合 采矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施。 项目采矿作业配备降尘设施。 符合 采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被。运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘。 项目采矿清理地面植被时，不燃烧植被。运输剥离土的道路采取洒水粉尘。 符合 矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。 项目矿物和废石运输道路硬化并洒水防尘，运输车辆采取围挡、遮盖等措施。 符合 矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。 项目采用湿式作业和喷雾洒水降尘。 符合 废水 充分利用矿井水、选矿废水和尾矿库废水，避免或减少废水外排。矿山采选的各类废水排放应达到GB8978、GB20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB26451、GB28661等标准要求。 项目生产废水部分回用，其余外排，外排废水可达到GB8978标准。项目所在地水环境质量符合GB3838、GB/T14848标准要求。 符合 可能产生酸性废水的采矿废石堆场、临时料场等场地的矿山，应采取有效隔离和覆盖措施，减少降水入渗，并采用沉淀法、石灰中和法、微生物法、膜分离法等方法处理矿区酸性废水 项目不产生酸性废水 符合 矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水应在采取沉淀、过滤等措施去除污染物后重复利用。 项目矿井水沉淀后部分回用，其余外排 符合 根据相符性分析，本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)中各项要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 兴国富春硅业有限公司富家地硅石矿区，位于兴国县城56°方向、直距48公里处，隶属兴国县兴江乡管辖。矿区中心地理坐标为东经115°45'41″，北纬26°32'37″。矿区距兴江乡（江口圩）约10公里，有简易公路连接，可通行小四轮，兴江乡（江口圩）距319国道上的古龙岗镇约13公里，矿区有8km乡道与105国道相接，通武吉高速公路，并与京九线德兴国相接，距兴国火车站56km，矿区交通较方便。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、矿区现状 兴国富春硅业有限公司富家地硅石矿于2003年11月由兴国富春硅业有限公司取得采矿权。于2003年9月28日编制《兴国富春硅业有限公司兴江南村采矿点项目环境影响登记表》，并取得原兴国县环境保护局的审批意见（2003年9月30日）。 兴国县富家地硅石矿于2003年11月18日由兴国富春硅业有限公司取得采矿权。并依法办理采矿权延续，现采矿许可证号：C3607002009097120038361，矿山面积0.996km2，开采矿种为脉石英，有效期限：自2020年6月27日至2022年12月7日，发证单位为赣州市自然资源局，开采方式为地下开采，开采标高+540～+420m。 矿山建设初期，由于外部环境较差、管理不到位、征山征地工作进度缓慢、原矿单价低、采矿成本高等原因，矿山经济效益一直不好，矿山自2003年取得采矿权后至今，一直处于停采状态，未动用矿区的资源储量。 原有项目于2003年8月编制了《矿产资源开发利用方案》，已过适用期。目前已委托江西旭源矿业开发有限公司编制了《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿资源量储量核实报告》（2020.6）与《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（2020.8），并取得了赣州市地质队《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿资源量储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（赣地储审字【2020】97号）以及赣州市自然资源局关于《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿资源量储量核实报告》矿产资源储量评审备案的复函（赣市自然资储备字【2020】030号）。 2、项目概况 项目名称：兴国富春硅业有限公司富家地硅石矿开采扩建项目 建设单位：兴国富春硅业有限公司 建设性质：扩建 建设地点：江西省赣州市兴国县兴江乡南村村，矿区中心地理坐标为东经115°45'54.601″，北纬26°32'39.086″，地理位置详见附图1 开采矿种：脉石英 开采方式：地下开采 采矿规模：2003年环评手续完成后，项目仅进行少部分建设，未开采，采矿许可证到期延续后，开采规模由0.5万t/a扩大至2万t/a 开拓方式：V1矿体采用平硐开拓，V2矿体采用平硐-斜井联合开拓 劳动定员：10人 工作制度：年工作300天，矿部、坑口作业3班/天，8h/班。 2、矿区范围 根据项目《采矿许可证》（有效期限自2020年6月27日至2022年12月7日，详见附件4），矿山名称为兴国富春硅业有限公司富家地硅石矿，采矿权人为兴国富春硅业有限公司，采矿证号为C3607002009097120038361，矿区范围由5个拐点封闭圈定。采矿权证拐点坐标、矿区面积及允许开采标高见下表。 表2-1 矿区范围拐点坐标表 拐点号 1980西安坐标系 国家2000坐标系 X Y X Y 1 2939647.22 39377149.34 2939643.18 39377267.03 2 2939647.22 39377519.35 2939643.18 39377637.04 3 2936347.18 39377519.35 2936343.13 39376637.04 4 2936347.18 39376149.34 2936343.13 39376267.03 5 2937547.19 39376649.34 2937543.14 39376767.03 开采深度 由540米至420米标高 矿区面积 0.996km2 兴国县兴江乡富家地硅石矿区，为以独立矿权矿区，与周边采矿权在空间上无交叉重叠关系。详见下图。 图2-1 本项目矿区采矿权与相邻矿区采矿权关系图 相邻矿山有兴国县金丰矿业有限公司兴江乡白石岭硅石矿，矿区范围边界线最近相距50m，但是，开采范围相距800m以上。 3、保有资源储量 根据2020年6月江西旭源矿业开发有限公司编制的《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿资源储量核实报告》、赣州市地质队《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿资源量储量核实报告矿产资源储量评审意见书》》（赣地储审字【2020】97号）以及赣州市自然资源局关于《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿资源量储量核实报告》矿产资源储量评审备案的复函（赣市自然资储备字【2020】030号）：矿区内圈定硅石矿体2个，其中以V1矿体为主，V2矿体次之。截至2020年5月31日，采矿证范围内硅石矿保有（控制+推断）类矿石量137.30千吨，其中控制类107.90千吨，推断类29.40千吨。 4、设计利用资源储量 设计利用基础储量根据中国矿业权评估师协会公告2017年第3号《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，原333类资源量不做可信度系数调整。因此，设计利用基础储量就是涉及利用资源储量为矿石量13.73万吨。 5、开采范围及开采方案 本项目采矿许可证矿区范围由5个拐点圈定，矿区面积0.996km2，本次开采对矿区范围内保有的资源储量进行整体开采设计，即开采V1、V2号矿体。根据圈定的矿体的标高和开采现状，设计最低开采深度为+420米标高止。 V1矿体主要分布于勘探线1-2线间，矿体走向控制长度约198m，倾斜延深50~150m间，总体走向15~20°，倾向北西280°~ 290°，倾角55~75°，矿体形态较简单，沿断裂构造充填呈脉状产出，剖面呈似层状，矿体的南西部赋存标高+480m，矿体北东部最低赋存标高+370m。矿化富集段在走向上主要分布在1-2线，垂向上主要集中在+390~+470m标高。矿体厚度为2.27-4.85m，平均厚2.85m。 V2矿体主要分布于勘探线3-7线间，矿体走向控制长度约200m，倾斜延深50-150m间，总体走向15~20°，倾向北西280°~ 290°，倾角55~75°，矿体形态较简单，沿断裂构造充填呈脉状产出，剖面呈似层状，矿体北东侧赋存最大标高+510m，矿体南西侧最低赋存标高+380m，矿化富集段在走向上主要分布在3-7线，垂向上主要集中在+400~+500m标高，矿体的富集区段，矿体厚度为1.90~1.13m，平均厚1.75m。 6、开采方式与采矿方法 本矿为现有矿山，采用地下开采方式，平硐—斜井联合开拓，采用浅孔留矿法采矿。矿山开采的生产工艺是凿岩爆破采矿。 7、确定开采储量 开采储量=设计利用基础储量-设计损失量-开采损失量。 本项目矿山建筑物及其他设施没有压覆矿产，不需要留设保安矿柱，因此，设计损失量为零。 本项目设计回采率为95%，因此计算得开采矿石量为13.04万吨。 8、服务年限 根据《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》计算，技改治理期0.5年，矿山服务年限6.5年，地质环境恢复治理与土地复垦期限为1年，工程监测及管护期限为3年，因此“三合一”方案确定服务年限为11年。 9、选矿及尾矿设施 矿山产品方案为脉石英原矿，矿山不设选厂。 本项目开釆的矿体不需经过机械和添加药剂选矿，仅需人工手选剔除废石即可，因此不存在尾矿设施。 10、建设内容 矿山自2003年取得采矿权后至今，一直处于停采状态，目前只形成有矿部，未动用矿区的资源储量，未形成任何开拓系统，V1矿体方案设计布置420m、450m两个中段；V2矿体方案设计布置420m、468m两个中段。 主体工程主要包括两大块内容，一是井下采矿工程，二是地面工业场地工程。井下采矿采用平硐—斜井联合开拓系统，主要包括井下巷道、井下排水系统、井下通风系统以及井下运输系统等。 扩建后工程项目组成详见下表： 表2-2 项目主要建设内容 工程类别 工程名称 建设内容及规模 备注 主 体 工 程 矿山采场 V1：平硐开拓，布置两处平硐PD1、PD2；PD1隆口标高450米，以方位198.65°掘进形成450m中段，PD2隆口标高420米，前段为方位294.25°的穿脉平硐，后续以方位为198.65°的沿脉平硐掘进形成420m中段。 原有+新建 V2：平硐—斜井联合开拓，布置一处平硐PD3，一处斜井XJ1；PD3隆口标高468米，前段方位为105°的穿脉平硐，后续掘进沿脉平硐形成468m中段；XJ1隆口标高474米，以斜坡掘进，后续形成420m中段。 新建 溜矿井：V1矿体偏南部完善420m、450m平硐中段，形成通风、运输系统；V2矿体偏北部完善420m、468m中段，形成通风、运输系统。 新建 辅 助 工 程 工业场地 各矿体斜井口及平硐口附近，主要有变压器、空压机房和工棚、简易机修车间和材料库。 原有+新建 矿石仓库 矿部东侧，占地面积约500m2，钢架结构，四周设置围挡、截排水沟。 原有设施改建 废石堆场 矿部南侧，占地面积约150m2，四周设置围挡、截排水沟。 新增 炸药库 矿山不设炸药器材临时存放库，爆破器材由兴国县民爆公司按矿山用量每日配送到矿山。 / 通风系统 采用对角式抽出通风。V1矿体前期以PD1平硐为进风井，以溜矿井硐为回风井。后期以PD1平硐回风井，PD2平硐为进风井；V2矿体前期以PD3平硐为进风井，以溜矿井平硐为回风井，后期以PD3平硐回风井，XJ1斜井为进风井。 新建 运输系统 矿石、废石通过胶轮车经中段运输巷至平硐口，V2矿体420m中段由斜井有轨矿车提升出地表 新建 公 用 工 程 供配电 矿山用电由附近10kv农网接入作为矿山主电源。利用现有120kW柴油发电机组为备用电源。 依托原有 给排水 生活用水采用山泉水，生产用水取自排出的井下涌水和矿区的溪流水。斜井排水设计采用集中排水方式直接排至地表，雨水随雨水沟、避洪沟排至附近地表水体。 原有+新建 环 保 工 程 废气治理 井下废气采用湿式作业和喷雾洒水等降尘措施后经排风井排放；废石场扬尘采取洒水及篷布覆盖措施；装卸及运输扬尘采取篷布遮盖、道路硬化、定期清扫及洒水等措施。 新建 废水治理 1、矿井涌水经高位水池收集澄清处理后部分回用于生产和降尘，剩余部分经沉淀池处理后排入附近沟溪； 2、矿石仓库、废石堆场周边设截水沟，废水经沉淀处理后用于场地抑尘； 3、生活污水经化粪池处理后用于周边林地灌溉。 新建 噪声治理 选用低噪声设备、基础减震、消声、员工配隔声等措施。 新建 固废治理 废石运至废石堆场，废石全部综合利用，一是用作采空区充填原料，二是用作碎石加工原料；生活垃圾集中收集定期送至县垃圾收集点。 新建 生态保护 各类生态保护措施（包括矿区雨水收集处理的截、排水沟，沉淀池）和水土流失监理、监测等。服务期满后的生态恢复措施。 新建 11、矿井基建 根据《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》设计的总体开采方案，结合开拓运输方案、采矿方法及三级矿量保有情况。本次改扩建工程范围为：开拓工程、硐室工程、生产中段工程及采切工程。 矿山自2003年取得采矿权后至今，未形成任何开拓系统，V1矿体方案设计布置420m、450m两个中段；V2矿体方案设计布置420m、468m两个中段。根据设计的开拓系统，上部需要完善V1矿体的420中段与450中段及V2矿体的420中段与468中段及各相邻中段之间的联络巷道，中段运输巷道断面主要按矿车设备及行人要求设计，断面尺寸2.0m（高）×1.9m（宽），巷道支护时采用喷射混凝土，必要是设置锚杆，一般不做支护。人行上山主要按矿车设备及行人要求设计，断面尺寸2.0m（高）×1.9m（宽），一般不做支护。溜矿井、天井断面尺寸2.0m（高）×1.9m（宽），一般不做支护。 矿山开拓工程量为1192m，折合4173.2m3，工程量具体如下表。 表2-3 项目主要建设内容 序号 项目名称 掘进断面（m2） 长度（m） 工程量（m3） 1 斜井（XJ1） 3.80 128 486.4 2 V2矿体420中段沿脉巷 3.80 190 722 3 V2矿体468中段沿脉巷 3.80 193 733.4 4 V2矿体溜矿井、天井及联络巷 3.80 82 311.6 5 PD3硐室工程 5 60 300 6 V1矿体420中段沿脉巷 3.8 227 862.6 7 V1矿体450中段沿脉巷 3.80 163 619.4 8 V1矿体溜矿井、天井及联络巷 3.80 56 212.8 9 PD2硐室工程 5 93 465 合 计 1192 4713.2 12、项目生产规模 根据《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》，本项目设计年开采规模为2万吨/年，产品方案为脉石英原矿。 设计生产规模为20000吨/年，釆矿的贫化率5%(即20000吨矿石中混入了废石量1000吨）、人工手选后剔除混入的废石量1000吨后（即剔废率80%)，则每年可产品产量的脉石英矿19000吨。 矿石的矿物成分主要由粒状石英组成，含量可达97-99%，平均98%以上，局部具绢云母化，变质程度较高的地方出现少量伴生有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等金属矿物。 脉石英呈淡灰白、乳白色块状，半透明、油脂光泽，致密、坚硬、质纯。矿石化学成分SiO2：97.21-99.09%，平均品位为98.37%；Al2O3：＜1%，平均为＜1%；Fe2O3：0.51-0.68%，平均为0.59%；CaO：0.16-0.34，平均为0.25。V2矿体16个样品样品分析结果为：SiO2：97.10-99.09%，平均品位为98.12%；Al2O3：＜1%，平均为＜1%；Fe2O3：0.51-0.88%，平均为0.62%；CaO：0.11-0.29,平均为0.20。 13、主要生产设备 本项目只要生产设备如下表。 表2-4 主要生产设备一览表 序号 名称 型号 数量 用途 1 风动凿岩机 YSP-45 4台 回采 2 凿岩机 YT-27 4台 掘进 3 局扇 JK58-1NO.4，5.5kW 2台 掘进 4 矿车 YFC-0.55 10辆 坑内运输 5 电机车 3t 1台 牵引运输 6 自卸车 福田欧曼CTX9系重卡6×4 1台 地面运输 7 翻斗矿车 0.55m3 2辆 提升 8 斜井人车 XRB8-6/6 1辆 载人 9 绞车 JTP—1.2×1.0，55kW 1台 提升 10 离心泵 D85-45×4，75kW, 1台 排水 11 主扇 K40-6-No.11，7.5kW 2台 通风 12 固定式螺杆空压机 V-7/7 2台 供气 13 柴油发电机 120kW 1台 备用电源 14、项目原辅材料及能源消耗 本项目生产主要原辅材料及能源消耗详见下表。 表2-5 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 项目 日消耗量 年消耗量 备注 1 炸药 0.2t 60t 专业爆破公司自带 2 导爆雷管 100发 30000发 专业爆破公司自带 3 柴油 / 10t 备用发电 4 水 / 1000t 山泉水、涌水 5 电 / 100万kW·h 乡镇电网 主要原辅料理化性质分析： 炸药（采矿生产用）：炸药能在极短时间内剧烈燃烧（即爆炸）的物质，是在一定的外界能量的作用下，由自身能量发生爆炸的物质。本矿山使用炸药类型为改性硝酸铵炸药，该种炸药具有密度大，体积威力大和抗水性好等优点，适用于含水炮孔中使用。 |
| 总平面及现场布置 | 矿山工业场地由采矿工业场地、废石场、供水设施等组成。 ①采矿工业场地布置在各矿体斜井口及平硐口附近，主要有变压器、空压机房和工棚、简易机修车间和材料库。 ②矿石转运矿仓位于矿部东侧。 ③炸药器材临时存放库：矿山不设炸药器材临时存放库，爆破器材由兴国县民爆公司按矿山用量每日配送到矿山。 ④废石场：布置在原矿部南侧。矿山开拓的废石主要用于充填采空区、修建至矿区的简易公路和外运民用建筑等用处，故在废石场的堆放量极少，废石场容量能满足堆放要求。 ⑤供水设施：生活用水源取自于矿区内山泉水。生产用水取自排出的井下涌水和矿区的溪流水，其流量可满足生产用水。 |
| 施工方案 | 1、开采方案 本项目设计开采规模为2万吨/年，对矿区范围内保有的资源储量进行整体开采，即开采V1、V2号矿体，设计利用基础储量为矿石量13.73万吨。矿山建筑物及其他设施没有压覆矿产，不需要留设保安矿柱，因此，没有设计损失。回采率95%，开采储量为13.04万吨。 开采方式：地下开采。 开拓运输方案：根据矿体赋存状况及矿区实际情况，V1矿体设计选择平硐开拓，方案布置两处平硐PD1、PD2；其中PD1设计隆口坐标为X：2936545.725、Y：39376480.793隆口标高450米，以方位198.65°掘进形成450m中段；PD2设计隆口坐标为X：2936569.484、Y：39376575.458隆口标高420米，前段为方位294.25°的穿脉平硐，后续以方位为198.65°的沿脉平硐掘进形成420m中段，在V1矿体偏南部设计溜矿井，完善420m、450m平硐中段，形成通风、运输系统。V2矿体设计选择平硐—斜井联合开拓，方案布置一处平硐PD3、一处斜井XJ1；其中PD3设计隆口坐标为X：2939357.166、Y：39377234.861隆口标高468米，前段方位为105°的穿脉平硐，后续掘进沿脉平硐形成468m中段；XJ1设计隆口坐标为X：2939405.659、Y：39377262.103，隆口标高474米，以161.38°方位，25°的斜坡坡度掘进，井底坐标（X：2939308.368、Y：39377295.021，H：420m），后续为沿脉坑道，形成420m中段。在V2矿体偏北部设计溜矿井，完善420m、468m中段，形成通风、运输系统。 中段划分：V1矿体方案设计布置420m、450m两个中段；V2矿体方案设计布置420m、468m两个中段。 运输系统；矿山井下采出的矿石、废石通过胶轮车经中段运输巷至平硐口，V2矿体420m中段由斜井有轨矿车提升出地表矿、废石转运站，再用翻斗汽车运至附近选矿厂出售。 厂址选择：矿开采的脉石英矿不需经机械和添加药剂选矿工艺，无尾矿废水，对周边水系和居民用水无影响，少量围岩和质量较差的矿石在矿堆场上剔除即可，脉石英的人工分选工作，也在矿堆场附近进行，不设选矿厂。 开拓工程：根据设计的开拓系统，上部需要完善V1矿体的420中段与450中段及V2矿体的420中段与468中段及各相邻中段之间的联络巷道，中段运输巷道断面主要按矿车设备及行人要求设计，断面尺寸2.0m（高）×1.9m（宽），巷道支护时采用喷射混凝土，必要是设置锚杆，一般不做支护。人行上山主要按矿车设备及行人要求设计，断面尺寸2.0m（高）×1.9m（宽），一般不做支护。溜矿井、天井断面尺寸2.0m（高）×1.9m（宽），一般不做支护。 2、生产方案 （1）回采工作面采用YSP45型风动凿岩机打眼，掘进工作采用设备有YT-27型风动凿岩机、局扇等设备，各平硐、中段运输平巷采用单轨运输线路，坑内矿岩采用YFC-0.55矿车装运，采用3t电机车牵引运输。矿石在井口装车平台装车后直接运往附近选矿厂出售，废石直接运到废石场排放。 （2）根据确定的平硐—斜井联合开拓方案，及矿山排水系统,斜井排水设计采用集中排水方式，即420中段的水直接排至地表。 （3）根据矿体赋存条件计划部署，采用对角式抽出通风。V1矿体前期以PD1（450m）平硐为进风井，以溜矿井（天井）平硐为回风井。后期以PD1（450m）平硐回风井,PD2（420m）平硐为进风井;V2矿体前期以PD3（468m）平硐为进风井，以溜矿井（天井）平硐为回风井。后期以PD3（468m）平硐回风井,XJ1斜井为进风井。 风流线路；V1矿体前期：PD1（450m）平硐→450中段V1沿脉巷→回采工作面→冲洗工作污风→回风溜矿井（天井）→地表。 V1矿体后期：PD2（420m）平硐→420中段V1沿脉巷→回采工作面→冲洗工作污风→人行上山→450中段V1沿脉巷→PD1（450m）平硐→地表。 V2矿体前期：PD3（468m）平硐→468中段V2沿脉巷→回采工作面→冲洗工作污风→回风溜矿井（天井）→地表。 V2矿体后期：XJ1斜井→420中段V2沿脉巷→回采工作面→冲洗工作污风→人行上山→468中段V2沿脉巷→PD3（468m）平硐→地表。 3、开采工艺流程 图2-2 项目地下采矿工艺流程图及产节污点 1、开采总顺序 根据资源储量核实报告圈定的矿体形态和规模，以及已确定的开拓方案，矿山总体开采顺序采用下行式、后退式，具体开采总顺序如下： （1）沿矿体垂直方向 根据采矿技术规定和安全规范，为保证充分开发利用资源，沿矿体垂直方向的开采顺序为下行式开采顺序。 （2）沿矿体走向 采场沿矿体走向方向布置，从回风天井方向往进风井方向后退式回采。 （3）采场回采总顺序 在采场完成采准和切割工作，形成贯穿风流后。采场内回采顺序为由下而上，由中央向两侧梯段式后退回采。 2、矿体开采顺序 本次方案设计开采矿体有两个，设计按照V2矿体的468米中段、V1矿体的450米中段为上部，V1、V2矿体420米中段为下部的先后顺序开采。 3、首采地段的选择 根据储量地质报告圈定的矿体、根据矿山实际情况及设计生产规模,首采地段应选择V1矿体450中段。 4、采矿方法 该矿床属脉型脉石英矿床，属倾斜，中厚矿脉矿床。矿体的直接顶底板岩石致密坚硬，稳固性较好。矿石不结块，无自燃性，根据上述条件采用浅孔留矿法开采。 5、采切工程 采准；由中段沿脉平巷沿矿脉上掘人行天井，尽量使矿脉位于天井断面的中央，以利于探矿。然后沿天井垂高每3～4m掘联络道。 切割：主要包括拉底和扩漏。在漏斗上部先形成2m高的拉底切割层，继续上掘斗井时再扩帮即形成底部漏斗。 6、回采工艺 回采从切割水平开始，逐层（层高约2m）向上回采。分层回采循环作业包括崩矿、通风、局部放矿、平场及松石处理等工序。选用YSP-45型凿岩机打上向眼。 放矿分局部出矿和大量出矿。局部出矿量约为每次崩落矿石的1/3，当矿房回采至顶柱时，进行大量均匀放矿。矿石经底部漏斗放出，装入矿车。 采场作业利用贯通风流，爆破后用局扇加强通风。 采场综合生产能力取60t/d。 7、矿柱回采和采空区处理 本矿因中段垂高仅为30～48m，为减少资源损失，回采作业结束前要求同时打好顶柱崩落炮眼。大量出矿前，应进行部分采场顶柱回收，空区处理一般采取封闭空区通道即可。 3、项目水平衡 （1）井下开采用水 井下开采采用湿式凿岩。由于移动式的、凿岩机的位置随开采矿段的变化而移动，因此建议在各排尘点洒水降尘，另外井下爆破后和装卸矿时，应进行喷雾洒水。按照《金属非金属矿山安全规程（GBl6423-2006）》凿岩、出碴前，应清洗工作面10m内的巷壁，进风道、人行道及运输巷道的岩壁，而且每季至少清洗一次。 井下用水采用矿井涌水在山坡高位水池储水，矿区配备8台凿岩机，4用4备，平均每台每天工作24小时，凿岩机运作时需要用水冷却钻头同时喷水可以消减粉尘产生量，根据凿岩机型号，单台耗水量为0.8m3/h，则凿岩机凿岩钻孔时耗水量为23040m3/a（76.8m3/d）；另外在每次爆破后，出碴前，对巷壁、进风道以及人行道进行清洗，单次耗水量为10m3/次，平均每年清洗50次。最终估算井下开采用水量为23540m3/a（78.47m3/d）。 （2）爆破除尘用水 为了防止爆破时的大量扬尘污染，爆破前需进行洒水抑尘，并且爆破后需及时洒水，因此爆破工段需消耗一定水量。本项目爆破共计约600个爆破循环/年，爆破面洒水按每次5m3计，则项目爆破抑尘用水3000m3/a（10m3/d）。该部分水主要起到保持开采矿面的湿度以减少扬尘的作用，全部自然耗损，不会形成地表径流，不会产生废水。 （3）装卸抑尘用水 为抑制采场装卸扬尘，需对采场装卸物料进行喷水加湿，对装卸、转载过程进行喷雾洒水降尘，用水量约为3000m3/a（10m3/d），该部分水基本被物料吸收，不会形成废水。 （4）道路抑尘用水 矿区内道路道路长约0.5km，类比同类项目，矿区道路洒水单次用水量为1.5m3/km，天气干燥时加强洒水措施，平均每天进行洒水6次（每年按200天计，雨天不洒水），则道路降尘用水量约为900m3/a（3m3/d），全部蒸发耗散，不产生地表径流。 （5）堆场抑尘用水 矿石堆场和临时堆场的大气污染物主要是由于风力作用产生的粒砂扬尘，在干旱季节，向暂存场进行喷雾抑尘，喷水的时间段和水量结合当时具体条件，由操作人员和管理人员掌握，喷雾水全部蒸发损耗，暂时转运场堆放的为废石和原矿，块石大，相对普通建筑石料矿起尘要少的多，根据原开采经验，洒水降尘用水约10m3/d（3000m3/a）。 （6）车辆清洗用水 本项目设置车辆清洗平台，运输车辆清洗产生少量废水，每辆每天清洗用水量以0.5t计算，则运输车辆清洗水量约为2.5t/d，产污系数取80%，清洗废水产生量约2m3/d，清洗废水收集后进入沉淀池沉淀后回用，不外排，每日补充新鲜水0.5m3。 （6）矿坑涌水 本项目产生的生产废水主要为矿坑涌水，根据江西旭源矿业开发有限公司编制的《江西省龙兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿资源量储量核实报告》以及《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》，预测矿区单位涌水量为150~180m3/d，最大涌水量180m3/d。根据设计开拓系统和排水系统，斜井排水设计采用集中排水方式，即420中段的水通过水泵机械排出地表。 矿坑涌水收集至高位水池后，部分（111.97m3/d）用于矿区凿岩用水、爆破除尘、装卸抑尘用水和道路抑尘用水，其余（68.03m3/d）经沉淀后外排。 根据项目矿区地下水储量分布和矿体开采位置，项目矿区涌水没有与矿脉接触，矿区涌水未受到污染。根据矿区地下水的现状监测结果可知，项目地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，矿区涌水提升泵提升至经沉淀后，直接外排，对周边地表水影响较小。 （7）生活用水 项目共有职工共10人，均在厂内食宿，年工作300天。住宿职工用水量取137L/（人·d），则生活用水量为411m3/a（1.37m3/d）。生活污水产生量按用水量80%计算，则项目生活污水产生量为328.8m3/a（1.1m3/d）。 （8）淋溶水 矿山开采过程中手选后品位高的矿石堆置在矿石堆场进行装运，矿石手选场地和原矿堆场上方有彩钢板搭建的雨棚，不会受到雨水冲刷。但是基建期间井巷开拓和开采期手选抛废等产生的废石除部分外运综合利用，部分用于矿区辅助设施的建设外，少部分会在临时堆场堆存，开采后充填采空区。当遇降雨等情况下会产生淋溶水。淋溶水中主要污染物为SS，项目矿石石料的主要成分是SiO2，没有重金属成分。 项目废石堆场的占地面积约150m2，汇水面积约为200m2，矿区所在地年均降雨量为1560mm，由于项目位于丘陵地带，径流系数按0.3计，折算废石堆场降雨淋溶水产生量约为93.6m3/a(0.312m3/d)，主要污染物为SS，浓度约400mg/L，SS产生量为0.37t/a。淋溶水采用排水沟将其引至沉淀池处理后排入小溪。 综上所述，则矿区水平衡如下： . 图2-3 项目水平衡图（单位：t/d） 4、废石、矿坑涌水综合利用情况 经现场调查，矿山生产建设期间新产生的废石全部综合利用，一是用作采空区充填原料，二是用作碎石加工原料，矿山闭坑以后，把废石场的废石、土质用于露采场坑底平台填坑。 矿山开采过程中会产生一些采空区或塌陷区，部分尾矿和废石一起充填采空区或塌陷区，达到变废为宝的作用。按照绿色环保建设矿山精神，按照减量化、资源化、再利用的原则，科学合理利用废石，提高矿山资源综合利用率。 矿山井下涌水主要来自围岩中的断层、裂隙、孔隙水和大气降水的下渗水，矿体与小溪基本垂直相交，采矿裂隙带可能连通地表，地表水对矿山的生产安全可能构成较大的威胁，暴雨季节井下涌水量较大，其流量可满足生产用水。 |
| 其他 | 1、矿床开采方式比选 本矿为现有矿山，矿床水文地质条件、环境地质条件为简单型，工程地质条件为中等型。根据矿体赋存状态、出露的地形特点及其矿山原开采方式—地下开采，因此方案认为矿山原开采方式在技术上是可行、经济上是合理的，确定沿用地下方式开采矿体。 2、开拓运输方案比选 开拓方案：根据矿体赋存状况及矿区实际情况，V1矿体设计选择平硐开拓，V2矿体设计选择平硐—斜井联合开拓。 矿山井下采出的矿石、废石通过胶轮车经中段运输巷至平硐口，V2矿体420m中段由斜井有轨矿车提升出地表矿、废石转运站。 3、厂址选择 该矿开采的脉石英矿不需经机械和添加药剂选矿工艺，无尾矿废水，对周边水系和居民用水无影响，少量围岩和质量较差的矿石在矿堆场上剔除即可，脉石英的人工分选工作，也在矿堆场附近进行，不设选矿厂。 4、采矿方法选择 采矿方法就是研究采区（或矿房、矿柱）的开采方法。该矿床属脉型脉石英矿床，属倾斜，中厚矿脉矿床。矿体的直接顶底板岩石致密坚硬，稳固性较好。矿石不结块，无自燃性，根据上述条件采用浅孔留矿法开采。此回采方法的工艺及技术相对简单,当地工人已熟练掌握,成本较低，采矿回采率高、贫化率较小，对该矿的矿产资源的合理开发利用的适应性强。因此采用浅孔留矿法回采。 4、伴生矿产综合利用 据资源储量核实报告，本矿床除硅石矿外，变质程度较高的地方出现少量伴生有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等金属矿物，达不到开发要求。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区规划 根据《江西省人民政府关于印发江西省主体功能区规划的通知》（赣府发〔2013〕4号），经综合评价，将全省国土空间划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类主体功能区。重点开发区域包括35个县（市、区），国土面积34043平方公里，占全省的20.40％，含列入国家重点开发区域的鄱阳湖生态经济区的18个县（市、区）。限制开发区域包括65个县（市、区），国土面积132857平方公里，占全省79.60％，含列入国家限制开发区域的南岭山地丘陵森林生态及生物多样性功能区的9个县（市）。根据《江西省主体功能区规划》，本项目所在区域属于限制开发区域（农产品主产区），具体见下图。 图3-1 江西省主体功能区规划图 二、生态功能区划 结合评价区植物区系区划、植被区划及区域经济发展概况，在《江西省生态功能区划》中，该区属于“Ⅲ-2-4：平江流域水土保持与农业环境保护生态功能区”。具体见下图。 图3-2 江西省生态功能区划图 三、生态环境现状 1、土地利用现状 本项目矿区范围面积0.996平方千米，据现场调查，江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿远离各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市及主要交通干线。矿山自2003年取得采矿权后至今，一直处于停采状态，目前只形成有矿部。矿部土地利用类型现状为采矿用地，均在采矿证外，用地总规模为1.13hm2。 根据《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》，现状条件下，项目区占用的土地利用现状类型划分6个一级类和6个二级类。土地利用类型为水田、旱地、其他园地、有林地、其他草地、农用设施地及采矿用地。土地分类现状详见下表。 表3-1 矿区范围及各工业场地土地分类现状 区域 一级地类 二级地类 面积 比例 权属 编码 地类名称 编码 地类名称 hm2 % 采矿证内 01 耕地 011 水田 14.68 14.74 兴江乡 南村村100.73hm2 013 旱地 1.3 1.31 02 园地 023 其他园地 12.81 12.86 03 林地 031 有林地 65.8 66.06 04 草地 043 其他草地 1.1 1.1 12 其他土地 122 农用设施地 0.16 0.16 20 城镇村及工矿用地 203 村庄 3.75 3.75 小计 99.6 100 采矿证外 20 城镇村及工矿用地 204 采矿用地 1.13 全区 合计 100.73 江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿矿区为地下开采矿山，矿区周边有居民区分布，较多居民，可视范围内无重要交通要道和建筑设施；远离自然保护区及旅游景区，周边村庄仅有村民生活饮用的土井及压水井，无较重要的水源地，矿区占用破坏林地，无基本农田。 2、土壤 项目区所在地及其周边区域成土母岩主要以第四纪冲洪积层砂土、粉砂土、粘土为主，土壤类型以红壤、黄壤为主，呈棕红色、褐黄色或灰褐色，粘质、酸性。矿区范围内植被发育，腐植质厚度约10cm以上。 3、陆生植被 矿区范围内植被发育，腐植质厚度约10cm以上。植被主要为亚热带常绿阔叶树林，植物区系成分主要由壳斗科樟科、山茶科、厚皮香料、金缕梅科、冬青科等常绿阔叶树组成。项目区内植被为常绿针阔混交林，由于开发和营林活动频繁，剩下的都是次生林或人造林。矿区内植被发育不均匀，植被覆盖率45%～75%，主要植被类型有针阔混交林和灌木杂草林，人造林主要有桉树等。 针叶林：是以针叶乔木树种为建群种所组成的各种森林植物群落的总称，其中包括针叶纯林，以针叶树为主的次生针阔混交林。 马尾松：马尾松是我国东南部亚热带地区广布种，在本区垂直分布于900m以下山地丘陵，是亚热带强阳性树种，适应性强，能耐干旱和瘠薄的土壤，是亚热带林地植被破坏后自然更新的先锋树种。 群落中乔木树种以马尾松为优势种，林间偶有少量的木荷、油杉等萌生幼树，郁闭度为0.3~0.7之间，灌草主要种类有芒萁，其频度20~75%，其次是狗脊、芒、地菍、黄毛耳草等；其次为檵木、乌饭、赤楠、黄瑞木、细齿叶柃、杜鹃、胡枝子等。灌木或灌草从盖度为30~85%。 针叶混交林主要是杉与马尾松混交，多属天然更新，也有部分人工杉木林造林后立木保存率低，马尾松飞籽侵入形成混交林。也有一部分造林时适地适树，在山窝、山中下部营造杉木，在山脊和山中上部营造马尾松，形成块状混交。混交林有时混生有少量毛竹、木荷等。林下灌木主要有胡枝子、檵木、乌饭、乌药、杜鹃、细齿叶柃、黄瑞木等。草本植物主要有五节芒、芒萁、狗脊、蕨等。 马尾松-杉林：在板岩、页岩、砂岩等成土母质形成的山地红壤的人工杉林被采伐后，以杉树萌芽更新，加上天然飞籽更新的马尾松，而逐渐形成以杉、马尾松为优势树种的针叶林。 经过多年封育，林下灌草茂盛，混生有木荷、枫香等。林下灌木主要种类为栀子、乌饭、檵木、黄瑞木、柃木等，草本层以芒萁为主。 4、陆生动物 通过项目评价范围实地调查、访问和查阅文献资料，综合如下： （1）两栖类 主要为中华蟾蛤、黑斑蛙、泽蛙等。 中华蟾蛤：俗称“癞蛤蟆”，栖息于近水源或潮湿的灌草丛、河谷、村舍附近。评价范围内广布，也是种群数量最大的种类。 黑斑蛙；又名“田鸡”或青蛙，常栖息于水田、河沟或近水草丛间。江西境内分布广泛。 泽蛙：常栖息于农田及附近田野中，评价区范围内常见。 （2）爬行类 项目评价范围内爬行动物共有2目5科11种，有1种毒蛇：银环蛇。无国家重点保护爬行动物，江西省重点保护爬行动物有王锦蛇、乌梢蛇和银环蛇等6种，省级非重点保护的4种。乌梢蛇、灰鼠蛇、王锦蛇在评价范围内广泛分布，无毒，是当地的常见蛇类，多以蛙、鼠为食，栖息于农田附近的草丛中。其中王锦蛇还以蛇类为食，尖吻蝮在项目评价范围高丘低山的山谷溪涧边分布，多栖于山麓阴凉的灌丛。评价范围内分布的爬行动物以中国石龙子、王锦蛇等广布种为主。 （3）鸟类 评价范围内鸟类有39种，属于东洋界分布的18种，占46%；属于古北界分布的6种，占15%；广泛分布的种类15种，占39%；东洋界鸟种占优势，这与评价范围处在中亚热带南部的地理区位相一致。留鸟29种，占74%；夏候鸟8种，占21%；冬候鸟2种，占5%。 评价范围内鸟类生态类型主要如下： 农田村落型：有些鸟种已长期适应农耕村落环境，多生活在农田和村落附近，如池鹭、白鹭、喜鹊、斑鸠、树麻雀、白腰文鸟等。该类型以家燕、金腰燕、树麻雀、丝光琼鸟、乌鸫、池鹭为优势种。 山地溪涧型：此类鸟常在小溪、山涧及附近活动取食。优势种有普通翠鸟、尾水鸲、白额燕尾等。 阔叶林和针阔混交林型：评价区多数鸟类属于这类型。在树林中上部活动的有白头鹎、红头长尾山雀等；喜欢在林沿灌丛活动的有画眉、灰胸竹鸡、棕头鸭雀、强脚树莺等。 针叶林类型：因针叶林林相单一，其间的鸟类较少，常见大山雀、松鸦、红头长尾雀等几种。以林缘灌丛鸟种较多。 （4）兽类 通过查阅资料等调查工作，工程评价区及周围地区兽类共有6目11科15种，按体型大小特征可分为三类：中大型兽，有野猪、黄廘等；中小型兽，有华南兔、豪猪、鼬獾等几种；小型兽类包括褐山蝠、褐家鼠等种类。其中属东洋界的有10种，占66.7%，属古北界的2种，占13.3%；属广布种的3种，占20%。东洋界种类占绝对优势，这与江西省动物区系以东洋界为主相一致。华南兔、鼬獾等主要栖息在丘陵林间灌草丛。野猪食性杂，活动范围广，但主要活动于低山丘陵及谷底，危害山地农作物。啮齿类动物是该区域种类与数量最多的兽类（共7种，占本区兽类种树的，又是村落伴生动物，其中部分种类有家野两栖的习性。如褐家鼠在冬天野外食物短缺时，从室外进入室内活动，而到来年春天野外气温回升、食物渐丰时又从室内转到野外。部分种类危害当地作农、林业，如鼠科的黄胸鼠、褐家鼠、社鼠以及豪猪等，会盗食大量的稻谷、花生、红薯等农作物。部分种类还是某些疫病的携带者。种群数量多的有华南兔、野猪、鼬獾、褐家鼠等。数量较多的有豹猫、黄廘等。评价区内陆脊椎动物中，未见国家级重点保护的野生动物。属省级保护有灰胸竹鸡、黄麂、野猪、乌梢蛇等。本次调查在项目评价范围内未发现有需重点保护的野生动物种群分布。 四、环境质量现状 1、环境空气 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价优选采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气达标情况，判定项目所在区域是否属于达标区。本次评价引用江西省生态环境厅2021年3月12日发布的《2020年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中“环境空气质量”中相关内容，详见下表： 表3-2 2020年兴国县六项污染物浓度年均值表 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准（ug/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 NO2 年平均质量浓度 11 40 27.5 达标 PM2.5 年平均质量浓度 23 35 65.7 达标 PM10 年平均质量浓度 35 70 50.0 达标 CO 百分位数日平均或8h平均质量浓度 1100 4000 27.5 达标 O3 百分位数日平均或8h平均质量浓度 132 160 82.5 达标 根据上表可知，兴国县空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值的要求，因此，本项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、地表水 本项目区域地表水为平江。 根据2020年赣州市环境质量年报，2020年全市共对22个县界断面进行了监测，全年监测断面达标率为95.1%，水质状况为优。参照Ⅲ类水评价标准2020年全市县界控断面水质达标情况见表3-4。 表3-3 2020年赣州市县界断面水质达标情况（摘录） 所在河流 断面名称 交界县市 水质达标情况（%） 超标污染物 上游 下游 平江 兴国睦埠桥 兴国县 赣县 100 无 根据2020年赣州市环境质量年报，2020年全市共对16个国控断面进行了监测，监测断面达标率为98.4%，水质状况为优。 3、声环境 项目工业场地周边50m范围内无声环境敏感点，无需补充监测。 综上所述，项目所在地区域内环境分别符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域生态环境敏感性为一般区域，区域内无珍稀动植物等需特殊保护物种，区域环境质量现状总体较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有项目生产概况 兴国富春硅业有限公司富家地硅石矿于2003年11月由兴国富春硅业有限公司取得采矿权。由于年代已久，加之矿山管理人员更换频繁，当年相关手续已无法查找。从首次取得采矿证到2020年10月，累计已有17年，期间矿山都按采矿证管理规定办理了采矿证延续登记。现采矿许可证号：C3607002009097120038361，未完成采矿权有偿处置。《矿产资源开发利用方案》是2003年8月编制的，已过适用期。目前已委托江西旭源矿业开发有限公司编制了《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿资源量储量核实报告》（2020.6）与《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（2020.8），并取得了赣州市地质队《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿资源量储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（赣地储审字【2020】97号）以及赣州市自然资源局关于《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿资源量储量核实报告》矿产资源储量评审备案的复函（赣市自然资储备字【2020】030号）。 现有项目取得环保手续情况具体如下： 2003年9月28日编制完成《兴国县富春硅业有限公司兴江南村采矿点项目环境影响登记表》并取得原兴国县环境保护局的审批意见。 2、主要环境污染和生态破坏问题 矿山建设初期，由企业自行组织开采，由于外部环境较差、管理不到位、征山征地工作进度缓慢、原矿单价低、采矿成本高等原因，矿山经济效益一直不好，矿山自2003年取得采矿权后至今，一直处于停采状态，未动用矿区的资源储量，目前只形成有矿部，未动用矿区的资源储量，未形成任何开拓系统。 本区地表植被较发育，气候较湿润、生态环境比较好。矿山开采引起环境问题简述如下： ①矿区开采进行地下坑道的挖掘，地下将产生较多采空区，其有可能引发地面塌陷，而引发地质灾害。 ②水质变差：矿山生产排出的污、废水及矿渣、固体废物等经降水淋滤后，不可避免的渗入地下，使地下水水质遭到污染；同时开采及选矿可能引起水体酸化，炸药的使用可能使水体中硫化物偏高，选矿废水的不当排放将污染地表及地下水体。 ③环境污染：矿山生产必将产生大量尾矿、废水和生活垃圾，这些固体物质露天堆放，不仅占用大量的土地资源，而且经风吹、日晒、雨淋后，通过氧化、溶解、扩散等作用，可直接污染空气、水体、土壤等。其次，生产运输过程中不可避免地产生粉尘、噪音等，使空气污染，环境恶化。 ④植被破坏：以上环境地质问题可直接导致植被破坏，诱发滑坡、水土流失等地质灾害。并可能引发扬沙、扬尘等新的环境地质问题。 ⑤矿区开采进行坑道排水时，可能引起局部地表变形破坏，并可能将地表水体引入矿坑而产生其它地质灾害。 在合理有序开采矿产资源的同时，矿山应建议树立环保思想，保护十分珍贵的土地资源、水资源及植被资源，做到科学预防，有效治理，最大可能地降低环境地质污染的范围和程度。整改措施建议如下： ①对采矿形成的固体废弃物，应选取合理措施封闭存放，并设置粘土垫层，以防降水淋滤对地下水的污染。 ②综合利用矿坑水资源，用矿坑水经过净化处理，进行生活用水或选矿用水；对矿坑排出的污、废水，需经清污分流及防污处理，符合规定后再进行排放。以防污染土壤和地下水。 ③对坑道破碎段进行有效的支护或喷浆护顶，防止顶板崩塌或掉块，减少由于顶板崩塌引起矿难事故及一系列环境地质问题。 ④及时了解采空位置的地貌状况，对坡形较陡、表层岩石松散的地段应及时人工卸载，改造坡形，对易产生裂缝的地段需采取修筑挡土墙和截水渠，降低诱发地质灾害的可能性。 ⑤采矿活动形成的硝烟、粉尘、生活垃圾、废水、噪声污染等对环境的影响轻微、范围小，但也应采取相应的预防措施。 ⑥矿山开采的同时，要进行矿山环境治理和相应的植被恢复工作。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，本评价考虑厂界外500米范围内大气、地下水、生态环境，项目厂界外50米范围内声环境保护目标，项目具体环境保护目标情况见下表。 表3-4 环境空气保护目标 环境 要素 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对矿区方位 相对矿区边界距离/m X Y 环境 空气 盘子坑 / / 村庄 居民 二类区 矿区范围内 圳下 / / 村庄 居民 矿区范围内 王度桥 / / 村庄 居民 矿区范围内 上坑子 56 1512 村庄 居民 NW 120 南村村 -191 649 村庄 居民 W 180 营上 -233 476 村庄 居民 W 200 大木船 564 294 村庄 居民 E 270 富家地 154 -518 村庄 居民 E 150 山子口 -145 -1395 村庄 居民 SE 180 注：本次评价以矿区中心地理坐标（115°45'54.601″E，26°32'39.086″N）为原点坐标（0,0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出环境保护目标对应位置。 表3-5 地表水、声环境和生态环境保护目标列表 环境要素 名称 相对矿区方位及矿区边界距离/m 规模 环境功能 声环境 / / / / 水环境 本项目受纳水体为平江，矿区外500m范围内无饮用水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地等。 项目矿区外500米范围内的不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 农田 矿区范围内矿山地表工程、井下工程均未占用基本农田。 土壤 评价范围内土壤类型为红壤，呈酸性，质地粘，有机质含量高。 植物 项目占用林地不在自然保护区、森林公园、风景名胜区、公益林等重要保护工程的范围内，区域植被主要为低矮灌木、乔木、杉树、以及杂草。项目所在地及周边没有发现其它珍稀特有、国家或省级重点保护野生植物和分布。 动物 主要动物为蛇、山兔、田鼠、青蛙等，未发现珍稀野生动物。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 表3-6 环境空气质量评价标准 污染物项目 平均时间 二级标准浓度限值 单位 依据 SO2 年平均 60 µg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 24小时平均 150 1小时均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 µg/m³ 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24h平均 300 （2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类； 表3-7 地表水环境质量评价标准（单位：mg/L，pH除外） 项目 pH CODcr BOD5 NH3-N TP 标准值 6~9 20 4 1.0 0.2 （3）区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 表3-8 声环境质量评价标准 单位：dB（A） 功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 （4）区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表3-9 《地下水质量标准》摘录 单位：mg/L，除pH外 项目 pH 高锰酸盐指数 氨氮 总硬度 氟化物 色度 标准值 6.5-8.5 ≤3.0 ≤0.5 ≤450 ≤1.0 ≤15 项目 硫化物 溶解性总固体 硫酸盐 挥发性酚 氰化物 锌 标准值 ≤0.02 ≤1000 ≤250 ≤0.002 ≤0.05 ≤1.0 项目 汞 镉 砷 铅 六价铬 铜 标准值 ≤0.001 ≤0.005 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.05 ≤1.0 2、污染物排放标准 （1）项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；发电机尾气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中第三阶段排放标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准； 表3-10 废气排放标准 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排气筒高度 二级 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 周界外浓度最高点浓度为1.0mg/m3 GB16297-1996 表3-11 废气排放标准 阶段 额定净功（Pmax）（kW） CO（g/kW·h） HC+NOX（g/kW·h） PM（g/kW·h） 标准来源 第三阶段 Pmax＞560 3.5 6.4 0.20 GB20891-2014及修改单 130≤Pmax≤560 3.5 4.0 0.20 75≤Pmax≤130 5.0 4.0 0.30 37≤Pmax≤75 5.0 4.7 0.40 Pmax＜37 5.5 7.5 0.60 表3-12 食堂油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 标准来源 最高允许排放浓度 2.0mg/m3 GB18483-2001 净化设施最低处理效率 60% 75% 85% （2）项目生活污水经化粪池预处理后用于周边山林灌溉，不外排；矿坑涌水经高位水池收集后部分回用，其余沉淀后外排，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8976-1996）表4一级标准；废石堆场淋溶水经沉淀后集中收集，用于洒水抑尘，不外排； 表3-13 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH值除外 污染物 pH SS BOD5 CODcr NH3-N 标准值 6～9 70 20 100 15 （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准； 表3-14 噪声排放执行标准 单位：dB（A） 时段 昼dB(A) 夜dB(A) 标准来源 施工期 70 55 GB12523-2011 运营期 60 50 GB12348-2008中2类标准 （4）一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定。 |
| 其他 | 总量控制指标： 根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》，“污染源排放污染物要达到国家或地方规定的标准”；“各省、自治区、直辖市要使本辖区主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内”，在“十三五”期间污染物排放总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOX，在“十四五”期间污染物排放总量控制指标为COD、NH3-N、NOX和VOCs。 本项目不涉及COD、氨氮、SO2、NOX和VOCs的排放，故不设总量控制。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期大气环境影响分析 本工程施工期对空气的影响主要是施工场所和运输产生的粉尘，以及施工机械尾气排放： （1）施工粉尘 在工程建设过程中，粉尘主要产生在以下环节： ①场地开挖、平整及钻孔等机械作业在有风时所产生的扬尘； ②建筑材料(水泥、砂子、石子和砖等)的运输及堆放扬尘； ③部分沙石、混凝土现场搅拌等过程产生的粉尘； ④施工建筑垃圾的清理及堆放扬尘； ⑤物料运输车辆造成的道路扬尘。 动力（运输）扬尘一般在尘源的30m范围内（刮大风例外），风力扬尘一般在尘源的50m范围内，但这种影响是局部的，暂时的，随着工程的建成完工而消失。 （2）使用燃油机械设备尾气排放会产生NOX、CO等污染物，这种影响范围局限在施工场所及附近。另外，物料运输车辆对运输通道沿线有尾气排放。 上述污染物均为间歇性无组织排放，污染物经大气扩散后对外环境的影响不大。 相对来说，施工期间粉尘的产生量较大，施工扬尘呈无组织排放，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。为减轻对大气环境的影响，项目在施工建设中加强监督管理，在运输或作业中扬尘大时要洒水降尘，及时回填土方，材料的堆放要规范，散粒堆料要遮蔽、覆盖，以减少由于风吹堆料而卷起的扬尘对当地大气环境的影响；挖填方及砂石料的运输必须采取封闭，杜绝运输途中土石及建筑材料沿路漏撒，使施工产生的扬尘得到有效控制，达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放的要求，即周界外浓度最高点TSP≤1.0mg/m3。 项目施工期所产生的大气污染物对外环境的影响较小，并将随施工期的结束而结束。 2、施工期声环境影响分析 建筑噪声是施工工地最为严重的污染因素，主要是设备噪声和机械噪声。设备噪声多来自推土机、装载机等设备的发动机噪声及电锯噪声；机械噪声主要是机械挖掘土石方噪声、搅拌机撞击噪声、装卸材料碰击噪声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。 由工程分析中噪声污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单体设备声源声级一般均高于90dB(A)。建筑施工噪声衰减情况详见下表。 表4-1 建筑施工噪声级衰减统计结果 单位：dB(A) 名称 噪声值 测点与施工机械距离 10m 20m 40m 80m 100m 200m 300m 挖掘机 87 67 57 50 48 41 38 打桩机 105 85 75 68 66 59 56 钻孔机 83 63 53 46 44 37 34 混凝土搅拌机 76 56 46 39 37 30 27 起重机 70 50 40 33 31 24 20 推土机 76 56 46 39 37 30 27 振捣机 80 60 50 43 41 34 31 电锯 85 65 55 48 46 39 36 重型卡车 79 59 49 42 40 33 30 装载机 74 54 44 37 35 28 25 声环境质量标准2类区 昼间：60 夜间：50 建筑施工厂界噪声限值 昼间：70，夜间：55 从上表可以看出各种施工机械满负荷运行时，声源噪声强度较大，对场址周围环境有一定影响。但随着距离的增加，噪声衰减量较大。本建设项目打桩则昼间达标距离在80m附近，夜间达标距离在300m以外。 为了进一步减小施工噪声对周边环境的影响，对此要求安排好作业时间，禁止在夜间（22:00—次日凌晨6:00）及午休（12:00—14:00）时段进行施工作业，夜间不进行打桩，同时抓紧工期，尽量缩短施工时间，尽可能选择较为先进的施工方法和施工设备，在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响，使各种施工机械所产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的相应要求，使施工噪声对环境的影响降到最低限度。施工噪声对周围环境的影响是建筑施工中不可避免的，其影响随着施工的结束而停止。因此，本项目施工噪声对周围环境影响较小。 3、施工期水环境影响分析 施工期对水环境的影响主要为建筑工地排水、设备清洗排水等施工废水以及施工人员生活污水。 本项目属于小型建设项目，总体来说施工废水的产生量不大。施工废水中污染物成分简单，主要是COD和SS，COD约为100mg/L，SS约为1000～3000mg/L；还有少量设备安装时产生的少量含油污水。为了避免施工废水对区域水环境的影响，项目对施工废水和施工场地雨水进行收集，经临时沉淀池处理后用于混凝土拌合用水与施工场地内的降尘。项目施工废水和施工场地内雨水可以就地消纳，不外排。 施工人员生活污水主要为洗涤废水和粪便污水，经化粪池处理后由定期清掏，生活污水不外排。 综上所述，项目施工期对区域水环境基本无影响。 4、施工期固体废物环境影响分析 项目施工所产生的固体废物包括项目施工期所产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 施工建筑垃圾分类收集，废金属、木屑等可回收的回收利用，不可回收的建筑垃圾可用于厂区外低洼地块作为填平材料，但场地内临时堆存时须定点堆存、设置防流失、防扬尘措施，并及时作回填利用，避免长期堆存。装修垃圾主要为装修材料的包装物，有纸质、塑料、金属等，进行分类收集后作废品外售。 对于施工人员产生的生活垃圾，设置生活垃圾收集设施，定期交由环卫部门处置。 施工期产生的固体废弃物得到 100%综合利用及处置，满足国家关于一般固体废弃物的处置要求，对环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目采用地下开采、V1矿体采用平硐开拓，V2矿体采用平硐-斜井联合开拓，可能造成地表塌陷和地面裂缝，进而引发生态环境破坏等现象。在开采过程中，通过合理布置工作面、开采顺序、开采方法及预留安全矿柱等方法减少矿山开采造成的地面沉陷影响。 项目运营期间需做好顶底板的管理工作，并在矿区内设地面观测站，观察矿井开采后的地面变形情况，尤其是对矿区内公路等设置保安矿柱，防止造成影响及生产安全隐患。 目前，矿区范围内地表植被良好，生态系统较为稳定，为使矿井建设及生产不致破坏该区良好的环境，设计拟采取下列生态环境保护措施： （1）矿区工业场地除了永久占地外，尽量减少临时工业场地，减少植被破坏和水土流失； （2）施工期间做好土石方调配，填方用料充分利用挖方和井下掘进废石， 避免取士占地和减少固体废物排弃占地； （3）工程产生的废石及时外运出售，对施工完成的坡面作及时的护坡处 理(如设挡土墙、对坡面夯实、种植树木和草皮等)，以防止水土流失； （4）设置地形变动观测站，并及时对现有工业场地进行生态恢复。 1、对土地利用的影响分析 矿区地貌为低山，该区域土地利用类型比较单一，植被不太发育，地表植被全为小杂树和杂草。项目建设对当地土地利用的影响主要是开采区、工业场地、矿山公路等工程建设占地。这些建设用地的总占地面积为2.07hm2，其中有林地0.94hm2，村庄1.13hm2。由于项目的建设过程的土方开挖、堆弃等扰动地表活动容易产生水土流失，生产设施对土地的占用使得这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能，从而对局地的土地利用产生一定的影响。项目占地类型主要为林地，项目在矿山服务期结束后，拆除设备，清理场地，采场进行覆土，通过绿化等生态恢复措施，可使用地恢复至原来的生态使用功能，对周围环境的影响可得到有效的控制。 2、对植物的影响分析 工程对区域的植物资源影响主要体现在工业场地和废石场占用土地，导致植被直接破坏，同时对土层以及土壤的改变导致供给能力的下降，造成植被间接破坏，使植物生产能力下降，植被覆盖率下降，生物多样性降低，从而导致其环境功能的下降。 据调查，项目区无国家一、二级及省级重点保护植物，不涉及生态公益林及基本农田。项目建设所占用的土地面积为2.07hm2，占用的土地类型以山坡林地和村庄为主。主要损失的植被以芒萁等杂草丛、斑块状分布的马尾松等为主。 本项目建设将破坏原有地形植被及改变其他水保设施，废土石堆放将压占一定面积的植被，建设用地平整等也将使其占地范围内植被破坏。但是项目占用的土地面积较小，被占用的多为林地，项目不涉及生态公益林，因此对当地的林地及林木资源量的影响小，不会导致森林资源大面积破坏或减少。矿山服务期满后项目占地区通过绿化等生态恢复措施，做好各项水土保持措施，可将项目建设对森林资源的影响控制在较小的范围内。 3、对动物的影响分析 项目运营期间，对陆生动物的影响主要为工程施工占地导致部分动物栖息地损失，以及施工机械运行和施工人员活动带来的干扰影响，影响范围主要为矿区地面生产系统及周边地带。 矿区地面生产主体工程临时占地，将直接造成两栖动物和爬行动物栖息地的损失，导致其生境范围有所缩小。另外，项目生产过程中，可能会降低施工 区的生态环境质量，对两栖类和爬行类动物产生不利影响。由于两栖动物和爬行动物都具有一定的迁移能力，而且矿山作业区，外围地带分布有大量的林地、灌木林、荒草地和耕园地等适宜生境，为避开不利影响，它们一般会向附近适 宜生境中迁移。同时，随着绿色矿山的建设、土地复垦化、水土保持生物措施 等工程的实施，将成为其新的栖息地。 因此，工程建设对两栖动物和爬行动物的影响主要是导致其在作业区及外围地带的分布及种群数量的变化，不改变其区系组成，更不会造成物种消失。 4、对生物多样性的影响分析 矿山开采对植被的影响主要表现在： ①项目前期准备与建设施工期阶段交通设施建设扰动地表，工业场地等土地开挖、平整，生产设备进入工地等工序直接砍伐、占用土地等造成植被损失； ②废土石随风起尘、交通运输产生粉尘等会附在植物叶表面，可能导致叶片光合作用能力下降，影响植物生长。 ③矿山开采产生的废土石、矿工生活产生的生活垃圾等构成的固体废物会使植被被压埋。 施工期和整个运营过程中会在一定程度上造成植物物种数量的损失，但由于施工期较短，造成的植被损失在可控范围内。项目所在地无珍稀濒危植物，不涉及生态公益林，拟建地植被为常见物种。在项目建设期与运营期内，植被会逐渐恢复，特别是在项目服务期结束后，通过移植、种植树木、灌草等绿化措施，可逐渐弥补因项目建设造成植物多样性减少的损失。 5、对生态系统稳定性和完整性的影响分析 本项目为地下开采矿山，由于矿体自身的赋存特征，以及所采用的分矿床浅孔留矿法采矿法和采矿过程中所采取的留设防地面塌陷矿房顶板矿柱、浅地表风化带开采硐室支护等工程技术措施，采矿地表岩性变形不大，不会产生明显和大面积的塌陷区，即不会发生采矿塌陷造成区内生态系统的破碎，对区内生态系统的完整性和稳定性影响不大。 项目的建设将使矿区以植被为核心的生态系统发生一定的变化，主要表现在： （1）项目平硐出口、矿石仓库、废石场及运矿道路等占用土地，使场地内地表植被不同程度的受到破坏。 （2）矿区产生的粉尘、废气以及运输车辆行驶时激起的尘土等，将使周边特别是沿运输线两边的农田和林地草地受到危害。 （3）矿段开挖扰动地层，加之可能的采矿塌陷、滑坡，影响植被正常生长。 在上述这些影响中，粉尘污染在采取了必要的生态保护和水土保持措施后，对生态系统的影响很有限。本项目建设和运行之后，作为该区域具有动态 控制能力的林地植被不会发生明显变化，仍可维持现状。加上矿区建设后开展生态恢复治理工作，特别是对工业场地的生态恢复，将会使原来生态系统得以恢复，水土保持功能得以发挥，保持了原有的生态系统的完整性。 6、对景观的影响分析 矿山开采对景观的影响主要是对矿区原自然景观和生态景观的影响，表现在表层剥采、工业场地、堆场的设置，改变了原有地形、地貌，破坏地表结构，影响了地表形态的连续性和协调性；植被、土壤及山体的破坏造成剖面表土、地表裸露，人工痕迹明显，与地表生物群落景观不和谐，影响视感景观；矿区原有的灌木林草被剥离，与周围林木、草皮在色彩、形态的对比较为强烈，引起的视觉污染较大，使区域生态景观原有的协调性和自然性受到破坏；频繁的开采活动会破坏原有的静谧。因此，应采取相应的工程措施和生态恢复措施，并加强施工人员行为，方可减轻工程建设对环境景观的影响。 本工程矿山开采期对景观的影响主要表现在： ①矿区位于兴国县兴江乡南村村，项目周边主要道路为村道。且项目周边无自然保护区，风景名胜区等，项目开采活动影响的区域和居民主要为横岗村的部分居民，项目影响区域和影响人群有限。 ②项目废石场设于项目矿区，项目废石场面积不大，对植被的破坏面积小，日后迹地恢复难度也相应较小，对景观的美感影响有限；项目开采会影响工程区的生态景观的自然恢复能力，开采完毕后，项目会进行场地的恢复措施，最大程度地消减周边环境出现视觉上的不协调。 ③若开采期随意、无序的设置临时工棚等将加大对景观的破坏影响，并扩大对地表植被的破坏面积，增加恢复难度。若不及时清理、整治，则出现油污满地、垃圾遍布、植被枯死，形成视觉污染，使景观的自然性与和谐性大打折扣。因此项目运营期应及时清理废弃物质，临时设施摆放规范整齐。 ④不规范的施工行为导致矿石、废石土无序堆放，运输车辆越道行驶，施工人员超出工程范围随意乱行，生活污水、垃圾乱倒乱丢，甚至直接破坏当地植被，可致矿区内植被退化、死亡，影响环境卫生，导致视觉上的污染。项目在规范人员操作规范，确定指点人员活动路线和车辆行驶路线后，使得上述不利影响控制在可控范围内，使得项目对周围影响降低。 综上，本工程对景观的影响范围有限。但鉴于区域生态景观环境的脆弱性，应合理设置废石场等，规范矿石和废石土堆放，加强施工管理，并注重终场的植被恢复工作，将工程对生态环境和自然景观的影响控制在最低程度。 7、采矿对地质环境的影响分析 （1）采矿对地面建（构）筑物的影响 矿区采用平硐-斜井联合开拓法进行开采，采空区空间有限，而矿体底、顶板均为半坚硬-坚硬岩组，不易引发地面沉陷，对地面建（构）筑物影响不大。但对采空区要及时回填处理，留足保安矿柱，对坑道松散破碎地段进行有效支护或衬砌防护，科学安排各类采矿工程，确保井巷稳定、安全，以免采空区垮塌波及地面。 （2）采矿对含水层及居民聚集区取水工程的影响 居民生活用水可采用区内溪河等地表水体、引用出露的地下水泉水。区内山间溪流发育，且流量充沛，各溪流汇集成小河流经矿区，形成两条小河流，所以采矿对居民用水影响不大。区内地表水与地下水以及各含水层之间存在一定的水力联系，并在一定条件下相互补给。区内大部分地区为第四系地下水补给河流，而地下水的来源主要是降雨入渗，其次局部地区为溪流水下渗及侧向补给，该区降雨丰沛，地表水流量充足，采矿对地下水含水层影响不大。 （3）采矿引发崩塌、滑坡的可能性 采矿为地下坑采，扰动岩矿石均为半坚硬-坚硬岩组，由采矿活动引发崩塌、滑坡的可能性较小，但因矿区内残坡积层和风化层局部较厚，地面采选矿工业场地及内部运输公路等建设过程中，会出现较高而陡的人工切坡，属土质边坡，具有引发小规模崩塌、滑坡的可能性，应选择合理的边坡坡度，加强防范，必要时进行放缓或加固处理，确保边坡稳定。对废石堆放区等可能会引起的地质灾害的地方实行监控，尤其是在4～6月份的雨季。 （4）采矿引发泥石流的可能性 采矿活动将产生一定量的废石、尾矿，如果废石和尾矿没能妥善堆放，具有引发泥石流的可能性。因此禁止采矿废石任意倾倒、堆积于沟谷中，确保地表水流畅通。废石堆放场应加固拦挡设施，对采矿废石进行有序安全处置，并由专人严格按有关标准进行管理有监控，减少发生泥石流灾害的可能性。 8、对水土流失影响分析 矿区地形大致北高，南低，树枝状水系（冲沟）发育，附近无大的地表水体，稍大的溪流（池坑小溪）为常年流水，但水量不大。地表水主要由大气降水和风化裂隙水补给，主要排泄于池坑小溪流入南村村平江河，当地侵蚀基准面标高400m，矿体（脉石英）构造裂隙不发育，属阻水构造，矿体富水性弱，透水性差，矿体位于当地侵蚀基准面之上，矿区水文地质条件属简单类型；矿区矿体为脉石英，主要成分为Si02，整体坚硬，不易风化，其上下盘围岩均为变质砂岩，深部矿体上下盘围岩风化较弱，其力学强度高，整体性、稳定性好。矿体倾向与山坡倾向一致，工程地质问题不突出，主要是边坡稳定性，开釆时要防止形成高陡边坡，避免岩块松动滑落，矿区地质条件属简单类型；矿区位于地震烈度小于VI度区，地震对矿区稳定性影响轻微，对矿区露天釆矿不构成大的影响。矿区地形坡度22-45°,山体稳定性较好。矿区处于相对独立的山体内，附近无主要高压输电线、铁路和主要公路通过。矿区附近无较重要的水源地，破坏地类为林地。露天开釆脉石英矿不会产生有毒有害气体和废渣，对空气和水源质量影响很小。矿体倾向与山坡一致，剥离量相对较小，不会产生大的水土流失，矿区环境地质条件较好。 9、闭矿期对生态环境影响分析 矿山服务期满后，随着采矿活动的结束和生态环境综合整治措施的落实，生态环境将会得到逐步改善，主要体现在： ①矿区采取生态环境综合整治措施后，植被覆盖率得到恢复、提高； ②矿区工业场地关闭后，进行植被绿化，使矿区的生态补偿能力进一步提高； ③服务期满后生产设备停产，将使大气、水、声等环境要素得到改善。总体看来，退役期生态环境将得到逐步的恢复、改善。 项目地下开采涉及一定的环境污染，以下篇章对环境污染类内容做出分析。 1、大气环境影响及保护措施 （1）废气源强 本项目废气主要包括矿井污风（粉尘和爆破废气）、开采作业面粉尘、地面装卸扬尘、道路运输扬尘、燃油废气以及食堂油烟等。 ①井下粉尘 井下粉尘主要为井下凿岩、放矿运输、矿岩装卸等作业过程产生。 根据同类型矿山有关运行资料，井下粉尘平均浓度约2mg/m3，项目矿井通风量约11.7m3/s（42120m3/h），则井下粉尘产生量约为0.084kg/h（0.202t/a），污风由回风井的主扇抽至地表。 井下采矿采用湿式作业，且在各产尘点及通道加强洒水、喷雾等措施，提高井下空气中的含水率，有效降低井下粉尘浓度，经通风系统从风井排出的粉尘浓度可降至0.75mg/m3，则井下粉尘排放量约为0.032kg/h（0.076t/a）。 ②爆破废气 爆破炮烟中含有CO2、CO、NO2、CH4等气体，其中有毒气体主要是CO、NO2。有害气体CO、NOX的产生量与炸药使用量有关。炮烟排放规律亦为300d/a，每天爆破2次，一次持续时间近1h，炸药用量为60t/a（0.2t/d）。 根据矿山爆破的有关资料，爆破时炮烟中CO和NOx产生量分别按5.5g/kg、11.79g/kg炸药计算，则可估算出本项目井下爆破时有害气体产生量CO为1.1kg/d（0.33t/a），NOX为2.36kg/d（0.71t/a）。 爆破后采用风机辅助加强通风，炮烟废气为非连续排放，每班排放时间仅为井下放炮1h，其余时间基本不外排。但由于是爆破瞬间产生的污染物浓度，随着时间推移以及井下通风装置的运行，污染物在空气中不断扩散，其浓度也会降低，最后通过井下通风装置外排能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求。 ③废石场扬尘 项目废石堆场在起风季节容易引起扬尘，扬尘四处飘散，主要污染物为TSP。 废石堆场起尘量与启动摩阻风速关系为： 式中：Q—起尘量，g/m2·s； u—启动摩阻风速（表示对干燥尾砂而言，当风速达到或超过某一值时，在风力作用下，原来静止于尾渣干滩表面的颗粒物才开始运动，此时的风速为启动摩阻风速），mm/s； d—尾渣粒径，mm，拟建项目值按0.20mm取值； 由上式推算，启动摩阻风速为213.4mm/s，由于习惯上采用10m高处的气象风速来描述风力对颗粒物的推动作用，因此需要将启动摩阻风速转换成气象风速即： 式中：u0—10m高处气象风速，mm/s； r—10m，即10000mm r—静风条件下颗粒物能够升高的距离，mm 由以上计算得出，当气象风速大于等于6.4m/s时，在风干情况下开始起尘，且在该风速下起尘量为1.5×10-5g/(m2·s)，拟建项目废石堆场占地面积合计约为150m2，则堆场无组织粉尘最大排放量为0.0024t/a（0.008kg/h）。通过洒水作业，能够有效降低扬尘的产生量，扬尘的减少量约为90%，则废石堆场、原矿堆场、堆沙坪无组织粉尘（扬尘）排放量约为0.0002t/a（0.0008kg/h）。 ④物料装卸粉尘 矿石在装卸过程中会产生一定的扬尘，根据《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》，矿石装卸起尘计算公式如下： Q＝0.00523×(U)1.3×(H)2.01×(W)-1.4 q＝Q×M 式中：Q—卡车及吊斗铲倾卸起尘量，kg/m3； U—尘源风速，m/s；本工程取1.29m/s； W—含水率，%； H—装卸高度，m；本工程取2.5m； q—源强，kg/a； M—装卸量，矿石装卸量约为2万t/a。 由上式可见，铲装粉尘产生量跟物料含水率有关，根据《散料装卸机械的喷水除尘装置》（唐敦硕，港口装卸，1998年第3期），类比相似项目，本报告按矿石含水率8%计，则粉尘产生量为0.19t/a，产生速率为0.026kg/h。 本报告要求在物料装卸过程中进行洒水降尘，降尘率按85%计，则降尘后粉尘散逸排放量约为0.029t/a（0.004kg/h）。 ⑤车辆运输扬尘 矿石运输过程产生的粉尘量主要由运输量及运输距离决定，可按下列公式计算： Qp=0.123×(V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72 Q1 p=Qp×L×Q/M 式中：Qp——道路扬尘量（kg/km·辆）； Q1 p——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h，此处取25）； M——车载重量（t/辆，此处取20）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2，此处取0.3）； L——运输距离（km，此处取0.5）； Q——运输量（t/a，此处取2万t/a）。 计算得道路扬尘量Qp=1.065kg/(km·辆)，项目采用4辆20t自卸汽车进行矿石与废土石的运输，运距平均按0.5km计算，计算得总扬尘量Q1 p=532.5kg/a（0.532t/a）。类比相似项目，粉尘产生浓度可达100-400mg/m3；通过采取限速、洒水及保护路面整洁等措施降低矿区运输车辆行驶扬尘，降尘效率可达到90%，采取措施后道路扬尘排放量约为0.05t/a(0.007kg/h)。 ⑥发电机燃油废气 本项目变电房内设置1台备用柴油发电机组，容量为120kW，厂区断电时自起动并在15秒内带载运行。根据当地用电情况，按备用发电机全年使用时间48小时计，全年共耗柴油5.04t。柴油发电机组燃用0#轻柴油，油的热值取45998kJ/kg，比重取0.81kg/L，含硫率取0.2%(国标)。柴油发电机燃油烟气中的主要污染物为CO、NOx、HC、PM，运行时废气中主要污染物：CO、NOx、HC、PM，根据《环评工程师职业资格登记培训教材(社会区域类环境影响评价)》(出版社：中国环境科学，刊号：9787802095281，出版时间：2007年8月1号)给出的发电机运行污染物排放系数为：CO1.52g/L，NOx2.56g/L，HC1.489g/L，PM0.71g/L。 根据本项目柴油发电机以往运行管理统计数据得知，120kW柴油发电机小时耗油量21.6kg/h，单位耗油量180g/(kW·h)计，烟气量为2000m3/h，燃油量为25.4L/h，则CO的排放量为36.01g/h（0.32g/kW•h），NOx的排放量为65.02g/h（0.54g/kW•h），HC的排放量为37.82g/h（0.32g/kW•h），PM的排放量为18.03g/h（0.15g/kW•h）。主要污染物排放浓度分别为CO：19.30mg/m3，NOx：32.51mg/m3，HC：18.91mg/m3，PM：9.02mg/m3。 ⑦食堂油烟 根据业主提供资料，项目设员工约10人，均在食堂内就餐，食堂拟设1个灶头，采用液化气作为燃料，液化气属于清洁能源，设计风量为2000m3/h，主要排放废气为油烟。 项目年工作300天，日均制作约2h，按人均用油量30g/(人·d)计，食用油挥发量取3%，则油烟产生量为0.009kg/d（0.0027t/a），项目食堂油烟经净化效率在60%以上的油烟净化器处理，处理后的油烟排放浓度为0.54mg/m3，排放量为0.0011t/a。 综上所述，大气污染物排放汇总情况见下表： 表4-2 大气污染物汇总情况 污染源 排放类型 污染物 产生速率kg/h 产生量t/a 治理措施 排放速率kg/h 排放量t/a 井下粉尘 无组织 颗粒物 0.084 0.202 湿式作业、喷雾洒水 0.032 0.076 爆破废气 无组织 CO 0.046 0.33 排风系统 0.046 0.33 NOx 0.098 0.71 0.098 0.71 废石场 无组织 颗粒物 0.008 0.0024 洒水抑尘 0.0008 0.0002 装卸粉尘 无组织 颗粒物 0.19 0.026 湿式作业 0.029 0.004 车辆运输 无组织 颗粒物 0.074 0.532 洒水抑尘 0.007 0.05 发电机 无组织 CO 0.036 0.26 大气扩散 0.036 0.26 NOx+HC 0.103 0.74 0.103 0.74 PM 0.018 0.13 0.018 0.13 食堂油烟 有组织 油烟 0.0045 0.0027 油烟净化器 0.0018 0.0011 （3）大气污染防治措施及可行性分析 1）粉尘无组织排放防治措施 汽车尾气和矿物运输、装卸产生的扬尘可通过加强管理，限制超载，限制车速，采取车箱加盖蓬布等措施，避免矿石沿途抛洒，在干燥、有风的天气时道路沿途喷水等措施得以减轻，另外还可通过在拟建项目区内及道路两旁进行植树绿化，绿化树木应选择种植具吸尘、滞尘功能的树种，使扬尘得进一步减轻。 采取上述措施后，拟建项目粉尘的无组织排放量很小，周界外粉尘浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外最高允许浓度限值的要求，其措施是可行的。 2）采矿区废气防治措施 ①井下粉尘 井下作业产尘点较多，主要产生于凿岩、铲装及井下运输等工段。坑内采矿采用湿式作业方式，并在产尘点及通道加强洒水、喷雾，提高坑内空气的含水率，可有效降低坑内粉尘，同时在井下设置通风除尘设施后，由通风机排出的污风中粉尘排放浓度小于1mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中的无组织排放限值。 ②爆破废气 爆破炮烟中含有CO2、CO、NO2、CH4等气体，其中有毒气体主要是CO、NO2。有害气体CO、NOx的产生量与炸药使用量有关。 爆破后采用风机辅助加强通风，炮烟废气为非连续排放，每班排放时间仅为井下放炮1h，其余时间基本不外排。但由于是爆破瞬间产生的污染物浓度，随着时间推移以及井下通风装置的运行，污染物在空气中不断扩散，其浓度也会降低，最后通过井下通风装置外排能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)有关标准要求。 （4）自行监测计划 本次评价中污染源监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求执行，具体方案如下： 表4-3 无组织废气监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中无组织排放监控浓度限值； （5）服务期满后环境影响分析 项目闭矿后，采场不再产生大气污染物，若不对硐口采取生态恢复措施，在有风天气会造成扬尘。因此闭矿后，硐口覆土恢复植被后，对周边大气环境影响较小。 2、水环境影响及保护措施 项目运营期废水主要为矿区涌水、废石堆场淋溶水、场地清洗废水、车辆清洗废水及生活污水。 （1）矿坑涌水 本根据江西旭源矿业开发有限公司编制的《江西省龙兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿资源量储量核实报告》以及《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》，预测矿区单位涌水量为150~180m3/d，最大涌水量180m3/d。根据设计开拓系统和排水系统，斜井排水设计采用集中排水方式，即420中段的水通过水泵机械排出地表。部分（111.97m3/d）用于井下开采用水、爆破除尘、装卸抑尘用水、车辆清洗用水和道路抑尘用水，剩余（68.03m3/d）经沉淀后外排。 井下开采用水、爆破除尘、装卸抑尘用水、车辆清洗用水和道路抑尘用水量约111.97m3/d，降尘后由地表吸收或蒸发，不外排。 根据项目矿区地下水储量分布和矿体开采位置，项目矿区涌水没有与矿脉接触，矿区涌水未受到污染。项目地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，矿区涌水提升泵提升至经沉淀后，直接外排，对周边地表水影响较小。 （2）废石场淋溶水 根据前文水平衡可知，项目废石堆场淋溶水产生量约为93.6m3/a(0.312m3/d)，主要污染物为SS，浓度约400mg/L，SS产生量为0.37t/a。淋溶水采用排水沟将其引至沉淀池处理后排入小溪。 （3）运输车辆冲洗废水 项目对出厂运输车辆进行冲洗（仅冲洗车身和轮胎），运输车次约为5次/d，车辆冲洗水量为0.5m3/辆·次，则运输车辆冲洗用水量为2.5m3/d，750m3/a，折污系数取0.8，废水产生量为2m3/d，600m3/a，SS浓度按800mg/L计算，则SS产生量为0.48t/a，废水中主要污染物为SS及少量的石油类，对该类废水进行截流后集中收集，项目运输车辆冲洗废水全部经沉淀处理后回用，不外排。 （4）生活污水 项目共有职工共10人，均在厂内食宿，年工作300天。住宿职工用水量取137L/（人·d），则生活用水量为411m3/a（1.37m3/d）。生活污水产生量按用水量80%计算，则项目生活污水产生量为328.8m3/a（1.1m3/d）。由于项目生活废水产生量相对较少，且水质较简单，生活污水经化粪池处理后用于周边农田和林地灌溉，不外排。 （5）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田和林地浇灌，不外排，对环境影响较小。 项目外排废水为矿坑涌水和废石堆场场淋溶水，主要污染物为SS、氟化物。项目扩建未新增废水种类，矿坑涌水经处理后部分回用，剩余部分经附近小溪汇入平江。 建设单位在工业场地设置三级沉淀池，采用“混凝沉淀”工艺处理矿坑涌水和废石堆场淋溶水进行处理，该工艺对SS去除效率可达80%以上，对氟化物处理效率可达55%以上。矿坑涌水经沉淀池经絮凝沉淀后的处理措施处理后，回用于生产，既减少水资源浪费，也减少污染物排放。根据项目矿区地下水储量分布和矿体开采位置，项目矿区涌水没有与矿脉接触，矿区涌水未收到污染。项目地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，矿区涌水经沉淀后，直接外排，对周边地表水影响较小。 （6）服务期满后环境影响分析 服务期满后，不再开采矿石，不会产生生产废水及生活污水。地面工业场地全部进行土地复垦，现有污染将不复存在，将不会对地表水水质产生影响。 3、声环境影响及保护措施 （1）主要噪声源 项目为地下开采，大部分设备如凿岩、钻孔、爆破、铲装等均在井下进行，井下爆破和设备运行噪声到达地面以上噪声值基本上降低到50dB（A）以下，对地表声环境基本无影响，主要对井下操作工人有影响。地面噪声源主要是主扇风机、空压机等设备噪声、另外还有临时堆场铲装噪声以及运输过程交通噪声等，根据类比调查，矿区内各噪声源源强情况见下表。 表4-4 主要噪声源及其源强一览表 单位：dB(A) 类别 设备名称 数量 单台噪声值 降噪措施 排放值 备注 工业场地 局扇 2台 85 基础减震、坑壁阻隔、绿化等降噪措施，降噪量约为25dB(A) 63.01 稳态 电机车 1台 90 65 稳态 自卸车 1台 85 60 稳态 翻斗矿车 2辆 85 63.01 稳态 斜井人车 1辆 85 60 间歇 绞车 1台 85 60 稳态 离心泵 1台 80 55 稳态 主扇 2台 85 63.01 稳态 固定式螺杆空压机 2台 85 63.01 稳态 柴油发电机 1台 95 70 间歇 V1矿区 风动凿岩机 2台 95 73.01 位于井下，稳态 凿岩机 2台 95 73.01 位于井下，稳态 矿车 5辆 85 66.99 位于井下，稳态 爆破噪声 100 选用浅孔爆破方案，白天爆破，坑壁阻隔 50 位于井下，为瞬时噪声源 V2矿区 风动凿岩机 2台 95 基础减震、坑壁阻隔、绿化等降噪措施，降噪量约为25dB(A) 73.01 位于井下，稳态 凿岩机 2台 95 73.01 位于井下，稳态 矿车 5辆 85 66.99 位于井下，稳态 爆破噪声 100 选用浅孔爆破方案，白天爆破，坑壁阻隔 50 位于井下，为瞬时噪声源 表4-5 主要噪声源强统计 噪声源 降噪后源强dB(A) 距离厂界距离（m） 东 南 西 北 工业场地 73.89 20 10 300 20 V1开采区 76.54 200 240 100 500 V2开采区 76.54 230 300 110 350 爆破振动： 在均质、坚固的岩石中当有足够的炸药爆破能量并与岩石的爆破性能相匹配，而且在有相应的最小抵抗线等条件下，岩石中的药包爆破后，首先在岩体中产生冲击波，对靠近药包的岩壁产生强烈作用，在药包附近的岩石会被挤压或被击碎，形成压碎圈和破裂圈。接着冲击波衰减为应力波，当应力波通过破碎圈后，由于它的强度迅速衰减，再也不能引起岩石的破裂，而只能引起岩石质点产生弹性振动，这种弹性振动是以弹性波(即震动波)的形式向外传播，造成地面振动，震动波强度随着远离爆破中心而减弱，直至消失。爆破震动可造成爆破区周围建筑物和构筑物破坏，并使人产生烦躁不安等不良感觉。爆破产生的震动与岩层走向、断层、节理、裂隙和炸药的布设等因素有关，条件不同差异很大。 本工程主体爆破采用交错形排列布孔方式，多个药包在孔间、孔内以毫秒级时间间隔，控制药包按一定顺序起爆的爆破技术。一般通过计算来确定最多一段的同时起爆药量和起爆延时毫秒数，它比多药包齐发爆破有很多优点：改善破碎质量，控制爆破作用方向，降低炸药单耗量，有利于增加爆破量，减少爆破次数。尤其重要的是它能降低爆破震动效应，这是因为药包以低于15毫秒的时间间隔起爆先后产生的震动波会相互干扰，应力波的迭加作用和岩块之间的碰撞作用使被爆岩体获得良好的破碎，并减弱震动波强度，从而减少爆破震动对震区周围环境的破坏作用。此外，分组延时起爆，每组的炸药量比总药量减少许多，因此也减弱了地震效应，产生的噪声强度也相应降低。另外本项目采用地下开采，相比露天开采的矿山开采项目来说，爆破产生的振动影响要小得多。并且爆破作业位于井下，因此本项目爆破振动对周围居住点村民不会带来较大影响 （2）设备噪声影响分析 对于矿区各作业区的机械设备产生的噪声，根据项目噪声污染源的特征，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，采用多声源叠加综合预测模式对项目产生噪声的发散衰减进行模拟预测。预测中噪声源取实施防治措施后的噪声值。 a.单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按下列公式计算： 式中：Lw——倍频带声功率级，dB； Dc——指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度；指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ；对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LPi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： 或 A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 b.室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：TL---隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 c.靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 d.噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 根据上述预测模型计算得出营运期各预测点的噪声等效声级及评价结果见表。 表4-6 噪声预测值 预测点 噪声源 厂界东侧 厂界南侧 厂界西侧 厂界北侧 执行标准 贡献值dB(A) 39.8 45.78 15.64 39.8 GB12348-2008中2类区标准 标准值dB(A) 60 60 60 60 达标情况 达标 达标 达标 达标 由预测结果可知，本项目噪声在经过隔声减振处理及距离衰减后，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。即其噪声影响范围可控制在厂区内，基本不会对周围环境造成明显影响。 （3）爆破噪声影响分析 白天爆破时，露天采场设备均处于停产状态，噪声源为爆破噪声，按照最不利条件，即在开展爆破作业的情况进行预测。 爆破时产生的瞬时噪声最高可达130dB(A)，而本项目矿山爆破采用中深孔爆破，瞬时噪声经同类爆破现场调查为120dB(A)左右。本环评对爆破时的强噪声采用点声源的几何发散模式进行预测： 已知点声源的A声功率级LOA，且声源处于半自由空间，采用的衰减计算公式如下： 式中：LOA—点声源的A声功率级，dB (A)； r—距离点声源的距离，m； LA(r)—距离点声源r处的A声功率级，dB (A)。 根据同类矿山开采项目类比监测结果见下表。 表4-7 爆破噪声衰减表 类型 r/m 10 20 50 100 200 500 1000 1250 1500 2250 一般爆破 LOA/ dB(A) 102 96 88 82 76 68 62 60 58.5 55 深孔爆破 LOA/. dB(A) 92 86 78 70 66 58 52 50 48 45 注：表中监测值均为等效噪声级，已为各质点叠加后的噪声值。 从上表可见，在以爆破点为中心，一般爆破（主要指浅孔爆破）时半径为1250m范围外的噪声可以达到昼间60dB(A)的标准，在1000m处的噪声值为62 dB(A)。而本项目主体工程采用中深孔爆破，可使爆破噪声影响比一般浅孔爆破时降低很多，在200m处噪声达到66dB(A)，500m处降至58dB(A)，1000m处的爆破瞬时值为52dB(A)。 据预测，当采用中深孔爆破时，500m处爆破瞬时噪声值约为58 dB(A)，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）说明中规定：突发噪声指突然发生持续时间短强度较高的噪声，如锅炉排气、工程爆破等，其夜间突发噪声最大声级不得超过环境噪声限值的15dB(A)，对昼间突发噪声最大声级没有限制要求。项目爆破在昼间实施，如果昼间突发噪声最大声级限值为75dB(A)，本项目爆破作业位于井下，根据项目开采断面图，附近分布的自然村村民房屋有部分在划定的矿区范围内，但距本项目最近爆破作业面水平距离均超过100m，而且爆破作业为井下，与爆破点的距离超过200m，满足地震效应安全距离，因此本项目爆破振动对周围居住点村民不会带来较大影响。 虽然爆破是瞬间的，且在爆破开采区域边界的开采时限较短，爆破噪声产生的影响是短暂的，因此爆破噪声对周围居民的影响不大。企业应在爆破前及时通知周围居住村民，在不影响居民正常生活情况下方可进行爆破。 出于安全、居民习惯等方面考虑，爆破作业均在昼间进行，夜间不进行爆破；同时要求每次爆破时间相同，即定时爆破，其余时间一律不允许爆破。建设单位应在每次爆破前应事先通知村民，以征得谅解和支持。 （4）降噪措施 为进一步降低项目噪声对环境的影响，保障区域声环境功能类别不变，建议企业对噪声设备采取相应的隔音降噪措施，具体措施如下： ①在设备（风机、提升机、空压机等）安装时注意防震、减噪，加强隔声、消声等降噪措施，并注意维护设备处于良好的运转状态。 ②风机采用消声措施，并且对风机进行减振处理，进出风口接软头。 ③沿风井场地四周建双砖以上围墙，风机置于风机房中，且部分置于地下，废气通过排风道引出，排气口设扩散塔，风井场地加强绿化； ④项目生产均集中在昼间，夜间不生产； ⑤厂区内机动车噪声，采取合理布局机动车行驶路线，控制车速，禁鸣喇叭的措施，降低噪声影响 通过采取以上减振降噪措施，各厂界昼间及夜间噪声分别都能够控制在60dB(A)及50dB(A)以内，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准。 （5）噪声监测 （4）自行监测计划 本次评价中污染源监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求执行，具体方案如下： 表4-8 噪声监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界外1m处 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 （6）服务期满后噪声影响分析 闭矿后所有机械设备均停止使用，无运输进出，对周边声环境不再产生影响。 4、固体废物 项目固体废物主要为一般工业固体废物（废石）和生活垃圾。 （1）废石 矿山资源开采产生的固体废物包括井巷基建挖掘产生的废石和采矿产生的废石。根据《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》，设计生产规模为20000吨/年，釆矿的贫化率5%，即20000吨矿石中混入了废石量1000吨，因此废石产生量为1000t/a，排弃的废石中矿物组成简单。前期基建期间井巷开拓掘进产生的废石运出地表，部分用于矿区辅助基础设施建设，多余部分在废石临时堆场另行堆放，开采后全部填充采空区。后期掘进废石可直接用于充填采空区，不出井。手选废石在废石临时堆场另行堆放，开采后全部填充采空区。生产期产生的废石应按照采场开采进度逐步回填矿山井下采空。 （2）沉淀池泥沙 项目矿坑涌水、临时堆场矿石淋溶水处理过程中产生的沉淀泥沙按处理水量的0.5%计，则项目产生沉淀泥沙约为0.5t/a。该部分沉淀泥沙与废石一起用于回填采空区。 （3）废机油与含油抹布 项目大部分矿山机械需要定期更换机油，更换的废机油属于危险废物中HW08废矿物油类（900-249-08），应按照危险废物管理要求进行收集和贮存，送有资质单位综合利用或处置，废机油产生量约为0.5t/a，通过铁桶收集贮存定期外运处置，废机油暂存于危废暂存库。含油废抹布产生量约为0.05t/a，在工业场地设置垃圾箱（筒）收集后由当地环卫部门统一清运处理. （4）生活垃圾 本项目职工人数为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/d，则生活垃圾的产生量为1.5t/a，收集后交由当地环卫部门统一清运。 项目固体废物产生情况如下； 表4-9 建设项目固体废弃物产生情况一览表 序号 名称 产生工序 形态 主要成份 预测产生量 1 废石 开采过程 固态 废石 1477.714t/a 2 沉淀泥沙 沉淀池 固态 泥沙、水 0.5t/a 3 废机油 设备检修 液态 废润滑油 0.5t/a 4 含油抹布 设备检修 固态 废润滑油、抹布 0.05t/a 5 生活垃圾 办公生活 固态 塑料、纸 1.5t/a 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2021）以及《危险废物鉴别标准》，判定固体废弃物属性如下； 表4-10 项目固体废物汇总表 序号 名称 产生工序 形态 主要成份 属性 废物代码 产生量 1 废石 开采过程 固态 废石 一般固废 / 1477.714t/a 2 沉淀泥沙 沉淀池 固态 泥沙 一般固废 / 0.5t/a 3 废机油 设备检修 液态 废润滑油 危险废物 HW08，900-249-08 0.5t/a 4 含油抹布 设备检修 固态 废润滑油、抹布 危险废物 HW49，900-041-49 0.05t/a 5 生活垃圾 办公生活 固态 塑料、纸 / / 1.5t/a 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），本项目各类危险废物的污染防治措施等内容汇总见表。 表4-11 项目危险废物汇总表 序号 名称 类别 代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 防治措施 收集 运输 贮存 处置 1 废机油 HW08 900-249-08 0.5 机修车间 固态 废润滑油 废矿物油 / T,I 桶装 密封转运 危废库暂存 委托处置 2 含油抹布 HW49 900-041-49 0.05 机修车间 固态 废润滑油 废矿物油 / T/In 桶装 密封转运 危废库暂存 委托处置 （5）营运期固体废物环境影响分析 项目实施后产生的固体废弃物主要有废石、沉淀泥沙、废机油及含油抹布、生活垃圾等。其中废机油及含油抹布属于危险固废，委托有资质单位进行处理；沉淀泥沙与废石一起用于回填采空区；生活垃圾定点袋装收集后由当地环卫部门统一及时清运处置。 企业按要求严格做好固废暂存并落实安全处置去向。 ①危险废物贮存场所（设施）合理性分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，要求业主在厂区内建设危废暂存间贮存项目产生的危险废物废机油。要求企业严格按照相关规范落实固体废物收存场地： a、库房内尽量密闭，做到防风、防雨、防晒、防漏。各类危废干湿分区，不同化学属性的固体废物间采用实体墙隔离，不同种类危废存放区域按规范贴/挂明显标示标牌，不得随意堆置。 b、干区进行地面硬化。 c、暂存区外围周边明显位置贴挂标示标牌，注明暂存危废种类、数量、危废编号等信息。 项目拟于机修车间建设1间占地面积约10m2的危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯土工膜，或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s；厂房密闭，以防风、防雨、防晒，外围设计建造径流疏导系统，以防止降雨形成的地面径流的进入。 ②危险废物贮存、转移过程环境影响分析 a.根据企业总图布局，项目各危废产生点至危废库之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线上不涉及环境敏感点。 b.项目各类危险废物在产生点及时收集后，采用密封桶或袋进行包装，并转运至危废库；正常情况下发生危废散落、泄漏的机率不大。 c.危废库内按规范设置渗滤液收集沟和集液槽，库房地坪采取必要的防渗、防腐措施后，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。 d.项目各类危险废物委托专业有资质单位处置，厂外运输由有资质的运输机构负责，采用封闭车辆运输，对运输沿线环境影响较小。。 项目开采废石优先通过井下巷道运输至采空区回填，剩余部分临时堆放在废石中转场，定期外运综合利用。定期更换的废机油收集后委托有资质单位处置。沉淀池污泥每月清理1次，根据固废性质采取合法安全的处置措施。生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一处置，经上述措施处置后，固体废物对环境影响较小。 （6）服务期满后固体废物环境影响分析 项目闭矿后，采矿废石堆存于废石场内堆存，废石场按设计及环评要求采取拦挡及截排水设施，正常工况下对环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 （1）区域地下水概况及水文地质简述 矿区属低山丘陵地貌，海拔最高545m，最低460m，相对高差85m。山坡较陡，坡度15°~ 35°，林木丛生，植被较发育，矿体赋存标高+510～+390m。矿区属于亚热带季风气候，温暖潮湿，四季分明。据气象部门资料，年平均气温18.8℃。一月平均气温7.2℃，极端最低气温-5.2℃；七月平均气温29.3℃，极端最高气温39.4℃。年平均降雨1560毫米，降水日155天，无霜期284天。矿区地处低山丘陵区，受地面气流上升冷热交替作用，气温变化与降水频率高于周边地区，但次降雨延时较短。 地表水主要由大气降水和风化裂隙水补给，主要排泄于池坑小溪流入南村村平江河，当地侵蚀基准面标高394m。 矿体（脉石英）构造裂隙不发育，属阻水构造，矿体富水性弱，透水性差，矿体位于当地侵蚀基准面之上，矿区水文地质条件属简单类型。 矿区岩性简单，主要为角岩化变余细砂—粉砂岩（Z1b）。根据地层岩性、地下水赋存条件、贮水空间及水动力特征，矿区地下水类型主要为基岩裂隙水，水量较少。 基岩裂隙含水层是矿区主要含水层，由浅变质岩组成，出露于整个矿区。地下水赋存于构造裂隙中，富水性、赋水性质取决于裂隙发育程度、裂隙性质等，补给源仍以大气降水为主，动态变化受降水与季节控制。风化带内由于裂隙充填程度高，而富水性极弱。风化带下岩石一般致密坚硬，裂隙多闭合具稀疏分布，岩层含水性差。 矿区北东侧有一条小溪，平时流量为13.75m3/h，暴雨时流量较大。大气降水大多数沿此小沟谷排出矿区。主要排泄于池坑小溪流入南村村平江河，当地侵蚀基准面标高394m。矿区附近水源充足，水质好，适宜饮用，可满足生产生活用水之需。 矿床水文地质条件中等，中段的掘进中，与东部坑道汇合前，注意巷道涌水变化，打超前探水孔，防止东部老窿水，防止雨水季节在大气降水和地表水的大量补给而造成灾害。 （2）地下水污染途径分析 项目生活污水、矿井涌水泄漏后进入地下，首先在包气带中垂直向下迁移，并进入到含水层中。污染物进入地下水后，以对流作用和弥散作用为主。另外，污染物在含水层中的迁移行为还包括吸附解析、挥发和生物降解。 （3）生活污水对矿区地下水环境影响分析 项目生活污水产生量较小，经化粪池预处理后定期清掏用于土地消纳。根据《农村生活污水农业利用的可行性及其对作物与土壤的影响研究》（2018年，浙江大学，李欣）：农村生活污水适度灌溉不仅不会造成水体污染问题，还能为作物生长提供氮、等养分，从而减少化肥用量，缓解因化肥滥用产生的农业面源污染。张悦（2013）开展了大田试验和模拟试验，探讨污水灌溉对稻田湿地环境和周围水环境的影响，试验表明，稻田能吸收利用农村生活污水中的氮素，减少稻田化肥的施用量和氮素向地表的排放量，田面排水的总氮浓度接近《地表水环境质量标准》（3838-2002）的IV类水标准（1.5mg/L），且都优于V类水标准，地表水污染的风险较低。其模拟试验表明，一定浓度的生活污水灌溉不会对浅层地下水造成二次污染，也不会带来重金属污染隐患。项目生活污水产生量较小，污染物产生较少，由此可知，项目生活污水经化粪池与处理后用于土地消纳，对消纳地地下水影响较小。 （4）矿井涌水对矿区地下水环境影响分析 由矿区水文地质条件可知，矿区内无重要的地下含水层，矿区地下水类型有松散岩类孔隙潜水和基岩裂隙水，无大规模含水层分布。含水层与区域地下含水层联系不密切，矿山开采对周围区域地下水含水层影响小，破坏较轻。矿山所采矿石不含重金属等对水质有害物质，对地下含水层水质破坏性小，对水质基本无影响。 区内地下水以大气降水为主要补给来源。大气降水通过各类岩石的孔隙、裂隙及断裂构造破碎带等导水通道渗入补给地下水，在不同的地质构造、地形地貌等自然条件的控制下，做垂直运移和水平径流、汇集。在条件适宜时，以泉的形式排泄于地表沟谷及地势低洼处，或以水平径流侧向补给邻区地下水。因各种类型地下水的含水性、水文地质特征、所处构造、地貌部位的不同，其补给、径流及排泄条件差异较大，地下水总流向与地形坡向大致一致，水力坡度小于地形坡度。 正常工况下，矿区正常开采过程矿井涌水经收集沉淀除氟处理后回用于井下作业，各降尘点降尘及矿区绿化。因此正常情况下不会对地下水产生影响。 为掌握地下水变化情况，要求对矿区地下水实施动态进行监测，监测基岩裂隙水的涌水量，并检测色度、气味和浑浊度等肉眼可见物和pH值。以及生产过程中对矿坑内排水量监测，每年不小于两次，尤其是雨季，加强监测频率。一经发现异常现象，以便及时查找原因予以治理、修复，避免地下水环境受到影响。 土壤环境影响分析 （1）土壤理化性质 项目区所在地及其周边区域成土母岩主要以第四纪冲洪积层砂土、粉砂土、粘土为主，土壤类型以红壤、黄壤为主，呈棕红色、褐黄色或灰褐色，粘质、酸性。矿区范围内植被发育，腐植质厚度约10cm以上。 （2）土壤环境影响类型和影响途径识别 本项目主要在运营期可能对土壤环境产生影响，产生影响的途径主要为废气污染物降落到地表、废水发生泄漏进入土壤以及固体废物迁移扩散至土壤。大气污染物中的颗粒物降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡；废水发生泄漏，渗透进入土壤，致使土壤受到有机物等的污染；固体废物在运输、贮存等过程中可能引起污染物质的散落、迁移，危害土壤环境。 （3）运营期对土壤的影响 如果化粪池、废石堆场、危废暂存间、沉淀池及管网等未采取很好的防渗措施将会导致废水渗入地下污染土壤。建设单位对化粪池、废石堆场、危废暂存间、沉淀池及管网采取防渗措施，铺设防渗地坪，对污水处理系统按照《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求选用硅酸盐水泥严格做好防渗措施；管道、阀门采用优质产品并派专人负责随时观察地上管道、阀门，如出现渗漏问题及时解决；对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，合理设计排水坡度。 土壤盐化是指土地由于盐分积聚而缓慢恶化的过程。在蒸发作用下，地下浅层水经毛细管输送到地表被蒸发掉，毛细管向地表输水的过程中，也把水中的盐分带到地表，水被蒸发后，盐分就留在了地表及地面浅层土壤中，这样积累的盐分多了，又没有足够的淡水稀释并将其排走，就形成了土壤盐化。除在滨海地区，由于受海水浸渍影响而发生盐碱化外，一般的土壤盐渍化主要发生在干旱和半干旱地带，地表径流和地下径流滞留排泄不畅且地下水位较高地区。项目矿区位于南方湿润地区，也不处于滨海地区，矿区地采对地表扰动较小，区域土壤不会出现盐化情况。 土壤碱化过程是由于土壤脱盐时，土壤溶液中的钠离子与土壤胶体中的钙、镁离子相交换，使土壤胶体吸附较多的交换性钠，土壤呈强碱性反应，pH 在8.5~9以上，使土壤物理性质恶化，土壤高度离散，湿时膨胀，干时板结，通透性很差，严重妨碍作物的生长发育。一般以交换性钠占交换性阳离子总量的20%以上为碱土指标（碱化度）。土壤碱化主要发生在长江以北的干旱、半干旱以及荒漠地区，总的气象特点是年蒸发量大年平均降水量的1~10倍。项目矿区位于南方湿润地区，矿区地采对地表扰动较小，区域土壤不会出现碱化情况。 本评价要求建设单位在实际生产过程中应对矿井水进行跟踪监测，当出现矿井水呈酸性时，需采用“中和+絮凝沉淀处理”。地表植被生长主要吸取上部残坡积土层内的水份。由于该处残坡积土层内上层滞水主要受大气降水补给，其次受山坡上方侧向地下水渗出补给。而本区温暖湿润，雨量充沛，大气降水一般可保持残坡积层内水份。 本矿区远离地形地貌景观保护区，区内无重要建筑物、旅游景点及名胜古迹，无国道经过，矿区地下开采后，原生地形局部塌陷，随着开采范围的扩大，可能会进一步影响原来的地形地貌。生产生活设施的建设以及废石的堆放，改变了地形地貌，产生水土流失，对当地自然地理环境产生影响，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大。矿山占用土地类型为有林地、村庄、采矿用地，废水废渣不会任意排放，因此，开采前后土壤性状变化不大。被占土地完全失去原有自然功能，属破坏性占用，但矿山闭坑后可绿化恢复。矿区目前山坡上多为松、杂树及灌草丛分布。 综合分析可知，本项目对土壤环境影响较小。 （5）服务期满土壤环境影响分析 服务期满后，各工业场地进行复垦，复垦完成后，土壤环境影响随即消失，不会对土壤环境造成影响。 6、环境风险分析 矿山开采和一般建设项目环境风险相比有一定特殊性，本次环评的环境风险评价主要参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关规定进行。 （1）风险物质识别 本项目为硅石矿采矿项目，本项目原辅材料、中间物料及产品中涉及的化学品基本情况如下： 表4-12 本项目化学品基本情况表 序号 名称 厂区最大贮存量 备注 1 硝酸铵（炸药） 0.5t 每天由专业爆破公司带入矿区，最大存储量为每天用量 2 柴油 0.3t 柴油发电机用，桶装 3 废机油 0.5t 危废暂存间，桶装 对照《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录B，项目涉及的风险物质主要是硝酸铵（炸药）、柴油、废机油。 表4-13 项目涉及的主要化学品的理化性质及危害特性一览表 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性及健康危害特性 硝酸铵（炸药) 分子式：NH4NO3，无色无臭的透明结晶或呈白色的结晶，易溶于水，易吸湿结块。是铵盐受热易分解，遇碱分解。分子量80.0434，熔点：169.6℃，沸点：210℃，溶解性:易溶于水、丙酮、氨水，微溶于乙醇，不溶于乙醚；高温能分解，加热不分解。 强氧化剂，遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 急性毒性:LD50:4820mg/kg(大鼠经口)对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。 柴油 为轻质石油产品，是复杂的烃类混合物，碳原子数约（10-22）混合物 为压燃式发动机（即柴油机）燃料，主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成（还需经精制和加入添加剂）；由原油、页岩油等经直馏或裂化等过程制得。 易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂 皮肤吸收为主、呼吸道吸入。LD50、LC50无资料。主要有麻醉和刺激作用。未见职业中毒的报道。柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。 废机油 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成，矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。一般常用的添加剂有：粘度指数改进剂，倾点下降剂，抗氧化剂，清净分散剂，摩擦缓和剂，油性剂，极压添加剂，抗泡沫剂，金属钝化剂，乳化剂，防腐蚀剂，防锈剂，破乳化剂，抗氧抗腐剂等。 遇明火、高热可燃 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 （2）生产设施危险性识别 据建设项目的生产特征，本评价对本工程所涉及的几大功能单元中的各个生产设施进行分析，识别潜在的危险单元。 表4-14 主要生产设施潜在危险性识别 危险源 潜在事故类型 采场 开采区岩体失稳，造成地表塌陷，引起地表植被生态等的环境风险 爆破 爆破引起的冲击波、震动、飞石等安全事故。 （3）环境风险潜势初判 根据项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量，与风险导则附录B中的对应临界量比值确定Q值，具体确认情况如下： 表4-15 本项目涉及的突发事件风险物质情况表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量/t 临界量/t 该物质Q值 1 硝酸铵（炸药） 6484-52-2 0.5 50 0.004 2 柴油 / 0.3 2500 0.00012 3 废机油 / 0.5 2500 0.0002 项目Q值合计 0.00432 根据HJ169-2018附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （4）评价工作等级判定 根据HJ169-2018中表1，环境风险潜势为Ⅰ，风险评价工作等级为简单分析。 （5）简单分析 表4-16 简单分析表 项目名称 兴国富春硅业有限公司富家地硅石矿开采扩建项目 建设地点 江西省赣州市兴国县兴江乡南村村 地理位置 经度 E115°45'54.601″ 纬度 N26°32'39.086″ 主要危险物质及分布 炸药暂存于临时贮存区，柴油储存于仓库，废机油储存于危废暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ①爆破材料事故爆炸时有害气体排放造成环境污染； ②废水事故排放对附近水体造成污染影响； ③废矿物油、柴油泄漏对地下水、地表水、土壤造成污染。 风险防范措施 ①必须按相关设计要求对废石场精心施工，确保拦渣坝和截洪沟质量。 ②作好对浅部硐探放水工作，先探后掘，有疑必探；备好相应的排水设施等应急技术措施。确保污废水处理设施正常运转。设置井底水仓，水仓总容积应能容纳 6h~8h 正常涌水量要求，可有效避免矿坑水事故排放。为避免生活污水事故排放，生活污水处理站调节池容积为20m3，以满足事故条件下24h 正常生活污水量储存要求。 ③按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求对危废暂存间地面及裙脚采取防渗措施，并将废矿物油装入容器内，同时依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）有关要求，确保暂存期不对环境产生影响。 ④按照国家、省关于企业突发环境事件应急预案编制规范要求，完善并及时更新企业应急预案编制、评估、备案，并根据环境风险应急预案开展本项目风险应急工作。 ⑤本项目爆破材料不长期贮存，仅在爆破当天运往矿区，炸药在运输过程中应尽量选择人群稀少的夜间和尽可能避开穿越城镇的公路。 7、地质灾害影响 （1）地下采空区影响 埋藏在地下的矿床被采出后，便在相应的空间形成了采空区，原岩体的应力平衡遭到破坏，从而引起采空区上部地层的地压活动，有可能使地表发生移动和陷落。 根据矿区地质灾害评估报告结论：地表移动区主要分布在矿山道路和岩石移动范围其他区域，在采空区移动范围内，无重要工程设施分布，无固定居民点分布，只分布有少量矿区生产工棚，因此，其危害性相对较小。地质环境影响较轻，但可能发生地面塌陷和地裂缝，破坏地表地貌景观和生态，地质环境将受到一定程度的影响。 （2）采空区的处理 ①采场安全要求 采场正常生产时，作业人员进入采场前要仔细检查顶底板围岩、上部矿体的稳固性，并通过撬杆进行撬毛问顶，确保采场安全后方可作业。 留矿采矿法在回采过程中及时将围岩填在采场空区中，采场中每次留下的仅是一个相当于2m高的分层巷道，采场周边地压只是有少量变化，不易产生片帮或大范围的空区顶板突然冒落事故，因此在采矿作业中，矿山作业人员一定要加大对采场每个分层的顶部观察，进入采场前要仔细检查顶底板围岩、上部矿体的稳固性，并通过撬杆进行撬毛问顶，确保采场安全。 A、企业应确定合理的开采顺序，并在开拓系统形成后，形成较完整的通风安全出口系统后，方准生产。 B、每个采场必须有两个或两个以上出口，并连接上下通道，安全出口的支护必须坚固。 C、设计中规定保留的矿柱、岩柱在规定的期限内不得开采或者破坏，必须严格保持矿柱的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其在整个利用期间的稳定性。 D、矿柱回采方案必须在回采设计中同时提出，中段矿房回采结束，其上部中段的矿柱应立即回采或部分回采，并应采取后退式回采方式。回采顶柱、间柱应预先检查运输巷道的稳定情况，必要时采取加固措施。 E、放矿人员应与采场内的作业人员密切联系，在放矿影响范围内不准上下同时作业。采场放矿作业出现悬拱或立槽时，严禁人员进入悬拱和立槽下方进行处理。禁止人员直接站在漏斗的矿石上或漏斗内处理堵塞。 F、必须建立顶板管理制度，及时进行现场检测，做好预测、预报工作。回采作业前，必须先处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方准进行回采作业，禁止在同一采场同时进行凿岩和处理浮石。 J、作业中发现冒顶征兆，应停止作业进行处理；发现大冒顶征兆，应立即通知作业人员撤离现场，并及时上报。 ②采空区管理 所有分层回采结束后围岩不能自行崩落时，确有不稳固的要采用强制崩落，避免大范围的空区顶板冒落。另外，正在开采的采矿场由专兼职安全员用形变仪或竹杆(土法)检测顶底板及顶部矿体压力、位移变化，以防塌方伤人。 A、年度开采计划中提交地下有关地质资料，移动大范围、采空区处理等方面的报告，并做好资料统计与整理工作，报矿山总工程师审批。 B、及时在地表塌陷地区设观测点、明显标志或栅栏，通往塌陷区域的巷道要封闭，不准人员进入塌陷区和采空区。 C、矿山实测图中应标明采空区及废弃井巷的处理进度、方式、数量及地表塌陷区位置，并及时根据采空区变化情况更新图纸。 D、编制采空区处理方案，指定专人负责采空区的地压管理，及时进行现场监测，做好预测、预报工作。 E、发现大面积地压活动征兆，应立即停止作业，将人员撤至安全地点。 F、矿区主要进风风流不得经过采空区和塌陷区，需要经过进，应砌筑严密的通风假巷引流。制定应急预案。 J、在采空区内留足够的矿柱支撑顶底板，矿柱原则上不回收。 H、已完成采矿的采场要及时封闭，防止人员进入。 ③井巷围岩稳定性 地下开采时，巷道主要分布在矿层附近，巷道顶底板围岩主要为绿泥绢云母千枚岩和绢云母绿泥千枚岩，为变质岩，且厚度大（大于100m），矿体与围岩岩石类型属硬岩，抗压强度高，一般岩石节理裂隙不发育（地表见有风化裂隙）。岩层为相对隔水层，岩层完整性好，稳定性较好，在井巷挖掘过程中一般不易产生地面塌陷和地裂缝。但在掘进到强风化带时，井壁及顶板稳定性较差，易产生掉块、垮塌。当遇断层破碎带时，岩体较破碎，有渗水、滴水现象。出现以上情况均可能产生冒落的危险 8、退役期环境影响分析 采矿业作为仅次于农业的人类第二大生产活动，除了在矿体开采和生产加工过程中对区域环境造成不同程度污染外，采矿和生产活动结束后整个矿区的生态恢复越来越受到人们重视。根据我国《矿产资源法》和其他相关法规，目前正在开采或即将开采的矿山，在矿山开采过程中和开采活动结束后，应该有完善的废弃物处置与土地生态恢复的方案。 （1）退役期的主要环境问题 项目总服务年限11年。服务期满后，对环境造成污染影响已明显减少，随着生产设备和人员的撤离，最终消除对环境的影响。工业用地若未及时复垦对生态环境及当地景观将造成明显的影响，如不采取有效恢复措施，对生态环境的影响将是长期的。因此，服务期满后的生态恢复及废弃地的再利用必须引起高度重视。 （2）废弃物处置 ①生产设备处理 企业退役以后，应妥善处置其设备。属于行业淘汰的范围、不符合当时国家产业政策和地方政策的设备，应予报废，设备可按废品出售给回收单位。退役时尚不属行业淘汰范围的、符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给同行企业。 ②原材料和产品的处理 清运残余的原矿、废石，该项目原材料和产品均不含危险物品，对环境无影响。 （3）退役期矿区生态恢复 项目退役后由企业负责进行生态恢复，防止因土壤裸露而造成水土流失等环境问题。本评价所称生态恢复是指对采矿过程引发的结构缺损、功能失调的极度退化的生态系统，借助人工支持和诱导，对其组成、结构和功能进行超前性的计划、规划、安排和调控，使已退化生态系统发生逆向演替，最终重建一个符合实际需求的可持续的生态系统。 ①退役期生态环境影响分析 项目建设单位需对矿区滑坡等进行监测，在出现滑坡体后，对其进行圈围，并划出危险区域，禁止人、畜进入。其次对其采矿区内破坏的地表进行植被恢复，若不恢复则在暴雨期间会产生大量的水土流失，对周边环境产生影响。 矿山退役后，工业场地一般需拆除地面建筑，通常遗留部分废墟及裸露的岩土场地、工业污物，既有碍观瞻、污染环境，亦不利于水土保持。 矿山道路在使用结束后大多宜予以保留（特别是主干道路），以方便当地村民出行及劳作。项目矿山在开采结束后道路可交给当地村民使用。 ②退役期矿区生态恢复措施 矿山生态恢复主要是对矿业开发形成的工业场地和露采区等损毁压占的土地，采取综合整治措施，经过工程复垦、生物复垦和监测、管理、修复三个阶段，恢复土地的使用价值和环境生态。 矿山废弃地是一种极端生境，不具备正常土壤的基本结构和肥力，土壤生物不复存在，几乎没有具活力植物繁殖体，作为一种极端裸地，植物地自然定居和生态系统地原生演替过程极其缓慢。根据当前已经具备的成熟技术手段，参考国内已有非金属矿山的成功经验，对本项目退役后的废弃地进行生态恢复规划。 项目在退役后工业场地和矿区内生态恢复应按项目编制的水土保持等方案方案中的措施进行实施，保证矿区资金在退役后能对整个矿区进行生态恢复。本矿山退役期对工业场地、采场、废石堆场、矿山道路等进行终期植被恢复和工程治理，工程各项措施按项目水土保持等方案方案进行。 通过对矿区工业场地进行复垦和植被恢复，基本可恢复其原有的生态环境。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 矿区位于兴国县兴江乡南村村，矿区范围不在《矿产资源法》第二十条规定不得开采矿产资源的地区内，不在自然保护区、风景名胜区、国家地质公园、饮用水源保护区、国家公益林等各类闲置勘查开发区域内，矿山属于地下开采矿山，矿区范围内没有基本农田。 矿区属兴国县兴江乡管辖，矿区范围由5各拐点圈定，开采深度540m至420m标高，矿区面积0.996km2。依据《赣州市兴国县生态保护红线划定范围》，项目不在兴国县生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。 项目所在区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量现状良好，具有一定环境容量，项目建成后，各项污染物得到有效合理的处置，对周围环境的影响较小，不会改变区域环境功能区划。 项目用水来自矿区涌水和地下水，用电由当地电网供给，项目有充足的原辅料及能源的来源，建成后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的用水用电资源不会突破区域的资源利用上线。 项目为硅石矿开采扩建项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）中“允许类”，根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》，项目生产选用的设备不属于落后设备。于2022年2月15日取得兴国县行政审批局出具的备案通知书（项目统一代码为：2202-360732-07-02-942175）。符合国家和地方产业政策。 项目符合《江西省矿产资源总体规划（2021-2025）》及《赣州市矿产资源总体规划（2021-2025）》相关要求。 综上，从规划的角度，本项目选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期环境保护 ①为避免弃渣堆置不当产生水土流失，影响施工以及交通，出渣必须严格按主体工程施工图设计指定的渣场集中堆放，不得沿途随意倾倒。在施工过程中，若承包商提出在环境保护、水土保持、经济及技术可行性上更好的弃渣方案或替代方案，必须和主体设计单位、施工监理协商后进行相关水保设计，报经相关部”批准后实施。 ②对于可利用的石质弃渣，尽可能用作路肩、挡墙、排水沟、构筑物等工程部位的建筑材料，以减少弃渣量。对于不能利用的石质弃渣，在堆放过程中，尽量将粒径较大的块石堆置在渣体前缘，使渣体排水良好，降低渣体浸润线。施工弃渣过程中，每次弃渣结束后均应进行碾实，渣体压实度不小于85%。 ③在弃渣开始前完成拦挡和排水措施，严格遵照“先拦后弃”的原则，弃渣结束后，尽快进行植物措施，避免坡面场面长时间裸露。 ④弃渣在运输过程中运渣车辆必须加盖车顶盖板，采用密闭方式运输，同时注意控制车速，减颠簸，避免弃渣在运输过程沿路洒落进入沿线水体从而对水环境造成影响。特别是在跨河运渣时严禁超载运输，过桥时减速慢行，禁止趣车，确保弃渣运输安全。 2、施工结束后临时工程占地恢复措施 项目服务完成后，对施工期临时工程（包括施工场地、施工便道等）占地进行恢复。拆除场地内所有设备，按照“适地适树”的原则对施工场地采取合适的生物措施，恢复和提高植被覆盖率，达到保持水土、改善生态环境的目的。本项目结合周边土地利用性质，通过采用多树种、多草种的立体配置，使施工期临时占地绿化措施不仅起到防治水土流失的目的，并且在植物配置上相互配合，在空间层次、树形组合、色彩搭配和季相变化方面，满足项目沿线对景观环境的建设要求。植被恢复过程中应考虑选择适合当地适生速成本木植物，灌木，草本植物。 3、陆生植物保护措施 ①避让措施 施工布置时对一些生活设施、施工生产等的选址应避开生产力相对较高的林地区域及基本农田区域，其所对应的废石场的设置应少占耕地、不占耕地。 ②消减措施 在林地与旱地路段施工时，施工活动要保证在征地范围内进行，施工临时占地要尽量缩小范围。减少对林地和旱地的占用，临时占地优先选用荒草地。 ③恢复与补偿措施 植被恢复措施是主要的植物保护措施，对植被的恢复应根据当地的地理环境、气候特点，因地制宜、因时制宜选种恢复。在植被恢复措施中应注意的技术要点如下： 保存林地永久占地和临时占地的熟化土，为植被恢复提供良好的土壤。对建设中永久占用林地部分的表层土予以收集保存，撤在其他土壤贫瘠区域上，改良贫瘠土壤，增植乔木、灌木以优化区域植物群落结构，促进生态环境的改善；临时占地在施工前也应保存好熟化土，施工结束后及时清理、松土、覆盖热化土，复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化。 对施工中形成的次生裸地进行及时覆土、还林。植被恢复过程中应考虑选择适合当地适生速成本木植物/灌木/草本植物。此外，还可充分利用地理条件和气候资源，恢复和提高生产力，发展种植业，扩大经济植物的种植面积和种类。 ④管理措施 在施工期，加强对施工区域植被的监控与管理，尤其是涉林施工区域，如森林火灾预防与火险监测、植被覆盖率监测、植物多样性监测等。同时，在植被恢复中植物种苗的选择应经过严格检疫，防止引入病害。 4、陆生动物保护措施 ①管理措施 提高施工人员的野生动物保护意识，严禁捕猎野生动物。评价区蛇类、鸟类等较多，对施工人员进行教育培训，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家级野生保护动物，在施工时严禁进行猎捕，严禁施工人员和当地居民捕杀野生动物。 野生鸟类大多是晨昏外出觅食，正午休息。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午爆破施工。 施工期间加强排土场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水污染，最大限度保护动物生境。 从保护生态与环境的角度出发，建议本工程开发建设前，尽量做好施工规划前期工作：施工期间加强排土场防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响。要重视对非评价区的人、畜和工程施工人员被毒蛇咬伤的防治和防疫工作。 ②工程措施 A.项目建设业主与施工方签订野生动物保护责任书，促使施工方对施工人员开展有效管理。 B.施工过程中使用降噪设备，降低噪声影响范围。 C.利用标牌、指示牌等宣教手段，开展宣传教育工作。 D.施工区范围相关的施工标识应完整、规范，以合理引导评价区交通，降低施工对评价区的影响。 E.运输车辆以无鸣笛方式在评价区运行，减少对鸟类与兽类的干扰。 F.施工车辆行进中发现野生动物通过公路，应主动停车避让，让其安全通过：禁止强行驱赶和呜喇叭惊吓野生动物。 G.合理安排工作时间，尽量避免夜间施工，降低强灯光对附近山体照射时间。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运营期生态环境保护措施 1、各场地生态保护措施 ①加强管理，确保废水处理设施正常运行，以减轻废水对水环境的影响。 ②防治水土流失，对固体废物处置设施进行专门监管，出现状况时应及时采取措施处理，以减少水土流失。 （1）矿部与采矿工业场地 施工期加强采矿工业场地的绿化，种植常绿植物植被，一方面可补偿由于工程建设引起的植被破坏，另一方面可美化、绿化场区工作环境。 工程服务期满后，根据适宜性评价结果，矿山闭坑后需要进行复垦的采矿工业场地及矿部面积为1.02hm2，复垦方向为有林地。 为了复垦后的土地能适宜作物的生长，需要回覆表土，本项目所需覆土取自主废石场内存储的表土。本方案拟回覆表土厚度为0.4m的土壤，覆土土壤的pH值范围为5.5-8.5，含盐量不大于3％。如果土壤达不到种植标准应该进行培肥。需表土4080m3。用平地机对回覆表土平整，土地平整10200m2。 在地表种植乔木，同时撒播草籽。乔木树种选择湿地松，草种选择芭茅、百喜草狗和牙根草，草种各占三分之一。种植湿地松按株行距为3m×3m，种植密度为1111株/hm2，草种播种量为140kg/hm2，需草种142.8kg。。 （2）废石场 根据适宜性评价结果，需要进行复垦的废石场面积为0.68hm2，复垦方向为有林地。为了复垦后的土地能适宜作物的生长，需要回覆表土，本项目所需覆土取自主废石场内存储的表土。本方案拟回覆表土厚度为0.40m的土壤，覆土土壤的pH值范围为5.5-8.5，含盐量不大于3％。如果土壤达不到种植标准应该进行培肥。需表土2720m3。用平地机对回覆表土平整，土地平整0.68hm2。地表种植乔木，同时撒播草籽。乔木树种选择湿地松，草种选择芭茅、百喜草狗和牙根草，草种各占三分之一。种植湿地松按株行距为3m×3m，种植密度为1111株/hm2，草种播种量为140kg/hm2，需草种95.2kg。。 营运期间，应在原矿堆场/废石场周边种植藤蔓型植物，尽量减少裸露面积，设置原矿堆场/废石场挡渣墙，防止水土流失；在原矿堆场/废石场周边种植常绿植物，避免暴雨时大量雨水对废石场边坡的冲刷。 服务期满后对原矿堆场/废石场进行复垦，选土造林。矿区复垦可采用客土为覆盖层，厚度约30～50cm，用以补充场地有机质，提供植物生长所需养分，并分层压实以减缓水分渗透速度。有效防止裸露场地对周围环境造成的风蚀扬尘废石堆场污染，美化当地环境，恢复场地的生态环境功能。 2、野生动植物保持措施 ①严格控制工业场地面积，尽量减少对植被的破坏。建设单位应组织有效的环境保护管理队伍，加强管理，采场要竖立标识牌以及遵守环境保护有关规定。 ②增强工作人员的环境保护意识，杜绝因对工作人员的流动管理不善及作业方式不合理而产生对植被和土地资源的人为影响和破坏。如：工作人员对植被的任意践踏、焚烧；机械、车辆操作驾驶人员超越生产活动范围而对植被造成碾压；固体废物任意堆放而埋压植被等。 ③将滑落到山坡植被上的土方尽快清理，使植被恢复原有的生长状态。项目施工过程中应加强管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏。 ④合理规划矿山开采顺序，分阶段对矿山进行复垦，恢复地表植被。 ⑤提高施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物，工作人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在建设区及其周围捕猎野生动物： ⑥开采作业机械选用低噪声、低振动设备，避免高噪声设备同场地同时作业，减小作业噪声对周边动物的影响： ⑦开采期间加强作业人员的卫生管理，避免生活垃圾、生活污水直接排放，最大限度保护动物生境。 采取本项目运营期提出的措施，可有效防治水土流失，降低颗粒物对周围植物的影响，减少对野生动植物的干扰，本项目采取的生态保护措施可行 3、矿区生态恢复措施及方案 根据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规[2017]4号）中的《非金属矿行业绿色矿山建设要求》，切实履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务，做到资源开发利用方案、矿山地质环境治理恢复方案和土地复垦方案同时设计、同时施工、同时投入生产和管理，确保矿区环境得到及时治理和恢复。切实做到边开采、边治理，修复、改善、美化采区地表景观。 4、生态恢复复垦措施 根据《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》，复垦范围主要是项目区范围内被破坏的土地，确定的复垦责区面积为2.02hm2，矿区废石场及闭坑后露采场复垦率达到90%以上，植被覆盖率达到70%以上。 复垦工程主要如下。 （1）地表构筑物拆除清理工程 在矿山生产服务期满闭坑后，拆除建筑物（全部清除），拆除矿山建筑物总面积1187m2。拆除后使用2m3挖掘机装运石渣的方式清运，估算约1/3可二次利用，其他约2/3采用人工装载重汽车清运垃圾，部分用于充填井下，其余外运。 （2）井口封堵 本矿有1个斜井，3个平硐。矿山闭坑前、后需对1个斜井，3个平硐井口进行封堵。斜井在井筒斜深20m处砌筑砼拦挡坝，拦挡坝用C15砼底板砌筑，砌筑厚度1m；再利用废石或生活区建筑垃圾回填，井口5m填筑原生砂土并压实，靠地表1m浆砌石封堵；平硐利用废石或生活区建筑垃圾回填20m，靠地表1m浆砌石封堵。井口封堵后须进行绿化，设立专门的标识牌，并做好隐蔽工程记录，填图归档。 （2）覆土工程 为了复垦后的土地能适宜作物的生长，需要回覆表土，本项目所需覆土取自主废石场内存储的表土。拟回覆表土厚度为0.4m的土壤，覆土土壤的pH值范围为5.5-8.5，含盐量不大于3％。 （3）翻耕平整工程 矿山终采建（构）筑物拆除清运后需对采矿工业场地进行翻耕平整。翻耕平整总面积为1.7hm2（矿石仓库、废石临时堆场、值班室、办公室、宿舍、工业场地等）。土地翻耕主要是针对工业场地内建筑拆除清理后表土翻松，翻耕深度为50cm，翻耕工作量743m3（采用1m3挖掘机进行翻耕）。场地平整内容主要是针对翻松表土后的表土平整工程，表土平整采用推土机进行平整，推土距离为50m。 （4）有林地恢复工程 主要针对复垦为有林地的废石堆场、矿部及采矿工业场地。总复垦面积1.7hm2。复垦方向均为有林地。 植物工程设计：鉴于复垦区土壤偏酸性，在植被选择上，可选择适合本地土壤种植的植物作为主要的种植树种。本次设计种植马尾松。 因复垦后的土壤较贫瘠，需增加土壤有机质和养分含量，改良土壤性状，提高土壤肥力。改土措施可采用土壤培肥的方法来涵养土壤。 5、矿区地质灾害保护措施 针对防治区内各矿山工程可能诱发或加剧的地质灾害如滑坡、崩塌、地面塌陷、地裂缝、含水层破坏、土地损毁及地形地貌景观破坏等具体防治对象，提出具体保护措施如下。 （1）崩塌 矿区稳定性中等的自然斜坡及人工边坡存在发生崩塌的可能性。预防措施主要是采取避让、清理、削坡放坡、建挡土墙、截排水、绿化等保护性技术措施，并实施监测等。 （2）滑坡 矿区稳定性中等的自然斜坡、人工边坡以及废石场存在发生滑坡的可能性。预防措施主要是合理统一堆放废石弃土，设计稳定的边坡角、挡土墙和排水系统；采取避让、削坡（选择合理的坡角范围）、挡土墙、上部修筑截排水沟、绿化等保护性技术措施，并实施监测等。 （3）地面塌陷 地下开采过程中及结束后形成的采空区，可能存在塌陷及诱发的地面塌陷、沉降、地裂缝的可能性。预防措施主要是严格按开发利用方案设计的采矿方法采矿，在矿山境界内侧、断层上下盘和地表有水体处留设足够矿柱，并且采空区实行尽量多地回填等必要的保护措施并做好相关监测、示警工作；地面工程尽量避开采空移动影响范围；对于已经发生的地面塌陷及地裂缝应及时覆土回填夯实、粘土防渗、平整绿化等措施。对地裂缝治理应根据地裂缝的规模和危害程度采取不同的措施：规模和危害程度较小的，采用土石填充并夯实，防渗处理等措施；规模和危害程度较大的，可采取填充、灌浆等治理措施。 （4）泥石流 废石堆不按要求堆放存在发生泥石流的可能性。预防措施主要是首先严格按设计要求和有关规范进行废石的排放。同时采取清理泥土石、对沟谷水流进行疏导、对周边进行植被恢复、截排水等保护性技术措施。 （5）含水层破坏 矿山开采对含水层影响程度轻。基岩风化裂隙含水层富水性差，矿井涌水量小，影响范围有限，矿山开采不会对含水层造成破坏，因此不需要对含水层进行相关的治理。 （6）地形地貌景观破坏 矿山开发建设损坏原地貌、占压土地主要是矿石堆场、废石堆场、工业场地及矿山公路，不同程度地破坏了原有地形地貌景观。预防措施主要是优化开采方案尽量避免或少破坏耕地；合理堆放废石，加大综合利用量，减少对地形地貌的破坏；边开采边治理，及时恢复植被；拆除清理地表构筑物及废石、边坡加固、覆土喷播、植树种草等保护性技术措施，使其基本恢复到原有功能。 （7）土地及植被资源的保护防治 ①采矿活动严格限制在开采方案确定的范围内进行，不允许无故扩大活动范围，在保证边坡稳定和生产安全的前提下，尽量避免毁坏开采区以外的植被及树木。 ②矿山开采中剥离的表土，可等矿山开采结束后，用以复垦时回填土等，恢复土层及植树绿化。 ③对矿区开挖后的工作平台及其它场地，采取有效措施进行治理，尽量减少水土流失。同时加强矿区周围的绿化工作，改善生态环境。 采取本项目运营期提出的措施，可有效防治水土流失，降低颗粒物对周围植物的影响，减少对野生动植物的干扰，本项目采取的生态保护措施可行。 7、矿区生态恢复措施及对策 根据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规[2017]4号）中的《非金属矿行业绿色矿山建设要求》，切实履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务，做到资源开发利用方案、矿山地质环境治理恢复方案和土地复垦方案同时设计、同时施工、同时投入生产和管理，确保矿区环境得到及时治理和恢复。切实做到边开采、边治理，修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的采坑，在保证不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填。 根据《江西省兴国县兴江乡富家地矿区硅石矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》，该方案矿山服务年限为6.5年（含0.5年基建期），另外考虑矿山环境恢复治理与土地复垦工作采用边生产边治理的方式进行，且闭坑后1年的时间对工业场地等破坏的土地进行复垦，后期林地抚育期为3年。所以，本复垦方案的服务年限为11年，即2020年11月至2031年5月。本次矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案分为近期、中期、远期三期实施。 近期工程：为矿山基建生产期，为边生产、边保护治理。主要内容有：①方案报审；②专项工程设计安排；③修建截水沟，废石堆按规范要求顺序排放弃土废石；④对各工业场地内不稳定自然边坡及人工边坡进行监测整治工作；⑤对废水水质、土壤进行监测。避免或减轻对水资源及土壤的污染和对居民生产生活用水的影响；⑥对岩石移动范围内可能发生的地面沉降、地面塌陷及地裂缝进行监测，并对比监测数据，提交矿山地质环境监测分析结果报告。并安排人员进行日常巡查，发现地面塌陷、地裂缝等地质灾害应及时报告，并及时用粘土回填、夯实；⑦提交阶段性地质环境保护与恢复治理工程竣工总结报告。 中期工程：主要为矿山停采后的全面恢复治理。主要内容有：①对各工业场地建筑物进行拆除清运、翻耕后植树种草，对废石堆场、矿石堆场进行清运、覆土绿化；②对各平硐口、斜井进行回填、封堵、绿化。做好隐蔽工程记录，并填图归档；③对不稳定边坡及时进行处理；④对采选矿废水水质、土壤进行监测；⑤对可能发生地面塌陷及地裂缝的岩石移动影响范围进行定期的监测，并对比监测数据，提交矿山地质环境监测分析结果报告。并安排人员进行日常巡查，发现地面塌陷、地裂缝等地质灾害应及时报告，并及时用粘土回填、夯实；⑥提交阶段性地质环境保护与恢复治理工程竣工总结报告。 远期工程：主要是矿山对复垦效果进行监测及管理维护，主要防治工程有：①对截排水沟、挡土墙（已有）定期进行管护，对采选矿废水水质、土壤进行监测；②对可能发生地面塌陷及地裂缝的岩石移动影响范围进行定期的监测，并对比监测数据，提交矿山地质环境监测分析结果报告。并安排人员进行日常巡查，发现地面塌陷、地裂缝等地质灾害应及时报告，并及时用粘土回填、夯实；③对复垦效果进行监测及管理维护；④提交矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程整体竣工报告。 8、地质环境监测方案 （1）监测目的 为掌握矿山地质环境的变化趋势，为矿山安全生产及矿山地质环境保护与综合治理提供依据，应对矿山采空区设置监测点，长期监测矿山地面沉降、地面塌陷、地裂缝情况，避免发生地面沉降、塌陷等地质灾害危害矿区人员生命财产安全；运用实地巡查法，对矿区内滑坡、崩塌点进行监测，雨季应适当加密频率，大爆雨过后必须巡查。 （2）监测内容 矿山的地质环境监测工程应贯穿于整个矿山服务年限，具体有以下几方面： ①各工业场地周边稳定性较差的自然边坡等可能形成的崩塌、滑坡等灾害隐患点； ②岩石移动影响范围的地面沉陷及地裂缝监测； ③由于矿山建设及开采等对当地地形地貌景观的破坏区域。 （3）监测方法 主要监测方法是采用定位观测和实地巡查相结合，发现安全隐患应及时通报处理。同时加强矿山监测管理工作，成立环境监测领导小组，把责任落实到人、到岗，完善矿山地质环境监测的各项规章制度。 ①崩塌、滑坡隐患的位移监测 地表变形监测：主要为相对位移监测，采用测缝法的简易监测法，在滑坡、崩塌裂缝、崩滑面、软弱面两侧设标记或埋桩（混凝土桩、石桩等）、插筋（钢筋、木筋等）、或在裂缝、崩滑面、软弱带上贴水泥砂浆片、坡璃片等，用钢尺定时测量其张开、闭合、位错、下沉等变化。每个月监测一次，汛期、雨季、防治工程施工期加强监测，发现位移明显异常，及时采取有效的应急措施。 滑坡、崩塌形成和变形相关因素监测：主要监测地表水位、流量、流速等，并进行相关分析，监测频率为每个月监测一次，汛期、雨季加强监测；监测降雨量、气温、风速等，并进行相关分析；同时结合矿山开挖、削坡、加载等人为活动进行相关分析。滑坡、崩塌宏观变形地质监测：定时、定路线、定点调查滑坡、崩塌出现的宏观变形情况（裂缝的发生和发展、建筑物变形开裂等），以及与变形有关的异常现象（地下水地表水水位异常等），并详细记录。监测频率为每个月监测1次，汛期、雨季加强监测。 主要监测仪器：混凝土等监测桩、倾斜仪、应变测量计、水压测量仪、GPS。 ②地面沉陷及地裂缝的监测 采用水准测量对地表移动进行地表监测。在岩石移动范围内地面按十字型均匀布置15个地面沉陷监测点（二等水准测量），2个水准监测点。地表变形观测点与基准点构成沉降监测网，按四等水准测量的要求进行测量。主要监测岩石移动范围内地面水平变形量和下沉量的变化，委托有资质的单位每个月定时监测1次，水准监测点监测频率为每两个月监测1次，汛期、雨季加强监测。并派专人进行巡查地面塌陷、地裂缝地质灾害。对较大规模的地表裂缝，监测裂缝宽度、长度和深度。每次监测结束后，应提交观测成果表；观测点位分布图及各周期变形图、观测分析报告。 主要监测仪器：遥感解译、GPS、全站仪、水准测量仪、监测桩测量等。 ③地形地貌景观破坏的监测 人工现场调查，采用简易现场量测来判断，或参考土地利用现状图、地形图、土壤质地、居民点信息及土地权属调查及不同时期照片进行对比。定时监测矿山建设及开采等对当地地形地貌景观的破坏面积及破坏程度，每年监测1次。 主要监测仪器可采用：遥感解译、全站仪、测亩仪、面积测量仪等。 ④对矿坑涌水及废石场淋溶水进行水质监测 采用人工采样或现场测量的方式定期测量沉淀池下游沉淀中和处理后的水体水质。水质监测点布设在沉淀池下游溪流及坑口排水位置，各布设一个水质监测点。试验方法主要为简分析，水质监测项目为主要为pH、总硬度、矿化度、氯化物、硫酸盐、三氮及细菌学指标等。监测频率为1次/半年，汛期、雨季加强监测。每次监测结束后，应提交：观测成果表，观测点位分布图及各周期变形图，观测分析报告。监测年限为矿山服务年限。 主要监测仪器可采用：便携式水质检测仪、水质采样器、原子吸收光谱仪等。 （4）监测布设 ①位移监测点：稳定性中等的自然边坡及人工切坡共设计有 5 个监测点，分别布置于自然斜坡、人工切坡坡度较陡位置、废石场挡土墙位置。 ②地面塌陷及地裂缝监测点：均匀布设于岩石移动影响范围内，一共布设有7个地面沉陷及地裂缝监测点，根据地层产状及走向，各监测点之间间距间距约数百米不等；水准监测点布设于岩移范围外矿部。 ③地形地貌景观破坏的监测点：主要包括选厂、废石堆、工业场地等几大块工业场地。每年测量一次矿山建设及开采等对当地地形地貌景观的破坏面积及程度。 ④水质监测点：四个监测点，布设在沉淀池下游溪流及坑口排水位置，水质监测项目为主要为pH、总硬度、矿化度、氯化物、硫酸盐、三氮及细菌学指标等 （5）复垦效果监测 土地复垦效果监测主要是郁闭度、成活率、危岩治理体积、绿化面积、土壤水溶性盐监测等复垦效果的监测。土地复垦效果监测设置专门的监测人员，记录土地复垦各项措施的效果，为实施管护措施、调整复垦措施设计提供依据。 危岩治理体积监测方法采用对比监测法，监测频率为每年两次。土地质量（土壤水溶性盐）监测方法采用随机抽样法，监测频率为每年两次。复垦植被（绿化面积）监测主要是林地植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等，草地植物生长势、高度、覆盖度、产草量等。监测方法为随机抽样型，复垦工程竣工后每年监测两次。 针对地面、含水层破坏、地形地貌景观和复垦效果监测点的特点，设计在矿区布置17个常规监测点。 监测工程部署详见下表 表5-1 监测工程部署一览表 生产阶段 监测项目 监测内容 监测方法 监测点数 监测频率 年监测次数 监测年限 总工作量 技改、生产期 采空塌陷 地表形变监测 水准测量法 2 2 次/月 24 6.5 312 地下形变监测 高密度电法 2 2次/月 24 6.5 不稳定边坡 地表变形监测 测距法 2 2 次/月 24 6.5 312（1723） 降雨量监测 测量法 1 自动监测 265 6.5 地下水环境 水位水量监测 手动监测法 2 3 次/年 3 6.5 39 地下水质监测 采样送检法 2 3 次/年 3 6.5 地形地貌破坏 土地压占规模 遥感影像 / 1 次/年 2 6.5 13 植被损毁面积 遥感影像 1 1 次/年 2 6.5 闭坑期 地下水环境 地下水质监测 采样送检法 2 2 次/年 2 6.5 26 地形地貌恢复 绿化面积盖度 遥感影像 1 1 次/年 1 6.5 6.5 二、运营期废水污染环境保护措施 1、矿坑涌水 采矿废水主要为巷道降尘废水和极少量凿岩机冷却废水，主要污染物为SS，该部分废水与矿井涌水一起经井下水仓沉淀后，回用于井下作业面及运输巷道等降尘洒水，其余全部经水泵抽送至地表沉淀池后外排至平江，矿井涌水水质总体较好，遇雨季或开采条件变化时SS偏高。 本评价要求项目在矿区低洼处建设不小于10m3的总沉淀池1个，沉淀池采用三级沉淀处理工艺，用于处理矿硐涌水。矿硐涌水外排量约180m3/d，扣除地采降尘废水111.97m3/d的处理余量，10m3的总沉淀池可使得最大矿硐涌水有效沉淀时间达3.5h。 平流沉淀池的矿硐涌水沉淀3小时悬浮物的去除率为85%左右。项目矿硐涌水悬浮物产生浓度以160mg/L计，悬浮物去除85%后浓度为24mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准。 矿井涌水经沉淀处理池沉淀后，回用于生产，既减少水资源浪费，也减少污染物排放。通过沉淀池处理措施在实践中被广泛采用，是硅石矿山矿井涌水常用的处理措施，其技术性和经济性在实践中被证明是可行的。 2、雨季淋溶水 矿山开采过程中手选后品位高的矿石堆置在矿石仓库进行拖运，手选抛废的废石暂堆存于临时废石堆场，当遇降雨等情况下，由于废石暴露空气中长时间受氧化风化等作用，可能会有氟化物溶出，形成含氟径流废水，必须对其收集、处理。项目废石场淋溶水产生量为0.312m3/d。项目开采矿山地质环境保护与治理恢复方案要求在废石场下方设置挡土墙和截排水系统，淋溶水顺地势流入排水沟，产生的淋溶水经沉淀后外排，堆场淋溶水水质情况简单，主要污染物为SS，且浓度较低。 3、生活污水 本项目生活污水产生量为1.1m3/d。经化粪池处理后定期清掏，用于周边施肥，不外排，对外界水体影响较小。 综上所述，本项目生产废水经过沉淀处理后出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的要求，并部分回用于井下生产及矿区工业场地洒水降尘等，节约地方水资源，提高水的重复利用率，同时减少废水排放量，有效保护了本项目受纳水体水质；生活污水经化粪池处理后，能够满足农田灌溉水质布置的限值要求。因此本工程采取的废水治理措施可行。 三、运营期大气污染环境保护措施 （1）采矿及装卸粉尘防治措施 矿山为井下开采，爆破时使用洒水抑尘、湿式凿岩、铲装运输过程中及时洒水等措施，对运输巷道进行洒水降尘。 矿石装卸粉尘防治措施：矿石采出后在临时废石堆场进行人工手选筛分，筛分后的矿石转运至原矿堆场，再装车转运至宁都县万隆萤石有限公司，做到当日清运。故矿山运行期主要为矿石装卸粉尘，对于该粉尘治理主要采取洒水降尘以及装卸过程中轻装轻卸作业控制。 湿式作业和除尘用水来源于山泉水以及沉淀处理后的矿坑涌水，水源有保障，洒水通风除尘措施能有效抑制扬尘的产生。该大气污染防治措施，简便易行，经济投资少，除尘效果好，在实践中被广泛采用，其技术和经济性在实践中被证明是可行的。 （2）交通道路扬尘防治措施 道路扬尘治理措施主要为：利用基建废石改善路面结构，并进行及时降尘洒水，在有条件的路段两侧设置绿化降尘带；对运输车辆提要求减速慢行、清洁车轮、覆盖苦布等措施，尤其是在大风干燥天气条件下。 上述措施也是矿山目前通用且行之有效的道路降尘措施，只要严格遵循上述道路降尘措施且日常管理到位，可大大减小道路扬尘对环境空气的影响。 （3）废石场扬尘防治措施 废石场防尘措施主要为：在晴天每日定期在废石和原矿表面洒水，可以有效降低扬尘产生。洒水和除尘用水可以取用矿坑涌水及场地淋溶水，水源保障充分。该大气污染防治措施简便易行，经济投资少，除尘效果好，在实践中被广泛采用，其技术和经济性在实践中被证明是可行的。 四、运营期噪声污染环境保护措施 1、矿山作业及运输噪声防治 矿山作业噪声主要米自凿岩、爆破、空压机、风扇、提升绞车、装车、运输等，噪声约80-110dB(A)，其中凿岩、爆破、放矿、提升等工段均布设在地下，对周围的声环境影响不大。地表主要的噪声源主要为工业场地空压机、风扇和运输车辆等。 具体采取噪声防治如下： （1）在工程设计中应尽量选用低噪声设备； （2）对所有机械设备的安装，其基础均应作减振处理； （3）空压机进排气口安装消声器，空压机房隔声，墙壁、顶棚进行吸声处理； （4）回风井风机排气口安装消声器，对电机设备基座减振； （5）工业场地内部布置，按照“闹静分开”原则，空压机远离值班室布置； （6）加强设备的日常维护管理，发现问题及时处理，使设备始终保持在良好状态； （7）合理安排工作时间和运输时间，尽量避开午间和夜间爆破和运输，避免影响当地居民的正常休息； （8）加强运输车辆的管理和沿途道路的维护，经过村庄时应限速行进，禁鸣喇叭，分散进出，减少对居民的影响； （9）高噪声环境工作人员必须严格按《工业企业噪声卫生标准》规定的工作时间，减少连续工作时间，必须配备适用的隔声耳罩、防声头盔等防护用具； （10）为确保厂界噪声达标需采取的辅助措施是:在厂界四周设绿化防护林带，利用绿化的降噪效果予以辅助治理。 矿山作业噪声及运输噪声防治所采取的措施，是成熟可靠的，也是在实践中被广泛采用的，其经济技术可行。 2、爆破振动的减缓措施及可行性 选择合理爆破方式，降低爆破产生的振动；实施爆破作业时，严格控制用药量及用药型号，避免引发地质灾害。同时对炸药、雷管等危险品应严格规范管理，杜绝事故的发生。 从总体来看，噪声经隔声、距离衰减后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 五、运营期固体废物环境保护措施 运行期本项目的固体废物主要为采矿废石、沉淀池污泥、废机油、含油废抹布以及员工生活垃圾。 1、采矿废石 矿山资源开采产生的固体废物包括井巷基建挖掘产生的废石和采矿产生的废石。废石产生量为3.33t/d（1000t/a），排弃的废石中矿物组成简单。前期基建期间井巷开拓掘进产生的废石运出地表，部分用于矿区辅助基础设施建设，多余部分在废石临时堆场另行堆放，开采后全部填充采空区。后期掘进废石可直接用于充填采空区，不出井。手选废石在废石临时堆场另行堆放，开采后全部填充采空区。生产期产生的废石应按照采场开采进度逐步回填矿山井下采空。 本环评要求废石场修建挡土墙及截洪沟，可供服务年限内使用，为了延长废石场使用年限，可拓宽综合利用渠道等。 2、沉淀池污泥 沉淀池污泥产生量约0.5t/a，定期清掏，与废土石一起送往废石场安全堆放，服务期满回填于矿山采空区，对周围环境响较小。 3、废机油及含油抹布 项目大部分矿山机械需要定期更换机油，更换的废机油属于危险废物中HW08废矿物油类（900-249-08），应按照危险废物管理要求进行收集和贮存，送有资质单位综合利用或处置，废机油产生量约为0.05t/a，通过铁桶收集贮存定期外运处置，废机油暂存于危废暂存库内。含油废抹布产生量约为0.005t/a，属于危险废物中HW49其他废物（900-041-49），根据《国家危险废 物管理名录》附录中危险废物豁免管理清单中“可混入生活垃圾、全过程不按危险废物 管理”，因此含油废抹布可以按照一般固废处理，在工业场地设置垃圾箱（筒）收集后由当地环卫部门统一清运处理。 固体废物在外售前，分类放入仓库暂存，避免下雨冲刷，污染环境，并做好防渗措施，避免因雨水淋溶而污染区域地表水和地下水，为防止危险废物污染地下水和土壤环境，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置10m2危废暂存间（机修车间），地面采用水泥硬化，铺设防渗防腐措施，设有渗滤液收集系统。在严格以上处置措施的前提下，本项目危险废物对周围环境影响较小。在储存时必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求设置，本项目危险废物仅为废机油，产生量减小，机修车间可满足矿山生产周期1年的暂存要求。 4、生活垃圾 本项目员工10人，生活垃圾产生量约1.5t/a，在工业场地设置垃圾箱（筒）收集后由当地环卫部门统一清运处理。 企业应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，贮存场所应选择在防渗性能良好的地基上，并加强监督管理，同时按照GB15562.2设置环境保护图形标志，生活垃圾则交由环卫部门定期清运。 综上，本项目固废均能得到妥善处置，项目采取的固废处置方式可行。 六、环境风险预防措施 1、炸药爆炸风险防范措施 爆炸事故的应急处理与防范措施如下： (1)防范措施 ①企业和爆破作业人员必须严格执行《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》和《爆破作业安全规程》。 ②爆破作业人员必须经培训、考试合格，并持有公安机关颁发的爆炸物品作业证。 ③加工起爆管、起爆药包必须在规定的场所按规定的要求，完成规定的数量。 ④必须选用鉴定合格的导爆元件，导爆管的加工使用，起爆药包的段别、数量，装存结构等必须符合设计要求，并按爆破规程进行；装药工序必须按操作规程进行。 ⑤设定爆破警戒线，放炮前10分钟清理现场，现场无关人员必须全部撤离至安全距离内。 ⑥发现哑炮要及时按规定程序处理。若不能处理，应及时报告，并在周围设立警示标志。 ⑦爆破材料的现场管理。 A 领用的炸药和雷管应分别存在两个包内，严禁混装或放在衣袋里。 B 领取爆破材料后，要直接送到爆破现场，严禁乱丢乱放和私自带走和送人。 C 爆破结束后，剩余的爆破材料应当班退库，不得私自存放。 D 任何人见有散落的爆破材料必须捡起，送交炸药发放站或安全人员处理。 (2)应急处理 ①爆炸事故发生后，发现或目击者要迅速报告领导和应急领导小组，应急小组立即开始动作，并快速组织人员赶赴现场处理，积极采取行之有效的措施控制连锁事故的发生； ②爆炸事故发生时，若有人员伤亡，要首先抢救人员；伤情严重者在应急处理的同时急送医院进一步救治； ③事态无法控制或将进一步恶化或有连锁事故发生的苗头，应通知相关应急小组和相关人员，并及时进行人员疏散； ④事故发生后，应急小组应组织相关人员进行事故原因分析，针对实际情况制订纠正措施，并指定相关人员落实。 2、采场防范措施 ⑴工程措施 ①设计单位严格按照泥石流的研究成果进行设计；建设单位应委托具有相应等级的合格施工单位进行施工；施工过程中，应有监理单位进行质量监控，确保设施的建设质量。 ②在雨水季节，若发生比较严重的泥石流，在向上级报告同时，及时向可能受泥石流危害的人群通报。 ③生产过程中应设置专门的管理部门，加强各项设施的日常管理和维护工作，出现问题，及时解决，不留隐患。特别是在雨季、汛期，要坚持24小时值班，以保证遇到险情及时报告、及时排除。 ⑵施工管理 规范和加强施工管理是防范风险的重要组成部分，有了好的设计方案，必须要有合格的、具备资质的施工队伍，还要有严格的施工监理，确保工程质量。 ⑶环境管理 环境管理是一个动态的管理过程，应该建立一套完善的防灾减灾政策办法和应急方案，由当地各级政府制订，同时还要加强宣传教育，告诫职工和当地公众重视可能发生的灾害和灾害造成的损失，使公司员工树立正确的安全观念，严格按照相关的安全生产条例执行，杜绝风险事故的发生。 3、废石堆场防范措施 （1）首先应对废石堆场可能产生的泥石流（滑坡）的成因进行研究，并提出合理的防治措施。 （2）设计单位严格按照泥石流的研究成果进行设计；建设单位应委托具有相应等级的合格施工单位进行施工；施工过程中，应有监理单位进行质量监控，确保设施的建设质量。 （3）废石场严格按地质灾害防范方案及水保方案建设，采取基底处理、稳定坡脚、布置滚石区、稳定边坡等工程措施。 （4）废石综合利用，减少废石的堆存。 （5）严禁在废石场所及范围内进行非法的金属回收等其它影响废石场稳定的作业。 （6）生产过程中应设置专门的管理部门，加强各项设施的日常管理和维护工作，出现问题，及时解决，不留隐患。特别是在雨季、汛期，要坚持24小时值班，以保证遇到险情及时报告、及时排除。 4、地质灾害防范措施 （1）建立矿井设计审查制度，必须按设计要求，加强对矿井开采顺序、开采方式的监督管理。 （2）建立生态环境监测和地质灾害预警预报、防治系统，加强对采矿活动诱发的土地退化、水资源污染、水土流失、地面沉降、塌陷、滑坡、泥石流等灾害的监测及预报。 （3）预留保安矿柱、断层矿柱等永久矿柱，避免因采矿形成塌陷裂隙造成矿区小溪疏干。 （4）实行防灾预案制度，建立抗灾救灾机构，制定临灾应急措施。对存在重大灾害隐患的，要停止诱发行为，并采取防治措施，对矿井产生的各类次生地质灾害，采用生物、农业、林业、工程等措施进行综合治理。 5、柴油贮存区防范措施 ①柴油贮存区应设置安全警示标志，贮存场地应设置独立房间或仓库，地表应进行硬化及防渗处理，并与其他生产单元间隔一定距离； ②柴油贮存区周围设截排水沟，末端接入独立的事故应急池，事故油池容量可保证泄漏事故下的排油容量。 ③柴油贮存区附近严禁明火，设置专人看守，柴油进出贮存区需进行登记。 ④贮存区附近应储备消防沙和灭火器材。 |
| 其他 | 一、安全生产措施分析 （1）必须贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，逐步实现安全管理制度化、质量标准化；始终把安全工作放在首要的位置； （2）以人为本，认真执行国家有关的安全生产方针、政策和法律、法规，严格按照《安全生产法》、《矿山安全法》等有关规程的要求对照矿山实际情况搞好矿区采场安全生产。 （3）建立边坡管理的制度，组建边坡管理的人员，并要求每次作业前必须全面检查采场边坡稳定情况，及时清除危石和其他危险物，因矿体松散、对涉及其它人员安全的场所、采场可能塌陷的地方必须设立警示牌。 （4）严格执行国家有关规定，制定严密的爆破作业安全操作规程，爆破器材存储、运输和使用建立严格的领用、发放、退库的审批及登记制度，爆破作业人员和保管人员必须取得相应的安全技术资格证书，做到持证上岗。爆破作业中禁止打老眼、残眼，处理瞎炮、残炮，必须采用安全的工具和方法。爆破器材库或临时存放处必须配备相应的灭火器，库内必须使用防爆电气、灯具。 （5）台阶终了时，其边坡应按设计进行清理、修整。 （6）要切实做好采矿场地安全监督工作，确保矿山生产安全。 （7）采场采矿必须有计划地进行，做到开采一片，治理一片，开采完毕的地方应根据情况及时进行场地平整、边坡修理、种植树草，及时恢复矿区生态。 二、生态环境保护措施与地表沉陷的防治 （1）生态环境综合整治措施 地下矿体开采造成地表塌陷，矿区内受采动影响的主要有土地、植被等。必须采取地表沉陷防治、水土保持和土地复垦等综合措施，加强施工及运营管理，尽量控制矿山开发对环境造成的破坏，贯彻“谁破坏、谁恢复”的原则，采取保护、恢复、建设等措施，把工程建设对生态环境的影响降到最小程度，是生态效益和经济效益相协调。 （2）地表坍塌防治措施 ①设计已留设矿山边界矿柱、采空区隔离矿柱、主要井巷保护矿柱等，必须按相关规定留足安全保护矿柱的距离，以确保矿山地下生产安全。 ②在开采矿体上方的山体，应设岩移观测点，并随时观察其动态，在取得可靠详实数据资料的基础上，以总结出本区岩移规律，指导生产。 ③因采动地表出现较大裂缝甚至塌陷坑时，应及时进行填平、夯实。 ④在进行矿山浅部开采时，应按规程规定采用探水钻对采掘面进行探放水，严防矿山透水事故的发生。 （3）地表沉陷区生态环境综合整治方案 ①受到轻度破坏的耕地进行简单平整后即可维持原有耕种和生产水平。受中度破坏的耕地产量将受到影响，粮食一般减产 25%左右，需进行填补整平才能恢复使用，裂缝较大时可利用矸石进行充填，结合地形整平修整成梯田等形式，达到农业复垦，对山林、植被进行林业复垦。对于极少数可能受到重度破坏的土地，土地将丧失原有功能，待沉陷稳定后进行必要的整治，可部分恢复土地的原有功能。 ②矿山地处山区，地形复杂，土地复垦以人工为主，农田以工程复垦为主，山林、植被以生态恢复为主，因地制宜进行土地复垦。 （4）企业需及时完善生态综合整治补偿方案。 三、服务期满后生态恢复工程措施 （1）退役期土地整治措施 本项目在设计过程中对闭矿期的土地整治措施需提出土地复垦要求，本次环评要求矿山退役后应对各工业场地进行场地清理及土地复垦绿化。具体措施如下： ①矿山退役后妥善处置各类有毒有害物质，各类固体废物如工业垃圾、建筑垃圾是否及时清运到渣场贮存。 ②应对各类工业场清理，进行平整、稳定性及必要的复垦处理。对可能存在的塌陷边坡进行稳定性及疏水治理，防止形成泥石流的策源地。 ③土地复垦工作必须与自然景观相协调，符合当地发展规划，复垦后不能改变原有土地的使用功能，优先选择乡土植物种，因地制宜，同时配合土壤改良、整地及其他工程、技术措施，改善植物的生长环境，提高绿化效率。 各种工业固体废物处置场服务终期进行土地复垦整治。采取以上生态保护措施后，项目对周围生态产生的影响较小，其环保措施可行。 （2）退役期环保治理措施 ①矿井开采结束闭坑后，必须将通往地表的各个井巷口全部采用块石砼严格密闭，防止人员进入。 ②通地表的采矿硐口须设隔栏和警示牌。各采场天井上口设牢固的隔栏，防止人员意外坠落。隔栏高 2m，可采用铁艺围栏，各硐口设警示牌。 ③办公区、工业场地除少量建筑保留用于森林保护外，其余构建物建议拆除，建筑垃圾全部清理外运，场地整平翻耕，复垦为林地。 ④工业场地外坡整坡，使其处于稳定状态，对水沟和挡石墙进行清理和加固，覆种植土，外坡挖穴填土，种树植草，恢复自然生态。 |
| 环保投资 | 本项目工程总投资为680万元，其中环境保护投资合计119.02万元，占工程总投资的17.5%。项目环保投资详细费用估算情况见下表。 表5-2 环保设施及其估算一览表 投资项目 投资金额 （万元） 废气治理 井下粉尘、爆破废气和铲装粉尘 洒水抑尘、湿式作业、设置通风除尘装置 15 装卸扬尘 喷淋除尘装置 5 废石场扬尘 洒水抑尘装置 5 运输扬尘 路面硬化、洒水清扫 0.5 噪声治理 生产设备，辅助设备 基础减振、绿化降噪 5 废水治理 生产废水 沉淀池，高位水池，车辆清洗平台，废石堆场与矿石仓库排水系统 10 生活污水 化粪池 1 固废治理 一般固废、危险废物、生活垃圾 固废分类存放场所 5 环境风险 矿井、废石堆场 风险防范措施、地质灾害防范措施 5 环境监测 废气、噪声、生态恢复等监测 废气、噪声、生态恢复等监测 10 生态环境治理 水土保持措施，生态修复，复垦等 水土保持措施、生态修复、复垦等 57.52 合计 119.02 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 做好工程施工期的水土保持及生态恢复、建设工作； | 按水保内容进行验收 | 采取地表沉陷防治、水土保持和土地复垦等综合措施，加强施工及运营管理，尽量控制矿山开发对环境造成的破坏 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 地面设施建设产生施工废水设沉淀池处理后循环使用，不外排 | 施工废水处理后循环使用，不外排 | 井下设水仓、排水沟，设置沉淀池，矿坑涌废水澄清部分回用于矿区生产作业、除尘降尘、绿化洒水、消防等，其余经三级沉淀处理后外排。生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于周边灌溉，不外排。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 沉淀池、废石堆场、运输道路等区域简单防渗 | 达到分区防渗的要求 |
| 声环境 | 选用低噪声设备，加强施工机械的维护和保养，合理布置施工场地，加强车辆运输管理，合理安排好施工时间，加强施工人员保护等 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求 | 设备减震、消声等 | 场界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 土石方开挖及时送至填方处，并压实，做好场区地面的硬化与绿化；施工原料应贮存于库房内或密闭存放，避免露天堆放，对洒落的水泥等粉尘及时清扫。细颗粒物料运输采用密闭式槽车运输，装卸时要采取措施减少扬尘量； | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准相关限值 | 爆破废气和井下开采作业面无组织粉尘：湿式作业、爆破后和装卸矿时进行喷雾洒水等，井下通风； 地面装卸扬尘：喷淋增湿抑尘； 道路运输扬尘：洒水、厂区绿化。 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准相关限值 |
| 固体废物 | 施工过程基础开挖等产生的土石方应尽量回填利用，废弃土石方送入废石场暂存，后期用于井下回填，不外排；残留或废弃的建筑材料及建筑垃圾应尽量回用于其他建设工程，不可利用的应按城管部门要求外运至指定地点堆放。装修垃圾应由物业管理公司统一清运；生活垃圾应及时委托当地环卫部门清运处理 | 不外排 | （1）日常固体废弃物履行申报的登记制度、建立台账管理制度； （2）危废暂存于危废暂存间，并委托有资质单位处理； （3）生活垃圾统一收集后，及时由环卫工人进行清运处置。 | 按照类别分别执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的有关规定 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 项目主要风险主要来自于柴油泄露、地质灾害、矿坑涌水事故性排放和运输事故等。建设单位应制定应急预案，一旦发生事故，立即开启应急救援程序，及时采取相应的风险防范措施，消除污染源，将事故影响降到最低。 | / |
| 环境监测 | / | / | 环境监测计划见表4-3,，表4-8，表5-1。 | 地面废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准相关限值；场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求 |
| 其他 | 在地下挖掘施工中要注意文物保护，一旦发现有价值的文物如古钱币、陶瓷、青铜器等应停止挖掘保护好现场，及时报告文物管理部门，决不让文物流失。 | / | 在地下挖掘施工中要注意文物保护，一旦发现有价值的文物如古钱币、陶瓷、青铜器等应停止挖掘保护好现场，及时报告文物管理部门，决不让文物流失。 | / |

# 七、结论

在严格遵守国家矿业开采的有关政策、法规，强化环境保护，切实搞好生态环境建设，严格执行建设项目“三同时”制度的前提下，从环境保护角度分析，本建设项目是可行的。

# Text boxes

开拓

凿岩

爆破

放矿

井巷运输

堆场

废水、粉尘、噪声

废水、爆破废气、噪声、废石

粉尘、噪声

项目所在地

项目所在地